# 乙烯能量优化管理系统设计与实现

### 论文摘要

乙烯是石油化工的主要产品之一,乙烯装置生产的三烯（乙烯、丙烯、丁二烯）和三苯（苯、甲苯、二甲苯）是石油化工工业的基础原料,乙烯作为石油化工的龙头装置,其能耗水平是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。随着国家节能方针的逐步推进与深化,国内的石化企业正面临着越来越严峻的竞争和挑战。作为中国石油西部最大的炼油化工企业,近年来,兰州石化依靠技术创新,加强节能管理,在节能工作方面取得了长足的进步,但与国际先进水平相比,仍存在较大的差距。在石油化工行业中,乙烯装置是耗能的主要装置之一。根据2007年兰州石化公司能耗的生产数据统计,乙烯装置能耗占全公司总能耗的22.49%,乙烯装置的节能对全公司总耗能的下降具有重要的意义。节能工作的开展不仅包含技术改进,能量管理也是一项非常重要的内容。通过技术改进可以达到节能的目的,在一定的时期内使装置耗能有明显的下降。但是,随着时间的延长以及工艺的变化,节能的成果往往难以保持。根据多年的节能经验,在6-12个月以后,耗能会出现增加。为了维持节能的成果,需要开发和实践在线能量管理系统（EMS）,以解决日常操作效率的提升和节能成果的保持问题。EMS是一个结构型的管理过程与监测工具结合的系统,它与装置实时数据系统连接,通过对操作错误及时纠正,持续降低装置能耗成本。EMS的核心是KPI（Key Performance Indication）评价体系,KPI即关键业绩指标,是通过对生产装置内部的各生产流程的用能设备的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量用能效率的一种目标式、量化能量管理指标。综合历史操作数据、数据库中的评价数据以及能源消耗的理论计算数据,在不同层面设定控制KPI指标作为每个层面的目标值。比较目标值与实际值之间的差距,量化能量损失,形成报表或以报警的方式提醒管理人员、工程师和操作员进行处理。每个KPI有与其相关联的关键影响因素,通过不同层次的KPI的追踪可以确定主要引起能量损失区域,通过关键影响因素的追踪可以分析形成的原因。目前,国内关于能量管理系统的研究主要围绕电力行业,炼化行业还未形成专有的软件产品。主要研究内容:依靠系统查询最新的节能方针、政策、节能技术、节能基础信息和节能指标,向专家系统咨询最新节能策略;对重点产、用能设备热炉、加热炉、大机组和管线进行实时监测报警,对操作、维护和考核提供依据;系统根据公用工程数据、工艺和经济约束变量,建立公用工程在线模型,包括建立蒸汽、氢气、电、燃料、水和氮气等工质的平衡模型;将能耗评价由过去每月事后评价分析变为事中和事后评价相结合,使企业的能耗分析由原来的事后调整控制变为事前和事中控制,推进控制效果有效性;对公用工程的系统优化,由人工优化,变为系统优化,包括计划优化和实时优化;系统按年、月的统计分析图表展示能耗,能够分析、评估和追踪能耗数据;对实施的优化方案的优化效果进行量化评价;对改造措施进行能效跟踪;系统提供一套客观能源消耗评价体系。兰州石化通过对46万吨/年乙烯装置EMS系统的研究开发和实践,全面启动46万吨/年乙烯装置节能系统优化工作,分析装置用能现状、用能潜力和优化措施,利用内外各方面技术人员、专家的经验,结合数学模型和能量优化工具的技术平台,通过操作改善和技术改造,提高能源系统的运行管理水平和安全管理水平,完善能源生产和使用评价体系,对降低装置能耗,提高公司的市场竞争力具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的实际应用价值

- 1.2 国内外研究动态

- 第二章 EMS 研究内容和建模工作流程

- 2.1 EMS 研究内容

- 2.2 EMS 执行情况

- 2.2.1 执行情况总结

- 2.2.2 EMS 模型的主要特点

- 2.3 EMS 建模流程

- 2.3.1 系统的可行性研究

- 2.3.2 界区和KPI 定义

- 2.3.3 建立质量平衡和能量平衡

- 2.3.4 关键能量用户选择（设备）、能量驱动点开发和目标设定

- 2.4 建模计算

- 2.4.1 裂解炉建模计算

- 2.4.2 换热器建模计算

- 2.4.3 透平泵建模计算

- 2.4.4 压缩机建模计算

- 2.4.5 透平机建模计算

- 第三章 主要能量消耗及关键用户

- 3.1 EMS 界区选定

- 3.2 乙烯装置主要能量消耗

- 3.3 乙烯装置主要能量用户

- 第四章 EMS 框架的建立

- 4.1 EMS 计量数据的采集

- 4.1.1 数据采集

- 4.1.2 阀位开度-流量转换

- 4.1.3 数据综合

- 4.2 装置质量及能量平衡

- 4.2.1 质量平衡

- 4.2.2 能量平衡和燃料气平衡

- 4.3 裂解炉区

- 4.3.1 裂解炉区总览（Furnace）

- 4.3.2 裂解炉区主要用户和关键参数（User & drivers Furnace）

- 4.4 裂解气压缩机区

- 4.4.1 压缩区总览（CGC）

- 4.4.2 压缩机区主要用户和关键参数（User&drivers CGC）

- 4.5 分离区

- 4.5.1 分离区总览（Separation）

- 4.5.2 分离区主要用户和关键参数（User&drivers Separation）

- 4.6 公用工程区总览

- 4.7 能量平衡概要

- 4.8 装置总貌

- 4.9 系统的软硬件平台

- 第五章 关键设备建模技术研究

- 5.1 裂解炉建模技术

- 5.2 换热器建模技术

- 5.3 透平泵建模技术

- 5.4 压缩机建模技术

- 5.5 透平机建模技术

- 5.6 系统架构设计

- 5.6.1 系统开发环境

- 5.6.2 系统整体架构

- 5.6.3 系统功能架构

- 5.6.4 系统技术架构

- 第六章 应用评价

- 6.1 EMS 数据准确性

- 6.2 EMS 数据完备性

- 6.3 EMS 查询平台

- 6.3.1 对各子界区能耗状况进行查询和监控

- 6.3.2 对各子界区关键用能设备&驱动点查询

- 6.3.3 对装置整体能耗统计和分析查询

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 附录 系统核心代码

### 相关论文文献

- [1].以“对标”管理改善乙烯装置技经指标[J]. 金山企业管理 2010(01)

- [2].报警管理在乙烯装置的优化应用[J]. 化工管理 2020(02)

- [3].乙烯装置安全生产的“定海神针”——记中央企业劳动模范、燕化公司烯烃部主任刘丰合[J]. 工会博览 2020(03)

- [4].乙烯装置蒸汽放空消音器防结冰优化措施[J]. 石油化工设备技术 2020(02)

- [5].乙烯装置大型板翅式换热器国产化应用[J]. 乙烯工业 2020(01)

- [6].乙烯装置急冷油的在线黏度测量技术研究[J]. 乙烯工业 2020(01)

- [7].信越化学美国乙烯装置投产[J]. 石油化工技术与经济 2020(02)

- [8].在线近红外分析系统助力大乙烯装置节能降耗[J]. 石油石化节能 2020(07)

- [9].乙烯装置裂解炉的烧焦过程模拟[J]. 乙烯工业 2020(02)

- [10].乙烯装置裂解炉最大化效益分析[J]. 化工管理 2020(20)

- [11].乙烯装置重质原料裂解[J]. 甘肃科技 2020(14)

- [12].乙烯装置停开车减排方案优化[J]. 乙烯工业 2020(03)

- [13].乙烯装置节能减排优化分析[J]. 乙烯工业 2020(03)

- [14].原料多元化对乙烯装置的影响及应对措施[J]. 石油石化绿色低碳 2019(03)

- [15].乙烯装置无乙烯开车方案浅析[J]. 乙烯工业 2017(04)

- [16].乙烯装置硫化氢泄漏预防及应急处置[J]. 安全、健康和环境 2018(08)

- [17].石油化工乙烯装置膨胀机设备改造分析[J]. 机械制造 2016(10)

- [18].裂解炉空气预热器技术在乙烯装置的应用[J]. 当代化工 2017(01)

- [19].超百万等级乙烯装置汽轮机组完成安装[J]. 中国设备工程 2017(06)

- [20].天然气开工在乙烯装置的应用及其效果[J]. 石油石化绿色低碳 2017(05)

- [21].抑制乙烯装置裂解炉炉管结焦的措施[J]. 石化技术 2017(10)

- [22].乙烯装置裂解技术进展及其国产化历程探析[J]. 化工管理 2016(26)

- [23].国产化乙烯装置建设及运行[J]. 乙烯工业 2015(01)

- [24].乙烯装置裂解炉炉管检验策略的制定[J]. 全面腐蚀控制 2015(04)

- [25].杭氧签订首套百万吨乙烯装置出口合同[J]. 深冷技术 2017(07)

- [26].天津乙烯装置降本增效措施及效果[J]. 乙烯工业 2013(04)

- [27].大庆石化乙烯装置碳二加氢系统运行状态分析[J]. 应用化工 2014(S2)

- [28].孙青先技能大师工作室[J]. 石油技师 2014(00)

- [29].装置优化无止境[J]. 国企管理 2016(16)

- [30].减少乙烯装置碱洗塔黄油的技术进展[J]. 石化技术 2020(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7fb8b0f1c2303ba899174ba.html