# 南堡凹陷复杂油气层测井响应特征与评价方法研究

### 论文摘要

随着油气勘探开发工作的深化,勘探开发目标已由原来简单的高幅度构造油气藏转向复杂油气藏。复杂油气层含油气测井响应具有复杂性和隐蔽性,导致对其测井识别评价具有极大难度。因此,研究复杂油气层有效的测井解释评价方法和技术,为勘探开发提供有力支持,具有十分重要的意义。南堡凹陷是复杂断块油田的典型代表,发育大量复杂油气层。它们不仅在油气储量中占有较大比例,其产能也非常可观。南堡凹陷储层岩性、物性变化大,非均质性强,地层水矿化度低且层间变化大,油气层和水层电性差异小导致测井信息对这类油气、水层的分辨能力降低,基于传统测井解释理论的油气层识别方法效果较差,符合率较低。论文以南堡凹陷馆陶组和东营组为研究目标,综合分析录井、钻井、岩心和测井等资料,深入展开了复杂油气层测井解释评价方法研究。通过岩石物理实验资料、测井环境以及发育的地质背景的分析,深化南堡凹陷复杂油气层的成因机制研究,梳理各种成因油气层的电测井响应特征,为南堡凹陷复杂油气层测井评价奠定基础。认为复杂水性、复杂岩性和复杂的测井环境是导致复杂油气层电性复杂的主控成因。复杂水性扰乱油气层和水层电性对比基础;复杂岩性导致高束缚水饱和度和阳离子交换量,进而增强油气层的导电性;砂泥岩薄互层降低电测井响应对储层真电阻率的敏感性;盐水泥浆侵入和斜井等复杂的测井环境进一步使电测井响应特征复杂化。针对复杂油气层非均质性强的特征,引入流动单元理论进行储层分类和储层测井解释模型建立。流动带指标能够反映储层岩性、物性和孔隙结构特征。采用流动带指标法,将南堡凹陷划分为4类流动单元,基于流动单元建立的渗透率模型明显提高了解释精度,说明流动单元划分合理。在取心井段应用自然伽马、声波和密度建立流动带指标模型,并将该模型应用于未取心井段,对馆陶组和东营组储层进行流动单元划分。基于流动单元建立含水饱和度模型、束缚水饱和度模型及油水层识别图版,其解释精度较以往有显著提高,现场应用效果良好。南堡凹陷阿尔奇参数m、n值变化范围较大,岩性、物性和水性是影响阿尔奇参数的主要因素。应用阳离子交换量、孔隙结构和地层水电阻率分层组建立了m、n值模型,完善阿尔奇参数的选取方法。基于三水导电模型,提出校正离心实验束缚水饱和度方法,应用半渗透隔板实验数据验证该方法的正确性和可靠性。实际应用结果表明:该方法得到的束缚水饱和度与压汞和相渗分析束缚水饱和度吻合,与校正前束缚水饱和度相比,准确性有明显提高,为建立束缚水饱和度模型提供了可靠数据。通过对测井和录井等资料的综合分析,采用多信息融合技术,建立油水层识别图版。针对不同的测井环境,研究反映流体性质的敏感参数,分析岩性、束缚水饱和度影响以及油层的气测特征,通过两两参数合理搭配,放大油层与水层之间差异,量化复杂油气层解释标准。针对由于盐水泥浆侵入和斜井等复杂测井环境影响电测井响应的情况,应用反演技术对电测井响应进行有效校正。实际应用表明:所建立的三种油水层识别图版均取得良好的应用效果,经反演技术校正得到的电测井响应更接近地层真电阻率,为南堡凹陷进一步勘探和开发提供了可靠的技术保障。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.1.1 选题依据

- 1.1.2 问题提出

- 1.1.3 研究目的和意义

- 1.2 复杂油气层研究现状

- 1.2.1 复杂油气层储层特征

- 1.2.2 复杂油气层饱和度解释模型

- 1.2.3 复杂油气层识别评价

- 1.2.4 流动单元研究

- 1.3 南堡凹陷区域地质概况

- 1.4 主要研究内容

- 1.5 技术路线

- 第二章 南堡凹陷复杂油气层储层特征研究

- 2.1 岩石学特征

- 2.1.1 岩石类型

- 2.1.2 碎屑颗粒特征

- 2.1.3 填隙物特征

- 2.2 物性特征

- 2.2.1 储油物性分析

- 2.2.2 孔隙空间类型

- 2.2.3 孔隙结构分析

- 2.3 水性特征

- 2.4 含油性特征

- 2.5 电性特征

- 2.6 小结

- 第三章 复杂背景条件下的电测井响应特征及机理分析

- 3.1 水性影响因素研究

- 3.1.1 水性对电测井响应的影响

- 3.1.2 复杂水性条件下电测井响应特征实例分析

- 3.2 岩性影响因素研究

- 3.2.1 高束缚水含量对电测井响应的影响

- 3.2.2 强粘土附加导电性对电测井响应的影响

- 3.2.3 砂泥岩薄互层对电测井响应的影响

- 3.2.4 复杂岩性条件下电测井响应特征实例分析

- 3.3 盐水泥浆侵入影响因素研究

- 3.3.1 泥浆侵入机理概述

- 3.3.2 盐水泥浆侵入对储层特征的影响

- 3.3.3 盐水泥浆侵入对电测井响应的影响

- 3.3.4 盐水泥浆侵入条件下电测井响应特征实例分析

- 3.4 井斜影响因素研究

- 3.4.1 斜井电测井响应研究方法概述

- 3.4.2 井斜对电测井响应的影响

- 3.4.3 斜井条件下电测井响应特征实例分析

- 3.5 小结

- 第四章 基于流动单元的储层类型划分

- 4.1 流动单元划分原则

- 4.2 流动单元划分方法

- 4.3 取心井段流动单元划分

- 4.4 流动单元的测井刻度

- 4.5 流动单元展布

- 4.5.1 井剖面分层

- 4.5.2 流动单元展布

- 4.6 小结

- 第五章 复杂油气层饱和度模型的建立

- 5.1 含水饱和度定量评价

- 5.1.1 阿尔奇参数特征

- 5.1.2 m、n值影响因素分析

- 5.1.3 变参数法确定阿尔奇参数

- 5.1.4 基于流动单元确定阿尔奇参数

- 5.2 束缚水饱和度模型

- 5.2.1 基于离心实验分析束缚水饱和度校正方法建立束缚水饱和度模型

- 5.2.2 基于流动单元建立束缚水饱和度模型

- 5.3 小结

- 第六章 复杂油气层综合识别方法及评价体系

- 6.1 多信息融合建立交会图版识别油气层

- 6.1.1 不同测井环境下流体性质敏感信息分析

- 6.1.2 基于岩性差异的多参数油水层识别图版

- 6.1.3 基于粘土束缚水差异的油水层识别图版

- 6.1.4 测井与录井信息融合建立油水层识别图版

- 6.2 基于流动单元的油水层识别图版

- 6.3 复杂环境下电测井响应反演

- 6.3.1 反演基本原理概述

- 6.3.2 基于图版校正井斜对电测井响应的影响

- 6.3.3 基于三参数反演校正盐水泥浆侵入对电测井响应的影响

- 6.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f828cdded5dc7e8b0ac0e0d0.html