# 基于数字化导联线的12导心电数据采集系统

### 论文摘要

随着科技的进步和社会的发展,人们对健康越来越重视。心血管疾病是危害人类健康的四大疾病之一,心电图机作为常规的心脏病检查的基本仪器而成为医疗机构主要配备设备之一。因此,随着农村医疗机构的发展和社区医疗保健机构的逐步发展和完善,研制开发一种满足其需求的便携式低价位心电图机成为必然。本文介绍了一种低成本、低功耗、全数字化、便携式12导联数字化心电导联线系统硬件实现方案,该方案可以配合描记仪或PC个人计算机实现对心电图信号的采集与分析。心电信号采集部分采用24位多通道高速AD转换器,简化了硬件电路,免除了威尔逊网络硬件结构,利用高分辨率AD转换器结合低倍数放大电路,尝试了取消3.2秒硬件电路方案,以紧凑的电路结构实现了12导联心电信号的数字化同步采集。数字导联线设计采用5V直流电源供电,可以方便地利用USB接口电源,为下一步实现配合电脑检测心电信号奠定了基础。心电描记电路主控部分设计使用ARM920T 32位微处理器作为控制单元;选用低功耗器件和电源管理电路实现内置电池长时间工作;减少模拟和分立器件的使用缩小电路体积;采用数字心电导联线缩短模拟信号的输入距离以降低空间信号对人体信号的干扰;充分利用数字信号处理技术等手段,实现了产品的功能及性能的稳定和可靠;采用模块化结构提高仪器的可维护性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题内容及意义

- 1.2 心电图和心电图机简介

- 1.2.1 心电图机应用

- 1.2.2 心电图的典型波形

- 1.2.3 心电图的典型间期、典型段和典型值

- 1.2.4 心电图机分类

- 1.3 国内外发展现状

- 1.4 课题来源及介绍

- 1.5 论文内容结构介绍

- 第二章 基于数字化导联线的12导心电采集系统整体设计

- 2.1 心电图机技术概述

- 2.2 数字化导联线系统的基本设计思想及结构

- 2.2.1 数字化导联线心电信号采集系统基本设计思想

- 2.2.2 控制电路及外围硬件电路设计

- 2.3 课题的难点及需要解决的问题

- 2.4 本章小节

- 第三章 心电信号采集的实现

- 3.1 心电信号的特点及检测方法分析

- 3.1.1 心电信号的特点

- 3.1.2 威尔逊网络和标准12导联心电信号的产生

- 3.1.3 心电采集的分辨率对模数转换器的要求

- 3.1.4 心电信号的采样率对模数转换器的要求

- 3.1.5 心电信号的传输速率

- 3.1.6 常规心电图机的信号调理电路介绍

- 3.1.7 常规心电图机的安全电路

- 3.1.8 常用抗干扰方案

- 3.2 数字导联线设计方案及器件选型

- 3.2.1 数字导联线结构

- 3.2.2 ADS1258简介及应用分析

- 3.2.3 软件设计

- 3.3 本节小结

- 第四章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].自制心电导联线[J]. 中国科技信息 2017(05)

- [2].基于ZigBee的无导联线动态心电监测系统设计[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2012(05)

- [3].动态心电图记录器和导联线摆放装置的设计与应用[J]. 社区医学杂志 2010(01)

- [4].拍拍尺在监护仪导联线固定中的妙用[J]. 齐鲁护理杂志 2016(14)

- [5].基于蓝牙技术的无导联线动态心电仪设计[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2019(02)

- [6].巧用一次性输液器保护心电监护导联线[J]. 全科护理 2014(13)

- [7].自制心电监护仪导联线保护套对危重患者监护效果的影响[J]. 解放军护理杂志 2013(13)

- [8].心电图机导联线固定方法改进[J]. 护理学杂志 2012(21)

- [9].基于ZigBee技术的无导联线动态心电监测仪设计[J]. 电子技术应用 2015(08)

- [10].介绍一种固定心电图机导联线的方法[J]. 临床护理杂志 2008(04)

- [11].集线管在心电监护仪导联线固定中的应用[J]. 哈尔滨医药 2015(S1)

- [12].心电监护仪导联线保护套的设计与运用[J]. 护理研究 2012(23)

- [13].可固定心电监护导联线的改良式病衣的应用[J]. 护理研究 2008(36)

- [14].收纳管在心电图机导联线管理中的应用效果评价[J]. 临床医药实践 2019(10)

- [15].一种用于便携式12导数字化心电导联线的QRS波检测方法[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [16].心电监护仪导联线固定新方法[J]. 吉林医学 2012(29)

- [17].心电监护导联线的固定带的制作与应用[J]. 当代护士(下旬刊) 2015(02)

- [18].心电图机导联线收纳装置[J]. 中国科技信息 2017(10)

- [19].产品点播[J]. 中国医疗设备 2008(03)

- [20].可伸缩心电图机导联线收纳装置设计与应用[J]. 天津护理 2018(04)

- [21].应用废弃零感吸氧管路保护心电监护导联线[J]. 全科护理 2014(30)

- [22].植入起搏器或除颤器失效导联线的取出[J]. 心血管病防治知识 2010(01)

- [23].介绍一种心电监护仪导联线的管理新方法[J]. 当代护士(中旬刊) 2014(03)

- [24].保护监护仪线路新方法[J]. 当代护士(中旬刊) 2013(06)

- [25].理邦SE-301多道心电图机[J]. 中国医疗器械信息 2017(19)

- [26].心电监护仪导联线保护套的设计与运用[J]. 科学咨询(科技·管理) 2017(10)

- [27].介绍一种导联线的固定方法[J]. 中国误诊学杂志 2010(15)

- [28].新型导联收纳装置在心电图机使用中的应用[J]. 当代护士(下旬刊) 2020(01)

- [29].大数据下多参数心电监护仪风险因素调查及分析[J]. 中国医疗设备 2019(12)

- [30].松紧带在整理ICU患者监护仪导联线和输液泵泵线中的应用[J]. 中西医结合心血管病电子杂志 2020(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f82b50f4b91417d4eebeaf09.html