# 一些功能纳米系统尺寸和应力效应的热力学研究

### 论文摘要

相变材料和铁电材料在非挥发存储器件中展现出广阔的应用前景,同时由于纳米科技的迅猛发展,利用相变材料或铁电材料纳米结构设计和制备尺寸更小,操作更快的非挥发存储器件已经成为可能。以此为背景,近年来研究人员对相变薄膜、相变纳米线、相变纳米管和铁电、多铁薄膜等纳米结构的相变行为进行了大量研究。纳米材料的相变依赖于很多因素,其尺寸效应、表面效应和外应力效应随着系统和器件尺寸的收缩而变得愈加突出。大量涌现的新颖研究结果使得相变材料和铁电材料的纳米尺寸效应和应力效应研究成为目前的热点。本论文主要基于热力学的基本原理,集中研究相变材料和铁电材料在纳米尺度下尺寸变化和应力对相关性能的影响。以下是本论文的主要思路、研究方法和重要结论：1.建立了一个热力学模型,并将其成功应用于研究被电极薄膜夹持的非晶Ge2Sb2Te5（GST）相变薄膜三明治结构的晶化行为与膜厚的关系。首次推导出了非晶晶化相变被抑制的临界厚度的理论表达式。这个临界厚度依赖于晶态GST薄膜与衬底的界面能和非晶态GST薄膜与衬底的界面能之差△γ,融化焓和摩尔体积。另外晶化温度也显示了对界面能之差△γ的依赖。与相变薄膜非晶相和晶相的界面能γac相比较,大的△γ导致晶化温度升高,小的△γ导致晶化温度降低。2.基于热力学理论计算建立了GST纳米线和纳米管结构的熔点和晶化温度与其尺寸的关系。发现GST纳米线和纳米管的熔点和晶化温度都随着其直径的减小而减小。估算出了GST的非晶态表面能。首次推导出GST纳米线和纳米管的临界尺寸,低于此尺寸在升温过程中GST非晶晶化不能发生而是直接融化。纳米线临界尺寸依赖于融化和晶化温度、融化和晶化熵以及各相的表面能。纳米管的临界外半径不仅依赖于上述因素,还依赖于内外半径比。外半径与内半径之比减小,尺寸效应越明显,临界尺寸越大,而且增加的也越快。3.借助于唯象热力学理论研究了外机械应力对铁电聚合物P（VDF-TrFE）薄膜的介电、热释电和压电响应的影响。提出了外应力可以改变相变温度的预期。外压应力可提高居里温度并增加平面外自发极化,同时减小了平面外热释电系数和压电系数。此外,压应力减小铁电相的平面外介电常数而增加了顺电相介电常数。计算结果表明P（VDF-TrFE）与钙钛矿铁电体的效应相反。这主要来源于辐照P（VDF-TrFE）和钙钛矿铁电体的电致伸缩系数的显著不同。4.借助于唯象热力学理论研究了外机械应力对两类铁电/铁磁异质结PTO/Terfenol-D（a）和P（VDF-TrFE）/Terfenol-D（b）的磁电耦合效应的影响,取得以下结果：建立了外应力下多铁异质结的朗道相变热力学理论；分析了铁电薄膜在外磁场和应力场下的应变情况；计算了铁磁衬底在外应力和外磁场下的压磁系数的变化；计算了PTO/Terfenol-D和P（VDF-TrFE）/Terfenol-D两种异质结在外应力下的磁电极化系数和磁电电压系数,结果表明外应力对两类异质结的磁电极化系数的数值的作用是相反的,但是都在相变点达到最大值,而对两类异质结的磁电极化系数的数值的大小的作用是相同的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米系统的尺寸和应力效应

- 1.1.1 尺寸效应

- 1.1.2 应力效应

- 1.2 相变存储器及相关材料

- 1.2.1 相变存储器

- 1.2.2 相变材料

- 1.3 铁电存储器及相关材料

- 1.3.1 铁电存储器

- 1.3.2 应用于铁电存储器的材料

- 1.4 铁电聚合物P（VDF-TrFE）

- 1.4.1 PVDF薄膜的压电性

- 1.4.2 PVD薄膜的热释电性

- 1.5 多铁异质结构

- 1.6 相变热力学

- 1.6.1 固态相变热力学

- 1.6.2 铁电相变热力学

- 1.7 本论文工作的意义、目的和内容

- 参考文献

- 2Sb2Te5相变薄膜的尺寸效应研究'>第二章 Ge2Sb2Te5相变薄膜的尺寸效应研究

- 2.1 引言

- 2.2 非晶态纳米相变薄膜晶化的热力学理论

- 2.3 非晶态相变薄膜晶化的临界厚度

- 2.4 不同电极条件下厚度依赖的相变薄膜的形核功

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 2Sb2Te5相变纳米线的尺寸效应研究'>第三章 Ge2Sb2Te5相变纳米线的尺寸效应研究

- 3.1 引言

- 3.2 非晶态相变纳米线晶化的热力学理论

- 3.3 尺寸依赖的相变纳米线和纳米管的晶化温度和熔化温度及其临界尺寸

- 3.4 尺寸依赖的相变纳米管的晶化温度和熔化温度及其临界尺寸

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 外机械载荷对铁电聚合物P（VDF-TrFE）薄膜性质的影响

- 4.1 引言

- 4.2 铁电P（VDF-TrFE）薄膜相变的的热力学理论

- 4.3 外应力对P（VDF-TrFE）薄膜相变温度的影响

- 4.4 外应力对P（VDF-TrFE）薄膜介电性能的影响

- 4.5 外应力对P（VDF-TrFE）薄膜热释电和压电性能的影响

- 4.7 本章小结

- 参考文献

- 第五章 外应力增强多铁异质结的磁电耦合效应

- 5.1 引言

- 5.2 多铁异质结磁电耦合的热力学理论

- 5.3 外应力对多铁异质结磁电极化系数的影响

- 5.4 外应力对多铁异质结磁电电压系数的影响

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 攻读博士期间发表及待发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f83b2e64856426c70327de8b.html