# 无人直升机着舰控制技术研究

### 论文摘要

无人直升机着舰回收过程是一个复杂且危险的过程,天气变化、舰尾流与甲板运动等,都会影响着舰的成败,影响到无人直升机和舰船的安全。本文在总结国内外研究的基础上,重点研究了以下几个方面的问题:首先,建立了着舰过程中的大气紊流和舰船甲板运动的数学模型;建立了无人直升机的动力学模型,分析了无人直升机的开环特性,并探讨了通道间的耦合关系。其次,设计了无人直升机轨迹跟踪控制系统。根据内/外回路控制策略,采用动态逆控制方法设计姿态控制内回路,实现了通道间的解耦,并利用神经网络在线补偿模型误差,使其具有自适应能力。在此基础上设计了基于多通道PD控制的外回路轨迹跟踪控制器,研究了两种轨迹跟踪算法:一是根据动态逆的基于速度控制的轨迹跟踪算法;另一是基于加速度和姿态角关系的轨迹跟踪控制算法。最后通过仿真对算法进行了验证。最后,参考国外文献,设计了无人直升机理想着舰轨迹,并对无人直升机自主着舰的整个过程进行了仿真。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图清单

- 注释表

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 舰载无人机在现代海战中的应用

- 1.1.2 当前国内外舰载无人直升机发展情况

- 1.2 舰载无人直升机关键技术

- 1.3 舰载无人直升机回收精确导引技术

- 1.4 无人直升机飞行控制特点及当前主要控制技术

- 1.5 论文主要内容

- 第二章 着舰过程与着舰环境

- 2.1 引言

- 2.2 舰载无人直升机自主着舰过程

- 2.3 着舰环境

- 2.3.1 舰船甲板运动

- 2.3.2 大气紊流干扰（Airwake）

- 2.4 本章小结

- 第三章 无人直升机动力学建模与特性分析

- 3.1 引言

- 3.2 无人直升机飞行机理介绍

- 3.2.1 旋翼切面原理

- 3.2.2 垂直飞行、前向飞行与横向飞行介绍

- 3.2.3 无人直升机动力学模型

- 3.2.4 无人直升机线性动力学模型

- 3.3 无人直升机开环特性分析

- 3.3.1 本文所用无人直升机简介

- 3.3.2 无人直升机状态方程分析

- 3.3.3 开环特性分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 无人直升机着舰轨迹控制系统设计

- 4.1 引言

- 4.2 无人直升机内回路姿态控制设计

- 4.2.1 动态逆原理

- 4.2.2 姿态控制器结构

- 4.2.3 姿态控制回路动态逆控制器推导

- 4.2.4 神经网络结构及权值调整

- 4.2.5 姿态控制仿真与分析

- 4.3 轨迹跟踪控制

- 4.3.1 基于速度逆控制的轨迹跟踪设计

- 4.3.2 基于加速度和姿态角的轨迹跟踪设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 着舰飞行轨迹设计

- 5.1 引言

- 5.2 第一部分轨迹设计

- S 轴方向轨迹设计'>5.2.1 OXS轴方向轨迹设计

- S 轴方向轨迹设计'>5.2.2 OZS轴方向轨迹设计

- 5.2.3 第一部分轨迹仿真

- 5.3 第二部分轨迹设计

- S 轴轨迹设计'>5.3.1 OYS轴轨迹设计

- 5.3.2 稳定调整阶段

- S 轴下降轨迹设计'>5.3.3 OZS轴下降轨迹设计

- 5.3.4 第二部分轨迹总述

- 5.3.5 第二部分轨迹仿真

- 5.4 本章小结

- 第六章 无人直升机着舰综合仿真

- 6.1 引言

- 6.2 基于速度的轨迹跟踪算法的仿真

- 6.2.1 第一部分轨迹跟踪

- 6.2.2 第二部分轨迹跟踪仿真

- 6.3 基于加速度与姿态角关系的轨迹跟踪算法仿真

- 6.3.1 第一部分轨迹跟踪仿真

- 6.3.2 第二部分轨迹跟踪仿真

- 6.4 舰船甲板运动跟踪

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 后续研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].我国最大无人直升机首飞成功[J]. 广东交通 2011(03)

- [2].国外海军无人直升机发展现状分析[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [3].共轴双桨式无人直升机维护维修经验探索[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [4].小型无人直升机模型辨识数据处理方法研究[J]. 计算机测量与控制 2020(05)

- [5].我国首型高原型无人直升机成功首飞[J]. 空运商务 2020(05)

- [6].基于正规化设计的无人直升机的模糊非脆弱控制[J]. 电光与控制 2020(08)

- [7].军用无人直升机及其动力装置分析[J]. 航空动力 2020(04)

- [8].首款国产无人直升机在高原完成试飞[J]. 河南科技 2020(28)

- [9].科技信息[J]. 信息技术与信息化 2020(10)

- [10].某农用型无人直升机喷药系统设计与实现[J]. 电子测试 2018(23)

- [11].舰载无人直升机自主着舰方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(05)

- [12].无人直升机加装任务系统发展现状与趋势[J]. 科技视界 2019(09)

- [13].无人直升机自动起降控制及试飞验证[J]. 电子技术与软件工程 2019(10)

- [14].自检技术在无人直升机中的应用[J]. 信息通信 2019(05)

- [15].基于任务的舰载无人直升机作战效能分析[J]. 直升机技术 2019(04)

- [16].基于H_∞回路成形的无人直升机动态逆控制研究[J]. 飞行力学 2019(06)

- [17].一种小型无人直升机动力学模型参数辨识方法[J]. 飞行力学 2019(06)

- [18].无人直升机运动目标跟踪控制系统设计[J]. 电气传动 2019(11)

- [19].无人直升机发展现状及技术难点[J]. 计算机产品与流通 2018(01)

- [20].小型无人直升机电力巡检仿真环境设计与实现[J]. 计算机与数字工程 2018(09)

- [21].舰载无人直升机的现状和应用展望[J]. 舰船电子工程 2016(12)

- [22].一种小型无人直升机轨迹跟踪控制方法[J]. 计算机仿真 2016(11)

- [23].无人直升机多功能离合器设计与试验[J]. 传动技术 2017(01)

- [24].舰载无人直升机着舰控制引导系统[J]. 飞航导弹 2017(05)

- [25].小型无人直升机的飞行控制系统[J]. 电子技术与软件工程 2017(07)

- [26].微型无人直升机的发展及应用[J]. 中国科技信息 2017(17)

- [27].为了无人直升机飞得更稳[J]. 中国军转民 2016(03)

- [28].农用植保无人直升机高精度高度控制技术研究[J]. 航空计算技术 2016(02)

- [29].军用无人直升机发展现状及运用研究进展[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2014(04)

- [30].再用10年成为全球无人直升机领导者[J]. 大学生 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f84180491afe7b30cea8d167.html