# 大规格GH742涡轮盘的新型制造技术

### 论文摘要

随着我国航空工业的发展,难变形高温合金GH742涡轮盘的需求将越来越大,但该合金本身为改进的俄罗斯牌号,同时又受到军工保密等条件限制,所以该合金涡轮盘的研究在国内还处于摸索阶段。为了满足多项国家重点项目的要求,作者首先对高温合金GH742的组织和性能进行表征,然后立足于宝钢特殊钢分公司现有工艺装备,改变国外大型挤压开坯等工艺,探索了真空感应加真空自耗双联冶炼工艺,钢锭均匀化,特殊保温快锻开坯以及超塑性热模锻的制造生产工艺,成功试制出了φ450mm的涡轮盘,并达到俄罗斯涡轮盘产品的水平,开创了国内该合金涡轮盘件生产的先河,它对我国先进发动机涡轮盘材料国产化以及大规模工业化生产的实现具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内水平

- 1.2.2 国外水平

- 1.3 课题研究的重点和难点

- 第二章 GH742 合金的基础研究

- 2.1 GH742 合金现状

- 2.2 GH742 合金的冶炼工艺

- 2.3 GH742 微观组织与热变形行为

- 2.3.1 实验方法

- 2.3.2 实验结果与讨论

- A. GH742 合金的流变行为

- B. 变形温度对GH742 合金组织演变的影响

- C. 过饱和固溶体分解与动态应变时效

- 2.4 本章小结

- 第三章 制造总流程及真空感应熔炼研究

- 3.1 涡轮盘生产工艺总路线及各部分研究内容

- 3.2 真空感应熔炼特点

- 3.3 真空感应原材料的准备

- 3.4 化学成分的控制

- 3.5 真空感应冶炼工艺的研究

- 3.5.1 熔炼初期的工艺控制

- 3.5.2 精炼期的工艺控制

- 3.6 本章小结

- 第四章 真空自耗重熔研究

- 4.1 真空自耗重熔特点

- 4.2 真空自耗重熔工艺研究

- 4.2.1 电极及结晶器准备

- 4.2.2 重熔工艺

- 4.3 自耗钢锭均匀性的研究

- 4.3.1 钢锭成分

- 4.3.2 钢锭铸态组织

- 4.4 本章小结

- 第五章 钢锭均匀化工艺研究

- 5.1 均匀化制度的设计

- 5.2 实验结果

- 5.2.1 合金铸锭经1120℃不同时间的均匀化处理后的金相组织

- 5.2.2 合金铸锭经1135℃不同时间的均匀化处理后的金相组织

- 5.2.3 合金铸锭经1150℃不同时间的均匀化处理后的金相组织

- 5.2.4 合金铸锭经1185℃不同时间的均匀化处理后的金相组织

- 5.3 分析与讨论

- 5.4 本章小结

- 第六章 锻造开坯工艺研究

- 6.1 高温塑性研究与锻造工艺设计

- 6.2 锻造开坯的保温技术研究

- 6.3 锻造开坯的工艺确定

- 6.4 本章小结

- 第七章 热模锻工艺研究与性能分析

- 7.1 模锻工艺

- 7.2 热处理制度的选择

- 7.2.1 GH742 合金晶粒长大倾向

- 7.2.2 GH742 合金γ＇相析出

- 7.3 综合性能分析

- 7.4 本章小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].涡轮盘中隐藏多年的瑕疵导致波音767烧毁[J]. 航空动力 2019(06)

- [2].增压器整铸涡轮盘断裂原因分析[J]. 铁道机车与动车 2020(02)

- [3].航空发动机自由涡轮盘低循环疲劳寿命试验研究[J]. 航空发动机 2020(03)

- [4].一种在涡轮盘心处开环槽的结构方案设计[J]. 科技创新导报 2017(09)

- [5].罗罗Trent 1000发动机又出新问题[J]. 航空维修与工程 2020(07)

- [6].基于静强和寿命可靠性的双辐板涡轮盘/榫结构优化设计方法[J]. 航空动力学报 2017(06)

- [7].变厚度涡轮盘上能量与应力分布的关联分析[J]. 航空动力学报 2015(02)

- [8].高负荷弧形轮毂涡轮盘结构分析与优化[J]. 推进技术 2017(09)

- [9].涡轮盘/榫整体结构优化设计方法[J]. 航空动力学报 2012(06)

- [10].某型机试验用涡轮盘转接段加工工艺研究[J]. 装备制造技术 2017(09)

- [11].高温合金低压涡轮盘机械加工技术探讨[J]. 科技展望 2016(05)

- [12].某型燃气轮机低压涡轮盘强度分析[J]. 机械工程与自动化 2012(05)

- [13].涡轮盘水浸系统配套设备结构设计与解析[J]. 中外企业家 2018(18)

- [14].粉末冶金涡轮盘精密加工技术研究现状[J]. 航空制造技术 2018(15)

- [15].涡轮盘篦齿补焊工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2013(02)

- [16].涡轮盘积分算法方法的应用研究[J]. 内燃机与配件 2019(15)

- [17].基于多层优化策略的涡轮盘叶设计研究[J]. 航空动力学报 2012(06)

- [18].粉末冶金涡轮盘寿命研究进展[J]. 航空制造技术 2009(12)

- [19].带温度梯度的向心式涡轮盘轴结构强度分析[J]. 海峡科技与产业 2017(07)

- [20].涡轮盘裂纹扩展寿命可靠性灵敏度分析[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [21].涡轮盘关键部位多圆弧设计及多变量优化[J]. 航空动力学报 2017(12)

- [22].粉末冶金涡轮盘破裂转速分析与验证[J]. 燃气涡轮试验与研究 2017(05)

- [23].高温合金低压涡轮盘机械加工技术探讨[J]. 民营科技 2016(08)

- [24].镍基高温合金微型涡轮盘热塑性成形工艺[J]. 精密成形工程 2018(02)

- [25].双辐板涡轮盘盘腔单向流固耦合分析[J]. 航空发动机 2017(03)

- [26].先进航空发动机涡轮盘制备工艺及其关键技术[J]. 新材料产业 2009(11)

- [27].某型涡轮盘/叶片/轴的耦合振动分析[J]. 现代机械 2008(02)

- [28].某涡轮盘低循环疲劳寿命预测及试验验证[J]. 机械制造与自动化 2018(06)

- [29].火花源原位统计分析技术对涡轮盘的成分分布分析[J]. 光谱学与光谱分析 2019(01)

- [30].基于封严间隙的涡轮盘篦齿综合优化设计[J]. 航空发动机 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8992e23dbfe7916d382d709.html