# 开发井负压射孔与测试一体化技术研究及应用

### 论文摘要

射孔就是射穿套管、水泥环、目的层,建立油气水连通通道的一种工艺技术。射孔完井施工是油气田勘探开发中的重要环节,射孔效果的好坏直接影响到油气井的产能,同时对后期的增产增效改造措施产生较大的影响。随着油气井勘探开发不断深入,提高单井油气井产能成为油田增产增效的一个重要方面,而油田开发井中低孔渗储层分布广泛,普通射孔效果不佳,以及常规开发井测试存在的周期长、效率低、精度差等问题,国内外各油田公司开发研究了多种射孔工艺技术,且取得了明显效果,其中负压射孔技术由于实用性强、易于操作、提高产能效果明显等因素应用较为广泛。负压射孔是指射孔时,井内液柱静压力低于储层压力。在负压射孔的瞬间,由于负压差的存在,可使地层流体产生一个反向回流,冲洗射孔孔眼,降低射孔压实带的影响,避免了射孔残渣堵塞孔眼,消除了射孔液对储层的伤害。因此负压射孔是一种保护储层,提高单井采收率的射孔方法。目前射孔与地层测试联作技术大多是在探井中应用,在开发井中地层测试技术应用较少,胜利测井公司将负压射孔作业与地层压力测试作业相结合,研制成功了负压射孔与测试一体化技术。通过负压射孔时产生的瞬间回流清洁射孔孔道,减轻储层伤害,提高储层产能;并在流体流入井筒这一过程中进行地层测试,在理想条件下,直接进行地层压力、温度的测试,测量储层射孔前后压力、温度变化及地层流体产出情况,分析地层供液能力,计算油气层产能;对测得的压力恢复曲线解释后获得地层原始压力、表皮系数、地层渗透率等储层参数,为研究油气层特性、掌握油气层生产动态提供了依据。通过在胜利油田现河、纯梁等多个区块开发井中的应用,提高了油气产能,降低了开发成本,并在指导油气井储层改造措施、采油方案设计制定中提供了技术支撑。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 前言

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 技术方法及路线

- 1.4 研究目标及内容

- 第2章 负压射孔技术及试油测试技术

- 2.1 国内射孔技术现状及发展建议

- 2.2 负压射孔技术

- 2.2.1 工艺原理

- 2.2.2 自控式撞击负压射孔工艺技术

- 2.2.3 自控式压力负压射孔工艺技术

- 2.2.4 侧钻井、小井眼负压射孔工艺技术

- 2.3 试油测试技术

- 2.3.1 试井分析理论基础

- 2.3.2 试油测试技术类型

- 第3章 负压射孔与测试一体化工艺技术

- 3.1 高精度存储式压力计

- 3.2 投放式射孔与测试一体化工艺技术

- 3.2.1 工艺原理

- 3.2.2 投放式压力测试装置

- 3.2.3 摩擦减速系统

- 3.2.4 减震系统

- 3.2.5 技术特点

- 3.3 自控式压力测试工艺技术

- 3.3.1 工艺原理

- 3.3.2 内置式与外置式压力温度测试专用短节

- 3.3.3 射孔管柱结构

- 3.3.4 技术特点

- 3.4 负压射孔与压力测试数据解释方法

- 3.4.1 测试曲线分析

- 3.4.2 产能预测

- 3.4.3 试井软件解释

- 第4章 负压射孔与测试一体化技术应用效果

- 4.1 总体应用情况

- 4.2 评价储层，服务投产方案制定

- 4.2.1 现河采油厂史三区块应用情况

- 4.2.2 鲁胜公司王55区块应用情况

- 4.3 预测产能，指导泵深设计

- 4.3.1 纯梁采油厂纯26区块应用情况

- 4.3.2 现河采油厂河60区块应用情况

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f89cc09a3bc4b51a4fe63fdc.html