# 纤维素基吸油材料的制备及性能研究

### 论文摘要

纤维素基吸油材料原料来源广泛,吸油性能良好且能保持纤维形态,减少了不可降解的有机物的使用,降解性能好,缓解能源危机的同时也保护了生态环境,这方面的研究一直备受人们关注。本文采用漂白阔叶木纤维接枝甲基丙烯酸乙酯（EMA）制备吸油材料,并采用红外、扫描电镜等方法对其接枝产物进行表征,具体研究成果如下：1,在过氧化氢和亚铁离子组成的氧化还原体系中加入第三组分二氧化硫脲（TD）,能够成功地将EMA接枝到纤维素纤维上去,制得纤维素基吸油材料。2,引发剂过氧化氢用量对接枝反应影响显著,体系中没有过氧化氢时,不能引发接枝反应,引发剂用量过低或者过高均不利于接枝反应的发生；TD的加入明显地改善了接枝效果,但是加入过量的TD反而不利于接枝反应,接枝率、单体转化率下降较为明显。3,综合接枝率、接枝效率、单体转化率等方面考虑,纤维用量4g,过氧化氢用量0.02g,TD用量0.5g,单体EMA用量8g,去离子水用量150ml,于50℃下反应1小时接枝效果较为理想,此时接枝效率在90%左右。4,纤维接枝EMA制备吸油材料的最佳工艺条件为：纤维用量4g,EMA用量6g,过氧化氢用量0.02g,TD0.5g,去离子水用量150ml,交联剂用量为0.15g,53℃反应1小时,此时的吸油倍率达15.0g/g。5,X-射线衍射结果显示,纤维经过接枝反应后,结晶度明显下降；热分析结果表明,接枝反应后的纤维热稳定性下降,接枝率越高热稳定性越低；对比原纤维和不同接枝率产物的红外谱图发现,接枝后的产物在1730cm-1处出现了较为明显的羰基吸收峰,且随着接枝率的提高,该吸收峰越强；扫描电镜观察分析得到：反应前的纤维表面比较扁平、光滑,而接枝后的纤维表面裂纹较多,破孔、孔隙增多,且表面隆起现象突出,附有颗粒状的产物,这些表征现象都充分证明了接枝反应的发生。6,反应动力学研究表明,引发剂浓度较低时,反应初期反应速度与反应物浓度的关系为：R=K[M]1.18[TD]0.515[H2O2]0.496,在该反应条件下,反应终止方式以双基终止为主,很好地验证了自由基反应的机理。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 文献综述

- 1.1 概述

- 1.1.1 纤维素基本结构

- 1.1.2 选题背景

- 1.1.3 吸油材料国内外研究现状

- 1.2 高吸油树脂综述

- 1.2.1 高吸油树脂的分类

- 1.2.2 高吸油性树脂的制备方法及影响因素

- 1.2.3 高吸油性树脂的评价指标

- 1.2.4 吸油机理

- 1.2.5 高吸油性树脂的应用

- 1.2.6 高吸油性树脂的复合加工

- 1.2.7 高吸油性树脂的发展前景

- 1.3 纤维素改性材料

- 1.3.1 纤维素接枝共聚

- 1.3.2 纤维素新材料

- 1.4 纤维素基吸油材料研发背景

- 1.5 研究目的、意义

- 1.6 主要研究内容与创新

- 1.6.1 主要研究内容

- 1.6.2 创新点

- 2 纤维接枝反应及表征

- 2.1 原料及仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验步骤

- 2.3 产物的纯化

- 2.3.1 未反应单体的去除

- 2.3.2 均聚物的去除

- 2.4 接枝参数的测定

- 2.4.1 接枝率G（%）

- 2.4.2 接枝效率E（%）

- 2.4.3 单体转化率C（%）

- 2.5 吸油倍率的测定

- 2.6 产品的表征

- 2.6.1 外光谱分析

- 2.6.2 X-射线衍射分析

- 2.6.3 扫描电镜分析

- 2.6.4 热分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 单体EMA用量对接枝反应的影响

- 3.1.1 EMA用量对接枝率的影响

- 3.1.2 EMA用量对接枝效率的影响

- 3.1.3 EMA用量对单体转化率的影响

- 3.2 过氧化氢用量对接枝反应的影响

- 3.2.1 过氧化氢用量对接枝率的影响

- 3.2.2 过氧化氢用量对接枝效率的影响

- 3.2.3 过氧化氢用量对单体转化率的影响

- 3.3 氧化硫脲（TD）用量对接枝反应的影响

- 3.3.1 TD用量对接枝率的影响

- 3.3.2 TD用量对接枝效率的影响

- 3.3.3 TD用量对单体转化率的影响

- 3.4 反应温度对接枝反应的影响

- 3.4.1 反应温度对接枝率的影响

- 3.4.2 反应温度对接枝效率的影响

- 3.4.3 反应温度对单体转化率的影响

- 3.5 反应时间对接枝反应的影响

- 3.6 去离子水用量对接枝反应的影响

- 3.7 反应条件与吸油倍率的关系

- 3.7.1 单体EMA用量对吸油倍率的影响

- 3.7.2 过氧化氢用量对吸油倍率的影响

- 3.7.3 TD用量对吸油倍率的影响

- 3.7.4 反应温度对吸油倍率的影响

- 3.7.5 反应时间对吸油倍率的影响

- 3.7.6 交联剂用量对吸油倍率的影响

- 3.8 接枝产物的表征

- 3.8.1 红外光谱分析

- 3.8.2 X-射线衍射分析

- 3.8.3 热分析

- 3.8.4 扫描电镜分析

- 4 接枝反应动力学研究

- 4.1 实验原料、实验步骤、产物提纯

- 4.2 测定接枝反应速度

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 接枝反应与单体浓度的关系

- 4.3.2 接枝反应与TD浓度的关系

- 4.3.3 接枝反应与过氧化氢浓度的关系

- 4.4 接枝共聚反应原理探讨

- 5 主要结论

- 参考文献

- 详细摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯的合成[J]. 应用化工 2015(09)

- [2].酯交换法合成乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯新工艺研究[J]. 浙江工业大学学报 2010(04)

- [3].一种新型醌亚胺化合物的合成、表征及应用[J]. 化工进展 2017(10)

- [4].基于氨基偶氮苯的光和pH响应聚[(三甲基丙烯酸乙酯胺)_8-(4-氨基-4'-甲基丙烯酰胺基偶氮苯)_1](T_8A_1)的合成与表征[J]. 高等学校化学学报 2014(09)

- [5].蒙脱土改性丙烯酸乳液的制备及性能表征[J]. 涂料工业 2012(08)

- [6].自增强三重形状记忆硅橡胶复合材料[J]. 有机硅材料 2020(06)

- [7].室温自交联硅丙乳液的制备[J]. 涂料技术与文摘 2011(07)

- [8].原材料[J]. 涂料技术与文摘 2015(04)

- [9].乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯/乙二胺体系对室温自交联苯丙乳液性能的影响[J]. 涂料工业 2018(07)

- [10].互穿网络对硅橡胶包覆层的补强研究[J]. 化工新型材料 2014(05)

- [11].国内外近期有关胶黏剂增注题录[J]. 化学与粘合 2009(02)

- [12].酯交换法合成聚乙二醇单乙醚甲基丙烯酸酯大分子单体[J]. 石油化工 2008(08)

- [13].空心TiO_2-Q-PDEAEMA/M(0)复合纳米微球的“点击”化学制备与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2013(05)

- [14].顶空气相色谱法测定烟用胶中残余单体[J]. 分析科学学报 2012(04)

- [15].微波辅助萃取-气相色谱-质谱法测定丙烯酸树脂中9种残余单体[J]. 色谱 2012(01)

- [16].辐射固化涂料[J]. 涂料技术与文摘 2012(07)

- [17].室温自交联型水性纸/塑复膜胶的合成及性能研究[J]. 中国胶粘剂 2011(01)

- [18].中国塑料专利[J]. 塑料科技 2018(01)

- [19].具有聚集诱导发光效应的水溶性糖基荧光聚合物的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2018(06)

- [20].大气中不饱和含氧挥发性有机化合物臭氧化引发形成二次有机气溶胶机理研究[J]. 三峡生态环境监测 2017(04)

- [21].环境友好型苯丙防锈乳液的改性研究[J]. 化工新型材料 2013(09)

- [22].一种新型氟化物单体和聚合物~(19)F-MRI成像性能对比[J]. 分析仪器 2020(04)

- [23].聚乙二醇单丙烯酸酯/丙烯酸酯/有机硅功能聚合物合成及其涂层性能评价[J]. 中国涂料 2016(07)

- [24].PDEAEMA介导贵金属M复合的二氧化钛纳米微球制备与表征[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [25].HS-GC/MS法同时测定胶粘剂中的乙酸乙酯和残余单体[J]. 烟草科技 2014(07)

- [26].环保型纳米TiO_2改性水性环氧涂料的研制[J]. 中国资源综合利用 2012(02)

- [27].在有机添加剂存在的情况下共沉淀制备纳米Fe_3O_4及其性能(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S2)

- [28].基于液相色谱-质谱联用及~(19)F核磁成像技术测定一种新型氟类化合物[J]. 分析仪器 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8a0781e85274d6ab75d9b4f.html