# 高速铁路桥梁支架现浇梁工艺要点浅析李晓东

中交第三公路工程局有限公司北京100102

摘要：随着时代发展的迅速进步，高速铁路在我国的覆盖面积越来越大，作为我国公共交通中十分重要的部分，也是我国交通行业的建设重点。在高速铁路的建设过程中，高速铁路桥梁支架现浇梁的施工具有重要的意义。本文主要阐述了高速铁路桥梁支架现浇梁施工工艺要点，以期为广大同行提供借鉴与理论指导。

关键词：高速铁路；支架现浇梁；施工工艺；要点

在经济迅速发展的现代社会，我国步入飞速发展的快车道，随着人们的出行及交通运输需求大幅上涨，为保证出行的安全和高效，我国的高速铁路扮演着越来越重要的角色，并作为我国一带一路战略的重要组成部分，向世人展示着其重要性。桥梁作为高速铁路建设中重要专业工程，其质量水平，对工程整体有着巨大影响。在进行高速铁路桥梁建设时，支架现浇梁作为一种常见的施工工艺，得到了广泛运用。为使支架现浇梁的施工技术有更为有利的发展，结合自身参加高铁建设的工作经验，对其施工时的工艺要点进行阐述[1]。

一、高速铁路桥梁支架现浇梁概述

1.1高速铁路桥梁支架现浇梁的意义

高速铁路桥梁工程使用寿命与其施工工艺息息相关。高速铁路桥梁施工工艺的科学性以及合理性，可以有效的提升高速铁路桥梁项目的整体质量。支架现浇梁的施工工艺，是对支架施工各环节进行管控，进而对高速铁路桥梁的施工整体质量水平进行管控，所以进行高速铁路桥梁支架现浇梁施工时，其施工的各个环节都应当做到合理检评、科学管理、认真仔细，对于我国高速铁路建设以及人民的安全出行有着十分重要的影响。

1.2高速铁路桥梁支架现浇梁的注意事项

在进行高速铁路桥梁支架现浇梁的施工时，在整体上需要注意：

（1）对桥梁工程施工所处的地质情况进行准确的探测以及把握，必要时，应当结合施工的总体方案对桥梁的地基进行一定的加固处理，防止地基不牢、不稳；

（2）支架的基础应当符合规定，具有合乎标准的承载能力，其类型、厚度以及面积需要以支架的具体结构，实际受力分析等参数进行确定，避免不均匀沉降情况的出现。

1.3高速铁路桥梁支架现浇梁的施工流程

如下图1所示，即为高速铁路支架现浇梁的具体施工工艺流程：

二、高速铁路桥梁支架现浇梁施工工艺要点

高速铁路支架法现浇梁多以钢管柱支架及碗扣式或盘扣式支架为主，例如：沪昆高铁江西段萍乡特大桥，为（40m+56m+40m）预应力混凝土等宽度、变高度连续箱梁，其施工采用碗扣式脚手架现浇工艺。在建的京张高速铁路DK132+320-DK149+873标段管内5座桥梁，其中32m标准箱梁44孔，24m箱梁2孔，32m*6连续梁一联，采用支架现浇施工工艺，现浇梁施工支架采用钢管支架+贝雷梁形式。

2.1满堂式桥梁支架要点

高速铁路桥梁碗扣式脚手架，在进行搭设时，应注意不同的支架保持一定的间距，纵向距离至少为60cm。同时，为了保证高速铁路桥支架的平衡性、松紧程度以及稳定程度，需要在支架的横向上，其腹板处与横梁处，应保持纵向距离的一半，而其余地方的支架间距也应当保持为90cm左右。

在进行碗扣式脚手架的拼装时，首要的就是把上碗扣放在限位销处，其次就是在下碗扣中放进接头，接着需将上下碗口压紧接合，利用榔头等工具，按照顺时针沿着切线进行敲击，直至限位销将上碗口压紧为止。值得注意的是，进行支架搭设的时，必须控制接口的紧固程度，保证连接的稳定以及安全。

2.2贝雷梁桥梁支架要点

在京张高铁DK132+320-DK149+873标段，箱梁主要运用的是钢管柱+拼装贝雷片的方式，支架立柱完成后，即可进行贝雷片拼装。高速铁路桥梁支架现浇梁的长度，对于拼装贝雷片的长度有着较大的影响，一般为2片贝雷片为一组，横向上设6组，即12片贝雷片，组与组之间通过支架相互联接，相互支撑[2]。

支架体系受力及钢管柱和贝雷梁连接组合形式，必须经具有资质的单位进行计算，根据计算结果，结合桥址具体地质地貌，相应地基需根据不同的地质情况进行妥当处理。地基表层需进行淤泥以及软土的挖除，视地基情况采用换填或桩基础形式，保证钢管柱支架地基的稳固和整体受力性能，经地基承载力试验检定合格后，方可进行条形基础和上部支架安装及预压施工。基础顶面标高严格控制，钢管柱支架纵向、横向连接和贝雷梁、分配梁连接，均需严格按照专项施工方案进行，并经验收。

图2钢管柱+贝雷梁支架纵向布置图（32m箱梁）

2.3支架预压工艺要点

当箱梁底模板搭设完毕后，利用砂袋或混凝土预制块对其进行加重负载。加载及卸载分级施做顺序为：预压按总荷载的0→60%→100%→120%→100%→60%→0。加载过程中检查各构件焊缝有无开裂情况，同时记录加载施力和位移数据。加载时注意控制加载速度，各点压重要对称均衡、同步进行。当纵向加载时，应从跨中向支点处对称布置荷载；当横向加载时，应从混凝土结构中心向两侧对称布置荷载。循序渐进的对支架的压力进行加载和卸载，观测和记录好所需的沉降和变形数据，尤其是当达到总体荷载120%时，需要观测其沉降的速度是否在预先规定的施工规范范围内。收集好相关数据后对其进行分析处理，从而得出支架沉降量，以此确定其变形程度，再根据变形程度确定预拱度以抵消其变形。

2.4钢筋骨架绑扎要点

钢筋骨架在高速铁路箱梁的承载结构中起着非常重要的作用，在绑扎箱梁钢筋骨架时，金属波纹管、预埋件等部件需要注意和钢筋骨架的间距，而定位钢筋的加工和绑扎，应当严格按照设计图纸的规定及标准，从梁体跨中向两端，和非预应力钢筋一起绑扎。金属波纹管在非预应力钢筋绑扎步骤结束后，从梁体一端，根据设计图纸给定的坐标位置，以计算好的标高为准则，沿着定位钢筋网片的“#”方格，对其进行固定，波纹管安装完毕后，将螺旋筋安在端部，安装锚垫板。

预应力钢绞线的穿束采用小型牵拉设备以及人工穿束。在预应力钢筋的长度比较短的情况下，使用人工进行穿束较为简单方便。如果预应力钢绞线的长度比较长，在进行穿束时需要辅以小型牵拉设备。在进行穿束工作时，每束预应力钢绞线两端均要采用塑料保护套、胶带等进行包裹，防止钢绞线束散开，并且在其穿过锚垫板后，按照张拉和施工规范要求预留一定量的工作长度，待张拉完毕后方可采用机械切割的方法，切割至满足封锚长度。

2.5内模安装要点

内模一般根据现浇梁的结构尺寸，采用工厂化定制的具有液压支撑系统的定型钢模板，工厂化生产可以保证模板结构尺寸误差最小。在内模安装过程中，根据测量技术人员测设的定位点，大吨位吊车分节吊装入模，按照事先安装在底模及侧模相关部位的定位钢筋，诸节段连接成整体，作业人员利用撬杠等小型工具实现微小精调。模板使用过程中做好模板表面的清洁，去除附着的混凝土残渣、表面锈蚀等，并在表面涂抹专用脱模剂，保证混凝土箱梁外观平整和光洁度。

2.6混凝土浇筑要点

支架体系预压完毕，并完成钢筋绑扎及内外模板安装后，应及时进行混凝土浇筑作业。梁体混凝土按照“左右对称、平衡，斜向分段，水平分层”的原则进行浇筑，浇筑时从箱梁的一端开始，循序渐进逐步浇筑至另外一端，整体浇筑时沿着桥梁纵向一次浇筑完成，浇筑过程保持连续不中断，确保在6h（仅指900吨32m标准箱梁），其中分段距离控制在10m以内，水平分层层高控制在30cm以内。在混凝土浇筑时配置好各型标准的振捣器，使用时应从两端向中间进行振捣，在距离钢筋骨架较近时应当注意避免碰触钢筋骨架，振捣应持续到没有气泡产生为止，腹板及底板采用插入式振捣器，顶板采用平板式振捣器或整平梁。混凝土浇筑完成后做好养护。混凝土初凝后，铺设养生毯，对箱梁表面增强保湿、保温效果，待混凝土强度达设计强度的60%时可以对侧模与内模进行拆除。根据设计施工图，分期对箱梁进行预张拉、初张拉和终张拉，并按照规定完成压浆。

三、结语

综上所述，高速铁路桥梁在我国公共交通中占有弥足轻重的地位，而在高速铁路桥梁的工程建设中，支架现浇梁施工工艺是最常用的技术之一，最为普遍但是同时其工艺也具有技术难度较大、工艺较为复杂的特点，因此，支架现浇梁施工过程中应综合考虑地质地貌、结构物尺寸、线路线型、季节因素等影响。不断提升高速铁路桥梁支架现浇梁施工的技术操作水平，结合现代先进工艺和工装设备，促进我国的高速铁路建设进一步发展。

参考文献

[1]胡金光.高速铁路现浇梁支架及钢管桩基础施工控制技术研究[D].天津大学,2014.

[2]宋同川.高速铁路桥梁支架现浇梁施工工艺及施工要点[J].科技创新与应用,2016,(10):221.[2017-09-03].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8a14c9380e2b01bb172fc36.html