# 30万吨/年含硫废水制酸装置的控制系统设计与实现

### 论文摘要

本文主要针对30万吨/年含硫废水制酸装置的控制系统进行设计与实现。该装置是一套独立完整的大型化工装置,在主装置的工艺控制上采用了当下主流的DCS系统——横河公司CS3000系统,同时为了确保事故状态下人员和设备安全,还配备了HIMA公司的H51q安全仪表系统(SIS)。除此之外,还包含有两个独立的控制系统分管燃烧器单元和鼓风机单元,分别由西门子的PLC系统和TRICONEX的TS3000系统进行管理和控制。这几个系统相互独立,又相互影响,共同构成了该装置的控制体系。30万吨/年含硫废水制酸装置的控制系统投运后,产品指标好、消耗及成本低、而且能够很好地适应原料组成的变化,对含硫量变化引起的控制指标变化有较广的适应性,运行平稳,满足生产要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究背景和意义

- 1.1.1 本文研究背景

- 1.1.2 工艺流程简介

- 1.1.3 工艺特点

- 1.2 主要控制系统的应用和发展

- 1.2.1 DCS的应用和发展

- 1.2.2 SIS的应用和发展

- 1.2.3 ITCC的应用和发展

- 1.3 全文的主要内容及其安排

- 第2章 含硫废水制酸装置控制系统设计和实施

- 2.1 含硫废水制酸装置对控制系统的要求

- 2.2 控制系统设计和CS3000系统配置

- 2.2.1 DCS系统的功能概述

- 2.2.2 FCS的硬件构成

- 2.2.3 CS3000系统配置及功能说明

- 2.2.4 DCS系统硬件组成

- 2.3 工艺过程、控制方案分析和组态

- 2.4 实现及效果

- 2.5 本章小结

- 第3章 SIS系统设计和实施

- 3.1 含硫废水制酸对安全性的要求和SIS系统选用原则

- 3.2 SIS的设计和H51q-HRS系统配置

- 3.2.1 SIS系统的功能概述

- 3.2.2 控制站的硬件构成

- 3.2.3 系统配置及功能说明

- 3.2.4 HIMA系统硬件组成

- 3.3 联锁方案说明及组态

- 3.3.1 I-1联锁方案

- 3.3.2 联锁的组态实现

- 3.4 实现及效果

- 3.5 本章小结

- 第4章 透平压缩机控制系统和工艺空气预热器控制系统

- 4.1 透平压缩机控制系统

- 4.1.1 TS3000系统功能及结构

- 4.1.2 ITCC系统控制方案

- 4.2 工艺空气预热器控制系统

- 4.2.1 S7-400H系统

- 4.2.2 工艺空气预热器系统冗余结构的实现

- 4.3 实现及效果

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 本文研究工作总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ti/RuO_2-IrO_2-TiO_2电极电解处理高含硫废水[J]. 石化技术 2020(06)

- [2].一种含硫废水的处理方法[J]. 河南化工 2020(05)

- [3].含硫废水制酸装置工业运行优化分析[J]. 化工管理 2018(33)

- [4].沉淀法预处理硫辛酸厂高质量浓度含硫废水试验研究[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [5].含硫废水制酸装置技改创效显著[J]. 化学工程师 2012(06)

- [6].气田高浓度含硫废水的化学氧化处理[J]. 环境工程学报 2014(11)

- [7].制革含硫废水处理技术研究进展[J]. 西部皮革 2011(20)

- [8].化学混凝-高级氧化复合处理工艺处理制革含硫废水[J]. 皮革与化工 2011(06)

- [9].物化法处理含硫废水的研究进展[J]. 江西化工 2019(05)

- [10].含硫废水的处理方法研究[J]. 中国食品 2018(22)

- [11].过硫酸铵氧化处理高浓度含硫废水的研究[J]. 石油化工 2012(01)

- [12].微生物燃料电池处理含硫废水[J]. 建材世界 2016(03)

- [13].微生物燃料电池处理模拟含硫废水的初步研究[J]. 水处理技术 2010(02)

- [14].油气田含硫废水复合深度达标处理室内工艺研究[J]. 钻采工艺 2009(02)

- [15].含硫废水处理技术中国专利分析研究[J]. 高技术通讯 2019(01)

- [16].沉淀硫酸钡含硫废水处理方法[J]. 上海建设科技 2009(02)

- [17].含硫废水对厌氧好氧生物处理工艺的影响[J]. 中外企业家 2013(19)

- [18].电絮凝、膜法负压脱硫中试装置处理炼油厂含硫废水[J]. 聚酯工业 2019(04)

- [19].基于单质硫回收的高含硫废水氧化[J]. 环境工程学报 2015(11)

- [20].MnO_2/γ-Al_2O_3的制备及催化空气氧化处理制革含硫废水[J]. 中国皮革 2019(02)

- [21].含硫废水的理论分析及脱硫试验研究[J]. 燃料与化工 2012(06)

- [22].Na_2SO_3氧化处理高浓度含硫废水的过程探讨[J]. 环境工程 2020(06)

- [23].采用化学非均相催化工艺处理油田含硫废水[J]. 中国给水排水 2015(04)

- [24].吉林石化公司含硫废水制酸项目投产[J]. 石油炼制与化工 2010(08)

- [25].声化学复合O_3无害化处理油气田含硫废水研究[J]. 石油与天然气化工 2009(04)

- [26].某制革企业污染控制与环境管理中若干问题研究[J]. 环境科学与管理 2017(08)

- [27].含硫化氢废水用缓蚀剂的研究[J]. 精细石油化工进展 2009(08)

- [28].超临界水氧化过程中含硫废水对几种镍基合金腐蚀的实验研究(英文)[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2008(05)

- [29].废水处理中硫化物去除技术的研究与应用[J]. 净水技术 2010(06)

- [30].金属助剂改性MnO_2/γ-Al_2O_3催化空气氧化含硫废水[J]. 中国皮革 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8b287b5218a8791fb7abae5.html