# 二氧化硅CVD过程中的热现象研究

### 论文摘要

化学气相沉积技术（CVD）是一种常见工艺,是通过气体间的化学反应制备新材料的过程,以满足某些新的性能。CVD技术也是石英玻璃生产、试验过程中所采用的重要方法之一。石英玻璃广泛应用于各行业,并且有着较为成熟的生产经验,但关于石英玻璃生产过程细节的描述及其三维数值模拟的资料较少。为了更好地指导石英玻璃的生产工艺,提高石英玻璃的质量、性能,减少原料的浪费,本文针对石英玻璃的生产过程,以立式CVD沉积炉为研究对象,对二氧化硅气相沉积过程进行了数值模拟。文中对石英玻璃坨体与沉积室内的流体区同时建模,建立了流-固耦合模型;考虑了重力加速度对流场的影响;将参与反应物质的物性处理为温度的非线性函数;采用商业软件中的用户自定义函数（UDF）将水蒸气的吸收系数编辑为温度和谱带的函数。数值模拟得出了温度场、压力场、速度场及相关组分的质量分数场等结果。在认为温度是影响石英玻璃性能的主要因素的前提下,基于数值模拟结果,针对模型参数、气量参数进行了定量计算,讨论了其对沉积炉及石英玻璃坨体内部温度场的影响。将数值模拟结果作为边界条件,采用编程与商业软件两种方法对石英玻璃内部的导热-辐射耦合换热进行了计算,并进行了对比。分析计算结果,有以下结论:沉积室内的温度较高,必须考虑辐射换热的影响,需要对参与性介质的辐射特性作较准确的预测;沉积面上的温度沿着半径方向呈现低-高-低的变化趋势,受气量、沉积面与气体入口间距离的影响较大;从横截面看,石英玻璃坨体内部的温度场呈现环状分布,计算过程中需要考虑半透明介质辐射换热的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.2.1 CVD及其数值模拟的研究现状

- 1.2.2 导热与辐射耦合换热的研究现状

- 1.3 本文研究内容

- 第2章 二氧化硅沉积理论及数值模拟

- 2.1 沉积炉的几何模型

- 2.1.1 沉积室结构

- 2.1.2 喷口结构

- 2.2 沉积过程的理论模型

- 2.2.1 数理模型

- 2.2.2 化学反应模型

- 2.3 数值模型

- 2.3.1 结构简化

- 2.3.2 网格生成

- 2.3.3 选择模型及设置参数

- 2.4 气体辐射特性UDF处理

- 2.5 数值模拟结果

- 2.6 本章小结

- 第3章 沉积室及沉积体内的温度场优化

- 3.1 优化思路

- 3.2 定量计算与分析

- 3.2.1 中心管气量变化对温度场的影响

- 3.2.2 内环氧气管气量变化对温度场的影响

- 3.2.3 氢气管气量变化对温度场的影响

- 3.2.4 一环氧气管气量变化对温度场的影响

- 3.2.5 二环氧气管气量变化对温度场的影响

- 3.2.6 外环管气量变化对温度场的影响

- 3.2.7 喷口与沉积面距离变化对温度场的影响

- 3.2.8 中心管气体配比变化对温度场的影响

- 3.3 结论与建议

- 3.4 本章小结

- 第4章 石英体内导热与辐射耦合换热分析

- 4.1 导热与辐射耦合换热控制方程

- 4.1.1 求解辐射传递方程的有限体积法

- 4.1.2 导热与辐射耦合换热能量方程的有限体积法

- 4.2 数值模拟与分析

- 4.2.1 程序计算流程

- 4.2.2 算例验证

- 4.2.3 石英玻璃内部温度场计算及分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].向在奎 石英玻璃耕耘者[J]. 中国建材 2017(12)

- [2].巧用长柄V型石英玻璃管做高温化学实验[J]. 化学教学 2017(06)

- [3].飞秒激光在不同羟基浓度纯石英玻璃内部诱导缺陷研究[J]. 中国激光 2017(01)

- [4].大尺寸、高品质石英玻璃成套技术与装备[J]. 中国建材 2016(09)

- [5].打破国外垄断研发世界一流石英玻璃[J]. 中国建材 2015(07)

- [6].高温下的石英技师[J]. 人生十六七 2017(13)

- [7].石英玻璃的发展现状及趋势[J]. 科技视界 2018(33)

- [8].石英玻璃把持管的高效制备工艺[J]. 中国建材科技 2019(04)

- [9].日本研制出石英玻璃芯片 可保存数据3亿年[J]. 吉林医学信息 2014(11)

- [10].中国建材总院科技成果展示——槽沉—石英玻璃“变形计”[J]. 中国建材 2018(03)

- [11].超纯石英玻璃成套技术与装备[J]. 中国建材 2016(09)

- [12].日本石英玻璃储存技术容量达到蓝光等级寿命超过3亿年[J]. 集成电路应用 2015(01)

- [13].世界最大石英玻璃单体生产线投产[J]. 玻璃 2013(07)

- [14].高纯无水石英玻璃制备[J]. 科技促进发展 2013(05)

- [15].石英玻璃上存储数据 可保存上亿年[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2012(06)

- [16].高性能石英玻璃精密退火工艺研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(22)

- [17].高功率激光对大口径融石英玻璃的破坏的研究[J]. 光学学报 2009(03)

- [18].石英玻璃辐照诱导缺陷结构的研究[J]. 中国建材科技 2019(01)

- [19].超纯石英玻璃用二氧化硅的环保型制备工艺研究[J]. 广东化工 2019(04)

- [20].石英玻璃的高效可控精密磨削机理研究[J]. 机械工程学报 2019(05)

- [21].石英玻璃纤维表面吸波涂层包覆及其吸波性能研究[J]. 功能材料 2016(S2)

- [22].矢志创新 融合发展——记湖北菲利华石英玻璃股份有限公司[J]. 中国军转民 2015(09)

- [23].基于高频等离子体熔融技术制备镱铝共掺石英玻璃[J]. 中国激光 2014(06)

- [24].石英玻璃圆环高速膨胀碎裂过程的离散元模拟[J]. 力学学报 2018(03)

- [25].中国建材总院重要科技成果展示——等离子体化学气相沉积(PCVD)工艺及成果展示[J]. 中国建材 2017(09)

- [26].镱铝共掺石英玻璃的制备及其发光特性的研究[J]. 物理学报 2011(05)

- [27].我国首条光刻用石英玻璃基板成套生产线建成[J]. 中国建材资讯 2016(03)

- [28].石英玻璃金属化的蒙特卡洛模拟[J]. 表面技术 2014(05)

- [29].江苏某地石英玻璃原料矿物学研究[J]. 建材世界 2019(05)

- [30].玳瑁：背负宝石的鹰嘴海龟[J]. 百科探秘(海底世界) 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8bae693f142058285417424.html