# 状态检修技术在电力电气设备的运用及发展研究

梁启光

（广东立胜综合能源服务有限公司）

摘要：目前，在电力系统的工作中，大部分电力设备的维修都是以计划维修系统为基础。随着科学技术的发展，该维修方案的各种缺点和隐患日益突出，如临时维修繁琐、维修状态不足或维修过度等。在这种维修方式下，不仅设备维修的投资过大，而且浪费了大量的时间、人力和物力。因此，在当前的电力工作中，如何合理安排电力设备的维修保养，从而节约维修费用，降低维修费用是我们目前维修人员研究的一个重要课题，对电力系统的稳定健康发展具有非常重要的意义。

关键词：状态检修；技术；电力电气；设备；运用；发展

引言：

在中国，自实施改革开放战略以来，国家的综合实力已经大大提高，工业化的进程不断加速，随之而来的是电力消耗也开始快速增加，所以在某种程度上，也促进了中国电力行业的发展。电力工业的蓬勃发展给人们的生活带来了便利，同时也在一定程度上促进了中国经济的增长。其中，作为电力行业的重要组成部分，电力设备的质量直接影响到电力行业的发展前景。传统的技术只能使设备在停电的情况下进行维修和维护，这不仅会影响电力系统的可靠运行，还会给居民的生活带来不便，甚至有些故障是无法检测到的。因此，经过不断的优化和改进，基于状态的电力设备维修技术可以大大提高供电的可靠性、保证电力行业的经济效益。

1电气设备状态维修技术概述

随着巨大的能源需求和电力工业的快速发展，电力系统正朝着大容量、高压力、区域发展的方向发展。然而，随着系统容量和电网规模的扩大，电力设备故障对系统的稳定会产生很大的影响，进而对我国经济行业的运行带来了不可避免的负面后果。因此我们应提出更高的电气设备检修要求，以确保系统的稳定性，同时也可以大大改善用电的经济性。目前的设备维修系统主要采用计划维修，不能满足要求。为了适应现代供电部门企业模式向市场的转变，一种新的检修策略，即电力设备的状态检修正在改变电气设备的维修历史。

2.电气设备有条件维修的意义

毫无疑问，保证电气设备安全、稳定、可靠运行的关键就是电气设备的良好维修，也是消除设备缺陷的主要途径。在大修过程中，通过大修来消除设备缺陷，消除隐患，维护和恢复设备运行同时也提高了电力设备的效率。电气维修的主要目的是提高设备的安全性，这是保证设备安全稳定运行的关键。设备安全运行、延长设备使用寿命、提高设备利用率是电力企业当前工作的重点，也是相关工作人员研究的主要课题。对电气设备进行状态检修具有重要意义，可以总结为：没有死区、全过程监控设备。状态检修具有及时维修、避免重复维修、大大节约维修成本、减少事故发生和经济损失等特点，诊断设备剩余寿命更准确，设备使用更加合理。

3我国电力设备的几种主要状态维修技术

在我国目前的电力行业中，合理应用基于状态的维修技术，可以有效预防电气设备的一些故障的发生，减少突发事件的发生，延长电气设备的使用寿命。根据相关数据统计，目前应用最广泛的基于状态的维修技术主要有以下三种：

（1）红外探测技术；（2）超声波检测技术；（3）全面检查。

红外检测技术主要利用相关的红外机械设备，根据红外辐射原理，对电气设备的运行状态进行检测和分析，并通过设备内部的温度变化间接反映电气设备的实际运行状态。在电气设备的检测中，红外检测技术主要用于检测连接器、接线触点等设备的故障。红外检测技术可以很好的检测到由于操作不当，设备内阻加热严重等相关的故障。

超声波检测技术是利用超声波检测电力设备的内部放电。根据获得的数据，专业人员可以对其进行分析，找到故障位置，及时处理故障。超声检测技术以其易于激发、检测过程简单等优点得到了广泛的应用。

综合检测是利用专用设备对电力、电气设备的外观进行实时检测，并及时记录有关电力、电气设备的运行数据。这样可以及时发现设备中存在的隐患，并安排专业人员在第一时间排除隐患。此外，在实际操作中，一旦发现差异，应加强对重要电气设备的检查。及时报告、及时登记，科学合理地处理异常情况，为电力、电气设备的稳定运行提供保障。

4电气设备实施状态检修的发展前景

定期维修和状态维修是目前世界上广泛使用的两种维修系统。定期维修制度有许多缺点，逐渐显现出老化和过时。状态维修的优势突出，经济效益和社会效益显著。目前，发达的工业国家都采用了状态检修制度。设备状态检修的实施既是一项技术进步，也是对现有检修管理体制的改革，这是一个复杂的系统工程。我国目前正逐步由常规维修制度向状态维修制度过渡。

5电气设备状态维修技术要求

在进行状态检修时，首先应对基础设备的状态进行分析和评价，确定设备的当前状态，如果存在潜在的故障，应及时记录断层参数变化率有多大，裂缝发育周期有多长，以此推测断层发展趋势等。基于设备状态监测、诊断和分析，状态维护技术包括状态监测技术、状态评估技术和状态预测技术。

5.1状态监测

在基于设备状态监测技术的设备诊断中，选择故障模式、合适的方法和设备，对测量设备的状态信息进行检查，并进行信息处理，可以很好地提取各种干扰信息，这些干扰信息能够反映设备的状态信息。电气设备状态监测的目的是通过测量运输设备的健康状态，确认其存在和即将出现的缺陷，分析和预测维修时间，有效地减少设备的损坏。由于工作电压的测量特性比预防性试验电压下的离线测量具有更高的精度，能够更真实地反映设备的运行状态，因此状态监测在电力系统中有着广泛的应用。

5.2状态预测

主要有时间序列法、回归分析法、模糊预测法、灰色预测法、人工神经网络法等。

5.3状态评估

状态评估是一种基于设备状态的维修方法，它利用预测设备状态发展趋势的方法来提高设备的可靠性和可用性。显然，这种维修是基于设备的当前状态，设备的当前状态是在对设备进行一定的状态评估后确定的。因此，可以说设备状态评估是状态维修的基础。

6状态维修技术的发展概况

与状态维修密切相关的理论和技术，主要包括三个方面：设备寿命管理与预测技术、设备可靠性分析技术、信息管理与决策技术。

6.1设备寿命管理与预测技术

大多数工业化国家的电力基础设施在1960年代至1970年代之间得到了快速的发展。因此，主要动力设备大多已服役25-30年左右，已经开始进入老化阶段的设备比例在不断增加。这种情况迫使电力公司考虑如何延长机组的使用寿命，确保效益。

6.2电力设备可靠性技术

传统的电力设备可靠性评价方法是基于威布尔浴缸曲线法。该方法仅适用于显性故障设备的维修，精度不高。可靠性预测理论、强度和疲劳理论，考虑了影响锅炉附件和锅炉部件可靠性预测的各种因素。

6.3信息管理与决策技术

近30年来，管理决策作为一门独立的学科取得了长足的进步。状态维修作为一种先进的维修系统，与管理的许多方面密不可分。

7结束语

过去，电力电气设备的检查和维修主要采用定期检修的方式。经过时间的检验，在实际运行中发现了许多问题和隐患，消耗了更多的人力物力，也对整个电力行业的经济效益产生了负面影响。因此，随着时代的进步，电力电气设备的维修技术得到了优化和完善。与常规维修技术相比，基于状态的维修技术能够科学合理地检测故障位置，解决以往停电维修的不足，为居民生活提供更好的便利。

参考文献：

[1]杨白冰.电力电气设备状态检修技术[J].机械管理开发，2018，33（08）：253-254.

[2]次仁多布杰.试论电力电气设备的状态检修技术[J].应用能源技术，2018（07）：40-42.

[3]丁陆.关于电力电气设备状态检修技术的研究[J].现代经济信息，2018（12）：370.

[4]叶一菲.探讨电力电气设备检修技术[J].通讯世界，2018（06）：184-185.

[5]高振江，王述平.电力电气设备状态检修技术分析[J].山东工业技术，2018（10）：184.

[6]赵泽亮.试论如何提升电力电气设备的检修水平[J].科技创新导报，2018，15（10）：50+52.

[7]姜晗.关于电力电气设备状态检修技术分析[J].中国高新区，2017（17）：107-108.

[8]李耀泽.电力电气设备状态检修技术[J].山东工业技术，2017（16）：189.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8c65c87e755e2b531d26987.html