# 货位可移动式货架自动化立体仓库系统的研究

### 论文摘要

随着现代化物流在我国的发展,现代化的物流管理方法同高效的自动化存储机械已经逐渐的渗透到行业物流、企业物流的各个领域。为了能够得到更广泛的应用,应运而生的自动化立体仓库正在不断的改变着自己的形式与面貌。本论文基于创新思想,提出一种新型的自动化立体仓库——货位可移动式立体仓库,并针对这种新型仓库做出了研究与分析。通过结合旋转型货架的空间优势以及自动流动式货架可实现货物先进先出的特点,提出了货位可移动式货架,并在此基础之上建立了能够进行自动存取货物的货位可移动式立体仓库系统,该系统集装卸、搬运、分类输送与存储于一身,以货物的先进先出为第一出货原则,同时还可以满足按照订单进行拣货作业的要求。在整个自动化立体仓库系统中,重点论述了货位可移动式货架的结构构成以及工作原理,通过分类输送机、托盘式垂直升降机同立体货架的优化组合,运用分区式电力驱动式辊筒输送机同条码识别技术实现货位的独立运行以及对货物的定位与追踪。该货架具有高效率、低损耗、确保先进先出等特点。引入分层式ABC分类方法进行库存管理,详细阐述了ABC分类方法的分类标准与分类后不同类别物品所应采取的相应的库存控制方法,描述了分层式ABC分类方法的分类步骤,并将该种方法应用到医药行业的仓库管理。介绍了蚁群优化算法,将该算法作为拣选路径的确定方法,依照货位可移动式货架与普通巷道堆垛机式货架的运行原理分别建立数学模型,运用VB编程语言针对所建立的两个模型进行了仿真实验并得出结果,验证了模型的可行性,同时也验证了货位可移动式货架在时间和空间上的优越性,说明了货位可移动式货架运行原理的可行性以及存储货物作业的高效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.1.1 研究目的

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 自动化立体仓库的发展现状

- 1.3 物至人式自动化货架的特点及应用现状

- 1.3.1 固定式立体货架

- 1.3.2 移动式货架

- 1.3.3 旋转式货架

- 1.3.4 自动流动式货架

- 1.4 拣选路径优化问题的研究现状

- 1.5 本论文研究的主要内容

- 2 基于货位可移动式货架的自动化立体仓库系统

- 2.1 自动化立体仓库的功能

- 2.2 货位可移动式立体仓库的功能

- 2.3 货位可移动式立体仓库的总体布局

- 2.4 货位可移动式立体仓库的特点

- 2.5 货位可移动式货架

- 2.5.1 基本参数

- 2.5.2 货位可移动式货架

- 2.5.3 动力式输送机

- 2.5.4 托盘式垂直升降机

- 2.5.5 条码识别技术

- 2.6 本章小结

- 3 分层式 ABC 分类管理方法

- 3.1 ABC 分类方法

- 3.1.1 ABC 分类方法的概念

- 3.1.2 ABC 分类方法的基本原理

- 3.1.3 分层式 ABC 分类方法

- 3.1.4 分层式 ABC 分类方法在仓库管理中的应用

- 3.2 ABC 分类方法在医药行业的应用

- 3.2.1 基本信息

- 3.2.2 基于分层式 ABC 分类方法的库存管理

- 3.3 本章小结

- 4 拣选路径的确定

- 4.1 基于蚁群优化算法来确定拣选路径

- 4.1.1 问题的提出

- 4.1.2 算法的提出

- 4.1.3 建立数学模型

- 4.1.4 基于蚁群优化算法来确定拣选路径

- 4.2 仿真模型的建立

- 4.2.1 基本参数与设计

- 4.2.2 运算过程

- 4.2.3 仿真结果与分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].预制墩柱可移动式自动倾倒船设计[J]. 公路 2020(04)

- [2].断热结构在可移动式冷库中的应用[J]. 科技视界 2014(34)

- [3].煤矿避险系统—矿用可移动式救生舱系统设计论述[J]. 山东工业技术 2017(02)

- [4].骨科手术中可移动式C型臂操作流程考核标准初探[J]. 卫生职业教育 2013(21)

- [5].足球场地中可移动式足球门的风险管理研究[J]. 文体用品与科技 2016(02)

- [6].自制可移动式多功能活动架在腹部手术后患者中的应用及效果观察[J]. 齐鲁护理杂志 2010(24)

- [7].RealD率先提供可移动式数字立体电影放映单机解决方案[J]. 现代电影技术 2009(09)

- [8].内河航道可移动式桥梁概述及其应用探索——以某内河航道既有桥梁改造方案为例[J]. 中国水运(下半月) 2015(10)

- [9].城市轨道车辆可移动式试验台研制[J]. 铁道车辆 2012(10)

- [10].陆/船用可移动式灭火模块的实用性和创新性[J]. 消防技术与产品信息 2011(07)

- [11].基于电解技术的可移动式铀钚污染金属部件去污方法研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [12].可移动式轻钢结构组合房屋有限元分析[J]. 福建建材 2014(01)

- [13].藿香芽苗菜日光温室可移动式栽培技术[J]. 北方园艺 2009(06)

- [14].带填充墙的可移动式轻钢结构组合房屋抗侧性能分析[J]. 福建建材 2014(10)

- [15].一种GIS安装用可移动式防尘棚的应用[J]. 国网技术学院学报 2019(05)

- [16].基于虚拟样机技术的可移动式镗床的研制与应用[J]. 天津科技 2009(05)

- [17].1100kV GIS安装用可移动式防尘车间的研制及应用[J]. 电工技术 2016(06)

- [18].可移动式风蚀风洞的设计与研究[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(03)

- [19].中物院核物理与化学研究所研制成功可移动式中子成像检测仪[J]. 分析仪器 2017(05)

- [20].“动态滑轨”理念下的可移动式集装箱景观设计研究[J]. 山西建筑 2018(32)

- [21].可移动式相变蓄热装置智能控制系统设计[J]. 发电与空调 2015(02)

- [22].可移动式除尘系统的设计[J]. 重型机械 2014(04)

- [23].“可移动式小型精米机的研发”项目启动会在建湖召开[J]. 农业装备与车辆工程 2010(03)

- [24].可移动式高压开关柜自动除湿装置研制[J]. 科技风 2020(07)

- [25].可移动式支被架的设计与应用[J]. 护理学杂志 2011(23)

- [26].浙江欧美环境:可移动式饮水设备保障灾区用水需求[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2008(06)

- [27].可移动式滑轮阶梯形操作平台施工技术[J]. 施工技术 2017(S1)

- [28].山地可移动式建筑的新探讨——以秦岭为例[J]. 华中建筑 2010(09)

- [29].全球首个可移动式单投影3D解决方案——RealD LP[J]. 现代电影技术 2009(06)

- [30].标准化可移动式吊篮在明挖隧道中的设计与应用[J]. 建筑机械 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8ccec56ec7135dcc5f2a7d3.html