# 简析网络管理技术的运用和发展趋势

张邦奎（泸州广播电视大学）

摘要：本文旨在通过简单认识网络管理软件中的一些热点技术，去分析下一代网络管理中的一些新技术运用和发展趋势。

关键词：网络管理技术CORBA技术B/S结构XML技术SNMP协议

0引言

随着网络技术和应用的不断发展，人们对网络的依赖程度将越来越大，用户已不再满足于网络连通性的要求，他们希望以更快的速度、更高的质量、更好的安全性访问网络。但是，随着网络用户数量的不断壮大，为网络的日常管理与维护带来巨大的挑战。为了维护日益庞大的网络系统的正常工作，保证所有网络资源处于良好的运行状态，必须有相应的网络管理系统进行支撑。网络管理系统中技术革新就显得尤为重要，只有新技术不断推陈出新，才能使网络管理系统不断向前发展。

1网络管理软件技术热点

网络管理系统多年的发展，目前网络管理软件技术的热点有以下几个方面：

1.1开放性随着用户对不同设备进行统一网络管理的需求日益迫切，各厂商也在考虑采用更加开放的方式实现设备对网管的支持。

1.2综合性通过一个控制和操作台就可提供对各个子网的透视、对所管业务的了解及提供对故障定位和故障排除的支持，也就是通过一个操作台实现对互联的多个网络的管理。此外，网络管理与系统管理正在逐渐融合，通过一个平台、一个界面，提供对网络、系统、数据库等应用服务的管理功能。

1.3智能化现代通信网络的迅速发展，使网络的维护和操作越来越复杂，对操作使用人员提出了更高的要求。而人工维护和诊断往往花费巨大，而且对于间歇性故障无法及时检错排除。因此人工智能技术适时而生，用以作为技术人员的辅助工具。由此，故障诊断和网络自动维护也是人工智能应用最早的网络管理领域，目的在于解释网络运行的差错信息、诊断故障和提供处理建议。

1.4安全性对于网络来说，安全性是网络的生命保障，因此网管软件的安全性也是热点之一。除软件本身的安全机制外，目前很多网管软件都采用SNMP协议，普遍使用的是SNMPvl、SNMPv2，但现阶段的SNMPvl、SNMPv2协议对于安全控制还较薄弱，也为后续的SNMP协议发展提出挑战。

1.5基于Web的管理基于Web的管理以其统一、友好的界面风格，地理和系统上的可移动性及系统平台的独立性，吸引着广大的用户和开发商。而目前主流的网络管理软件都提供融合Web技术的管理平台。

2网络管理技术发展趋势

通过现阶段网络管理软件中的一些技术热点，我们可以去展望今后在网络管理中出现的一些新的技术，以期带动网络网络管理水平整体性能的提升：

2.1分布式技术分布式技术一直是推动网络管理技术发展的核心技术，也越来越受到业界的重视。其技术特点在于分布式网络与中央控制式网络对应，它没有中心，因而不会因为中心遭到破坏而造成整体的崩溃。在分布式网络上，节点之间互相连接，数据可以选择多条路径传输，因而具有更高的可靠性。

基于分布式计算模式推出的CORBA是将分布计算模式和面向对象思想结合在一起，构建分布式应用。CORBA的网络管理系统通常按照Client/Server的结构进行构造。其中，服务方是指针对网络元素和数据库组成的被管对象进行的一些基本网络服务，例如配置管理、性能管理等。客户方则是面向用户的一些界面，或者提供给用户进一步开发的管理接口等。其中，从网络元素中获取的网络管理信息通常需要经过CORBA/SNMP网关或CORBA/CMIP网关进行转换，这一部分在有的网络管理系统中被抽象成CORBA代理的概念。从以上分析可以看出，运用CORBA技术完全能够实现标准的网络管理系统。

2.2XML技术XML技术是一项国际标准，可以有效地统一现有网络系统中存在的多种管理接口。其次XML技术具有很强的灵活性，可以充分控制网络设备内嵌式管理代理，确保管理系统间，以及管理系统与被管理设备间进行复杂的交互式通信与操作，实现很多原有管理接口无法实现的管理操作。

利用XML管理接口，网络管理系统还可以实现从被管理设备中读取故障信息和设备工作状态等多种管理数据的操作。新管理接口的采用可以大大提高管理软件，包括第三方管理软件与网络设备间进行管理信息交换的能力和效率，并可以方便地实现与网络管理系统的集成。

而且由于XML技术本身采用了简单清晰的标记语言，在管理系统开发与集成过程中能比较简便地实施，这样新管理接口的采用反而还会降低整个管理系统的开发成本。

2.3B/S模式B/S网络管理结构模式（B/S模式）是基于Intranet的需求而出现并发展的。在B/S模式中，最大的好处是运行维护比较简便，能实现不同的人员，从不同的地点，以不同的接入方式接入网络。其工作原理是网络中客户端运行浏览器软件，浏览器以超文本形式向Web服务器提出访问数据库的要求，Web服务器接受客户端请求后，将这个请求转化为SQL语法，并交给数据库服务器，数据库服务器得到请求后，验证其合法性，并进行数据处理，然后将处理后的结果返回给Web服务器，Web服务器再一次将得到的所有结果进行转化，变成HTML文档形式，转发给客户端浏览器以友好的Web页面形式显示出来。

在B/S模式下，集成了解决企事业单位各种网络问题的服务，而非零散的单一功能的多系统模式，因而它能提供更高的工作效率。B/S模式借助Internet强大的信息发布与信息传送能力，可以通过网络中的任意客户端实现对网络的管理。而且B/S模式结构可以任意扩展，可以从一台服务器、几个用户的工作组级扩展成为拥有成千上万用户的大型系统，采用B/S网络管理结构模式从而实现对大型网络管理。

2.4支持SNMPv3协议SNMP协议是一项广泛使用的网络管理协议，是流传最广，应用最多，获得支持最广泛的一个网络管理协议。SNMP它最大的一个优点就是简单性，因而比较容易在大型网络中实现，可以帮助网管人员管理TCP/IP网络中各种装置，没有繁复的指令，概念上只有“存/取”两种命令。其优点是简单、稳定和灵活，也是目前网管的基础标准。

SNMP协议历经多年的发展，已经推出的SNMPv3是在SNMPv1、SNMPv2两个版本的基础上改进推出，其克服了SNMPv1和SNMPv2两个版本的安全弱点，功能得到来极大的增强。

适应性强：适用于多种操作环境，既可以管理最简单的网络，实现基本的管理功能，又能够提供强大的网络管理功能，满足复杂网络的管理需求。

扩充性好：可以根据需要增加模块。

安全性好：具有多种安全处理模块。

尽管新版本的SNMPv3协议还远未达到普及，但它毕竟代表着SNMP协议的发展方向，随着网络管理技术的发展，它完全有理由将在不久的将来成为SNMPv2的替代者，成为网络管理的标准协议。

3结语

随着计算机技术的日新月异，网络管理技术也会随着各种新技术的运用而不断向前进步，从而为众多的网络提供方便、快捷和有效的管理。

参考文献：

[1]李明江[M].SNMP简单网络管理协议.北京：电子工业出版社.2007.5.

[2]夏明萍，董南萍，陈旭生[M].计算机网络管理.北京：清华大学出版社.2007.5.

[3]杨云江[M].计算机网络管理技术.北京：清华大学出版社.2005.10.

[4]贾素玲，王强，姚琪琳[M].XML技术应用.北京：清华大学出版社.2007.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8def84f42c50795e52781a9.html