# 搅拌摩擦加工对镁合金组织与性能的影响

### 论文摘要

制备两种镁合金AZ91、Mg-Zn-Nd-Zr合金板材,分别对它们进行搅拌摩擦加工（Friction stir processing,FSP）处理。对AZ91镁合金进行拉伸实验、显微组织分析及拉伸断口形貌分析,研究FSP处理对该合金的显微组织和拉伸性能及微观断裂机制的影响;对Mg-Zn-Nd-Zr合金进行室温和高温拉伸实验,研究FSP处理对该合金室温与高温拉伸性能的影响,并利用Hopkinson压杆实验装置对FSP处理前后的Mg-Zn-Nd-Zr合金进行冲击实验,测定不同应变率下该合金的应力-应变曲线和动态性能,研究FSP处理对该合金动态力学性能的影响。得到的主要研究结果如下:（1）搅拌摩擦加工用于AZ91镁合金的改性是有效可行的,经FSP处理后,AZ91镁合金的力学性能得到显著提高,分析表明,合金性能的提高主要是合金的变形强化、晶粒的细化和β-Mg17Al12相的强化所致,而晶粒的细化主要是在FSP加工过程中合金组织发生了动态再结晶所致。通过不同工艺参数FSP处理后的组织与性能分析得出800rpm-100mm/min工艺参数是该合金FSP处理的较合理的工艺参数。AZ91镁合会经800rpm-100mm/min工艺参数FSP处理后获得了细小、均匀的等轴晶组织,与母材相比,延伸率提高了15.1%,抗拉强度增加了179.7MPa,屈服强度增加了32.3MPa。（2）将搅拌摩擦加工技术用于Mg-Zn-Nd-Zr合金的改性也是有效可行的,在800rpm-200mm/min、1000rpm-100mm/min、1200rpm-100mm/min三种工艺参数FSP处理过程中该合金也发生了动态再结晶,FSP加工后的组织均匀细小,静态力学性能测试结果显示,经FSP处理后该合会的塑性和强度得到了很大改善,且1200rpm-100mm/min的工艺参数是该合金的较合理的FSP处理参数,与母材相比,室温拉伸条件下延伸率提高了3.6%,.断面收缩率提高了5.4%,屈服强度提高了91MPa,抗拉强度提高了76.2MPa;在170℃高温拉伸条件下延伸率提高了6.4%,断面收缩率提高了3.4%,屈服强度提高了81.7MPa,抗拉强度提高了70MPa。（3）利用Hopkinson压杆,对FSP处理前后的Mg-Zn-Nd-Zr合金进行冲击实验,测得该合会高应变率下的应力-应变曲线。结果表明,在高应变率冲击作用下,用短弹和长弹冲击加载后的母材均表现出了明显的应变率强化效应,而FSP处理之后合金的动态应力-应变行为对应变率不敏感:与母材相比,在相近应变率下,FSP处理之后合金的屈服强度有明显的提高;而且在高速加载条件下,FSP处理前后Mg-Zn-Nd-Zr合金的屈服强度均比静态拉伸条件下的屈服强度明显提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 镁合金的研究现状及其应用

- 1.1.1 镁及镁合金的特点

- 1.1.2 镁合金分类

- 1.1.3 镁合金的研究现状及发展前景

- 1.1.4 镁合金的应用

- 1.2 搅拌摩擦加工技术及其应用

- 1.2.1 搅拌摩擦加工技术及其工作原理

- 1.2.2 搅拌摩擦加工技术的应用

- 1.3 材料的动态变形行为

- 1.3.1 材料性能评价中的加载速率的概念

- 1.3.2 材料应力-应变形为的应变率效应

- 1.4.本文的主要工作

- 第2章 实验材料及实验方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 合金的FSP处理

- 2.2.2 合金的显微组织观察

- 2.2.3 合金的力学性能测试

- 2.2.4 断口分析

- 2.3 实验方案

- 2.4 本章小结

- 第3章 FSP处理后AZ91镁合金的组织与性能

- 3.1 AZ91镁合金的FSP处理

- 3.2 AZ91镁合金的原始组织

- 3.3 FSP加工后AZ91镁合金的显微组织

- 3.4 FSP处理对AZ91镁合金力学性能的影响

- 3.5 AZ91镁合金FSP加工后的拉伸断裂特征与断裂机制分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 FSP加工对Mg-Nd-Zn-Zr合金组织与性能的影响

- 4.1 Mg-Nd-Zn-Zr合金的FSP处理

- 4.2 FSP处理对Mg-Zn-Nd-Zr合金组织的影响

- 4.2.1 Mg-Zn-Nd-Zr合金母材的显微组织

- 4.2.2 FSP处理对Mg-Zn-Nd-Zr合金显微组织的影响

- 4.3 FSP处理对Mg-Zn-Nd-Zr合金拉伸性能的影响

- 4.3.1 FSP处理对Mg-Zn-Nd-Zr合金室温拉伸性能的影响

- 4.3.2 拉伸实验后Mg-Zn-Nd-Zr合金的显微组织

- 4.3.3 FSP对Mg-Zn-Nd-Zr合金高温力学性能的影响

- 4.3.4 高温拉伸实验后Mg-Zn-Nd-Zr合金的显微组织

- 4.4 FSP加工后Mg-Zn-Nd-Zr合金的断口分析

- 4.4.1 FSP加工后Mg-Zn-Nd-Zr合金的室温拉伸断口分析

- 4.4.2 FSP加工后Mg-Nd-Zn-Zr合金的高温拉伸断口分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 FSP处理后Mg-Zn-Nd-Zr合金的动态应力-应变行为

- 5.1 Hopkinson压杆测试系统及其工作原理

- 5.1.1 Hopkinson压杆测试系统

- 5.1.2 Hopkinson压杆实验装置的工作原理

- 5.2 材料动态应力-应变关系的测定

- 5.3 FSP加工处理对Mg-Zn-Nd-Zr合金的动态应力-应变行为的影响

- 5.3.1 FSP处理前后Mg-Zn-Nd-Zr合金的动态应力-应变行为

- 5.3.2 高应变率下冲击后不同状态Mg-Zn-Nd-Zr合金的显微组织

- 5.3.3 高应变率下Mg-Nd-Zn-Zr稀土镁合金的冲击断口与分析

- 5.3.4 FSP处理前后Mg-Zn-Nd-Zr合金动态变形行为的应变率效应分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [21].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [22].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [23].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [24].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [25].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [26].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

- [27].《铁的冶炼、合金》教学设计与点评[J]. 中学教学参考 2010(26)

- [28].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [29].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [30].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8f941a86da9eb520fac6574.html