# 方向图可重构MIMO天线选择系统的性能研究

### 论文摘要

未来无线通信系统要求更高的传输速率,同时具有更高的安全性、智能性和灵活性,以及更好的传输质量,为了满足这一要求,将采用以下关键技术:智能天线、软件无线电、多输入多输出（Multiple-Input Multiple-Output, MIMO）和正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）。其中MIMO能在不增加带宽和发射功率的情况下,成倍地提高无线通信的质量与数据速率。实际应用中会更多地考虑成本因素,从而提出了天线选择技术,它通过使用较少的射频链路,获得接近于原来系统的性能。由于小型化的无线终端上无法布置多根天线,在MIMO天线选择系统中引入方向图可重构的概念,它能进一步降低成本,同时获得更好的性能。本文在分析几种典型的MIMO天线选择算法基础上,提出了一种低复杂度的受限自适应马尔可夫蒙特卡罗选择算法。将天线的方向图可重构性和MIMO天线选择系统结合,提出了一种基于可重构天线辐射状态的选择算法。它的基本原理是,可重构天线的辐射状态对应着信道的传播状态,选择最佳辐射状态对应着选择最佳信道传输状态,也就是最大化信道矩阵的Frobenius范数。根据信噪比和信道矩阵的关系发现此时接收端信噪比也最大,从而改善了系统的性能。理论研究及仿真结果表明,可重构MIMO系统相比传统MIMO可获得更多的阵列增益和遍历容量,它们都随着每根天线的方向图数目的增多而增加。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.1.1 MIMO概述

- 1.1.2 天线选择的提出

- 1.1.3 方向图可重构与MIMO天线选择的结合

- 1.1.4 实际应用中存在的问题

- 1.2 本文主要工作及内容安排

- 第二章 MIMO天线选择系统模型和性能分析

- 2.1 天线选择的必要性

- 2.2 系统模型

- 2.3 MIMO信道容量分析

- 2.3.1 发送端已知信道：注水法

- 2.3.2 发送端未知信道：平均功率分配

- 2.4 天线选择系统的性能分析

- 2.4.1 SIMO系统的性能

- 2.4.2 MIMO系统的性能

- 2.5 本章小结

- 第三章 天线选择算法分析

- 3.1 经典算法

- 3.1.1 最优算法

- 3.1.2 基于范数的天线选择算法

- 3.1.3 基于相关的天线选择算法

- 3.1.4 递增递减天线选择算法

- 3.2 自适应马尔可夫蒙特卡罗选择算法

- 3.2.1 MIMO接收天线选择系统模型

- 3.2.2 受限自适应马尔可夫蒙特卡罗选择算法

- 3.2.3 仿真分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 方向图可重构天线与MIMO系统的结合

- 4.1 MIMO系统中的多天线设计

- 4.2 方向图可重构天线对MIMO系统性能的影响

- 4.2.1 方向图可重构天线的概念

- 4.2.2 应用于MIMO系统中的方向图可重构天线

- 4.2.3 传输方案、可重构天线阵列的方向图特征和环境之间的关系

- 4.2.4 方向图可重构天线对MIMO系统容量的影响

- 4.3 具有方向图可重构性的MIMO天线选择系统

- 4.3.1 系统介绍

- 4.3.2 传播信道测量

- 4.3.3 系统的信道容量

- 4.3.4 信道容量仿真分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 实际可用的方向图可重构MIMO天线选择系统

- 5.1 MIMO系统中方向图可重构天线的设计

- 5.1.1 方向图可重构天线的优势

- 5.1.2 方向图可重构天线设计原理

- 5.2 方向图可重构MIMO系统模型

- 5.2.1 正交空时分组码的概念

- 5.2.2 最大比合并原理

- 5.2.3 系统模型

- 5.3 方向图可重构MIMO系统的选择准则

- 5.3.1 一般的MIMO天线选择标准

- 5.3.2 改进的选择准则

- 5.4 方向图可重构MIMO系统的性能分析

- 5.4.1 可重构MIMO系统的阵列增益

- 5.4.2 遍历容量

- 5.4.3 分集阶数和编码增益

- 5.5 方向图可重构MIMO系统的性能影响因素

- 5.5.1 辐射方向图间的相关性

- 5.5.2 信道估计

- 5.6 算法仿真分析

- 5.6.1 阵列增益

- 5.6.2 遍历容量

- 5.6.3 误比特率

- 5.6.4 方向图可重构MIMO系统的吞吐量

- 5.7 本章小结

- 第六章 结束语

- 6.1 总结

- 6.2 下一步研究工作

- 致谢

- 参考文献

- 作者攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于MIMO类脑情感学习回路的横-纵向综合控制驾驶员模型[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(01)

- [2].大规模MIMO系统导频污染问题研究[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [3].基于自适应MIMO技术的深空探测对流层延迟预测[J]. 红外与激光工程 2020(05)

- [4].基于黎曼流形的MIMO雷达目标检测方法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2020(03)

- [5].5G室内分布系统建设方案及MIMO技术使用分析[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [6].探究MIMO技术在短波通信基带处理中的应用[J]. 产业科技创新 2019(05)

- [7].一种MIMO非高斯振动的逆多步预测法[J]. 振动.测试与诊断 2020(04)

- [8].基于升空大规模MIMO平台的无源定位方法[J]. 通信技术 2020(06)

- [9].角度估计辅助量子密钥分发的毫米波大规模MIMO系统安全传输方案[J]. 信号处理 2020(08)

- [10].MIMO雷达抗有源干扰性能分析[J]. 科技风 2020(32)

- [11].联合时移和空间划分方法抑制大规模MIMO导频污染[J]. 通信学报 2017(02)

- [12].大规模MIMO天线设计及对5G系统的影响分析[J]. 网络安全技术与应用 2017(05)

- [13].MIMO系统中均衡与预编码技术的对比研究[J]. 信息通信 2017(07)

- [14].基于空时域压缩的大规模MIMO导频污染抑制算法[J]. 计算机工程 2017(07)

- [15].5G大规模MIMO高低频信道模型对比探讨[J]. 移动通信 2017(14)

- [16].大规模MIMO系统中功率分配算法的能效研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(04)

- [17].空间调制系统检测方法在5G大规模MIMO中的应用研究[J]. 科技资讯 2015(34)

- [18].大规模MIMO系统中导频污染研究进展[J]. 广东通信技术 2016(05)

- [19].大规模MIMO系统中导频污染空域降低方法[J]. 通信技术 2016(08)

- [20].大规模MIMO预编码算法研究与分析[J]. 通信技术 2016(09)

- [21].基于集中式MIMO雷达的多目标跟踪功率分配优化算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [22].基于大规模MIMO技术的5G无线信道建模及仿真[J]. 邮电设计技术 2020(07)

- [23].全双工大规模MIMO中继频谱效率研究[J]. 通信技术 2017(02)

- [24].航空发动机MIMO系统的闭环辨识与故障诊断算法[J]. 测控技术 2017(04)

- [25].大规模MIMO下最优预编码选择策略研究[J]. 电视技术 2016(05)

- [26].MIMO系统中空时编码性能仿真和分析[J]. 电信科学 2015(02)

- [27].对MIMO雷达角度欺骗干扰研究[J]. 电子测量技术 2015(03)

- [28].MIMO双基地雷达及其应用展望[J]. 大众科技 2015(04)

- [29].大规模MIMO系统中基于子空间跟踪的半盲信道估计[J]. 应用科学学报 2015(05)

- [30].MIMO技术在煤矿井下通信中的应用[J]. 科技视界 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f91e363636500061979b4b1a.html