# 双向交链横向磁通永磁同步电机的基础研究

### 论文摘要

横向磁通永磁同步电机具有特殊的磁路结构,易于做成多极多相的电机,适合应用在低速大转矩的领域中。本文提出了一种双向交链横向磁通永磁同步电机的结构,通过磁路解析和有限元仿真相结合的分析方法,以提高电机的转矩密度为目标,分析了电机尺寸参数对电机转矩密度的影响,归纳总结了此类电机的设计方法,同时研制了一台实验样机。论文的主要研究工作包括以下几部分:首先,提出了一种双向交链横向磁通的电机结构,使得转子永磁体得到充分利用,定子铁心具有设计新颖、工艺简单,模块化等特点。分析了电机的运行原理,通过磁路解析的方法建立了电机的三维磁路模型,推导出了电机的空载反电动势方程、转矩方程,建立了电机的数学模型,同时分析了电感等参数。然后,在前面磁路解析的基础上,推导了电机的主要尺寸公式,分析了电机结构参数和性能之间的关系,以提高电机的转矩密度为目标讨论了定子单元铁心尺寸、绕组尺寸、永磁体尺寸的设计方法。最后,建立了电机的三维有限元分析模型,分析了电机磁场强度的分布以及空载反电动势、电机输出转矩、定位转矩和漏磁等方面的变化情况。根据理论分析和有限元仿真,设计了一台实验样机,并针对双向交链横向磁通的电机结构,介绍了电机主要部件的加工及装配工艺。对其样机进行实验研究,验证了设计方法和有限元仿真的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 横向磁通永磁电机的国内外研究现况

- 1.2.1 表贴式横向磁通永磁电机

- 1.2.2 聚磁式横向磁通永磁电机

- 1.2.3 磁阻式横向磁通永磁电机

- 1.3 横向磁通永磁电机的研究热点

- 1.4 论文的主要研究工作

- 第2章 BCTF-PMSM的工作原理及数学模型

- 2.1 引言

- 2.2 BCTF-PMSM的基本结构

- 2.2.1 BCTF-PMSM定子结构分析

- 2.2.2 BCTF-PMSM转子结构分析

- 2.2.3 BCTF-PMSM定子相单元铁心布置方案

- 2.3 BCTF-PMSM的运行原理

- 2.4 BCTF-PMSM的磁场分析

- 2.5 BCTF-PMSM数学模型的建立

- 2.5.1 BCTF-PMSM空载感应电动势的计算

- 2.5.2 BCTF-PMSM电感参数的计算

- 2.5.3 BCTF-PMSM转矩的计算

- 2.6 小结

- 第3章 BCTF-PMSM设计方法的研究

- 3.1 引言

- 3.2 BCTF-PMSM的设计原则与设计流程

- 3.3 BCTF-PMSM主要尺寸的确定

- 3.4 BCTF-PMSM结构参数的确定

- 3.5 BCTF-PMSM定子组件的设计

- 3.5.1 定子单元铁心的设计

- 3.5.2 相绕组的设计

- 3.6 BCTF-PMSM转子组件的设计

- 3.6.1 转子永磁体的设计

- 3.6.2 转子铁心的设计

- 3.7 BCTF-PMSM转矩密度的优化

- 3.7.1 针对体积的转矩密度的优化

- 3.7.2 针对重量的转矩密度的优化

- 3.8 小结

- 第4章 BCTF-PMSM的参数优化

- 4.1 引言

- 4.2 BCTF-PMSM有限元模型的建立

- 4.2.1 仿真模型的建立

- 4.2.2 模型材料的选取

- 4.2.3 求解区域及剖分

- 4.3 BCTF-PMSM转矩密度的优化分析

- 4.3.1 定子齿极靴高度的优化

- 4.3.2 定子齿宽的优化

- 4.4 BCTF-PMSM定位转矩的优化分析

- 4.4.1 定位转矩的解析分析

- 4.4.2 定位转矩的削弱方法

- 4.5 BCTF-PMSM功率因数和漏磁的优化分析

- 4.5.1 BCTF-PMSM电感和功率因数的有限元求解

- 4.5.2 空载漏磁的分析

- 4.5.3 线圈漏磁的分析

- 4.6 小结

- 第5章 BCTF-PMSM的特性分析

- 5.1 引言

- 5.2 BCTF-PMSM样机的有限元分析计算

- 5.3 BCTF-PMSM样机的制造及装配工艺

- 5.3.1 定子组件的加工及装配工艺

- 5.3.2 转子组件的加工及装配工艺

- 5.4 BCTF-PMSM样机的实验分析

- 5.4.1 空载反电势的测试

- 5.4.2 静态转矩的测试

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].双交替极横向磁通直线电机的优化与设计[J]. 电工技术学报 2020(05)

- [2].可调磁通电机系统及其关键技术发展[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(06)

- [3].磁通压缩发生器研究进展综述[J]. 兵器装备工程学报 2019(09)

- [4].新型双齿可变磁通记忆电机电磁性能分析[J]. 实验技术与管理 2020(08)

- [5].横向磁通永磁电机设计与分析[J]. 电机与控制应用 2017(01)

- [6].磁通集聚结构磁场放大特性研究[J]. 科学技术与工程 2015(35)

- [7].新型磁通切换电机原理和特性分析[J]. 微特电机 2017(05)

- [8].12/10极永磁磁通切换电机结构参数对电磁性能影响研究[J]. 微电机 2017(08)

- [9].横向磁通永磁直线电机研究与发展[J]. 电气工程学报 2016(02)

- [10].T-形磁通集聚器磁场放大特性及影响因素研究[J]. 传感技术学报 2015(11)

- [11].新能源汽车用轴向磁通电机设计与分析[J]. 微电机 2020(05)

- [12].绕组排列方式对磁通切换电机影响分析[J]. 焦作大学学报 2017(03)

- [13].基于新型横向磁通永磁电机研究[J]. 山东工业技术 2015(20)

- [14].磁通变换器的特性仿真及优化设计[J]. 电器与能效管理技术 2014(09)

- [15].微型高温超导磁通泵的研制[J]. 低温物理学报 2010(06)

- [16].横向磁通永磁电动机研究进展[J]. 微特电机 2009(11)

- [17].基于磁通-电流联合内环的磁悬浮控制方法研究[J]. 机车电传动 2013(02)

- [18].磁通切换永磁电机的空间矢量脉宽调制控制[J]. 电机与控制学报 2010(03)

- [19].磁通压缩发生器数值模拟研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [20].超导磁体的磁通泵供电原理研究[J]. 低温物理学报 2008(01)

- [21].基于磁场重构法的轴向磁通轮毂电机建模研究[J]. 汽车工程 2020(01)

- [22].关于新型横向磁通永磁电机研究的汇总分析[J]. 南方农机 2016(01)

- [23].新型轴向磁通调制式复合电机的设计与分析[J]. 微特电机 2016(09)

- [24].磁通变换器的动态特性仿真[J]. 低压电器 2011(12)

- [25].一种新型轴向磁通爪极电机的电磁性能分析[J]. 微特电机 2020(06)

- [26].横向磁通电机研究综述[J]. 电子学报 2013(11)

- [27].削弱磁通反向式电机齿槽转矩的有效方法[J]. 电气技术 2013(09)

- [28].磁通切换型横向磁通永磁风力发电机[J]. 中国电机工程学报 2010(21)

- [29].轴向磁通分块铁心无磁轭电机冷却系统优化[J]. 微特电机 2020(06)

- [30].磁通切换电动机综述[J]. 机械制造与自动化 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f94fbb79a2f9d442dbdd80f2.html