# 高速列车—无砟轨道—桥梁系统竖向动力响应仿真计算

### 论文摘要

随着我国高速铁路建设的持续快速发展,无砟轨道结构凭借其高稳定性、少维修量等特点被广泛的用于高速铁路。但随之而来,也带来了诸多新的问题,如无砟轨道的力学性能结构特点、高速行驶列车通过桥梁时对轨道振动的响应、新的车桥耦合振动形式对环境以及附近建筑物的影响等等。本文首先在文献的基础上对桥梁、车辆模型进行了选取,分别建立了车辆、桥梁的运动方程,再以轮轨接触力为纽带,建立了车桥系统耦合方程,为下一步有限元仿真计算打下基础。然后通过ANSYS动力学概述,确定使用分析的方法,即模态与瞬态分析,并对两者内容进行回顾,为后续仿真计算研究做了准备工作。模态分析选择三维模型进行建模,得出了桥梁与无砟轨道系统的前五阶模态与振型。基于低阶模态对系统振动的影响较大,通过参数的调整研究参数特性对系统振动的影响。瞬态分析选择二维模型进行建模,车辆模拟为质量与弹簧组成的二系悬挂系统。在时程分析过程中,通过系统自由度耦合和质量单元生死的方法,模拟车辆体系在轨道上的运动,得出系统结构的动力响应并对时域图做了分析,继而通过快速傅里叶变换将时域图转换为频域图,对振动过程中频率组成及其影响做了分析。在此基础上,对参数进行调整研究其特性对系统动力响应的影响,为高速铁路桥上无砟轨道的设计与运营提供了理论基础与技术参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外高速铁路发展概况

- 1.1.1 国外高速铁路的发展

- 1.1.2 我国高速铁路概况

- 1.2 桥上无砟轨道结构研究现状

- 1.2.1 国外无砟轨道在桥梁上应用的介绍

- 1.2.2 国内无砟轨道概况

- 1.3 车桥振动研究现状及其影响因素与特点

- 1.3.1 车桥振动国内外研究现状

- 1.3.2 车桥振动的特点与影响因素

- 1.4 本文的研究内容

- 第二章 车桥耦合模型的选取与方程的建立

- 2.1 车辆模型的选取与方程的建立

- 2.1.1 四轴车辆模型介绍

- 2.1.2 车辆方程的建立

- 2.2 桥梁动力学方程的建立

- 2.2.1 局部坐标系下梁单元运动方程

- 2.2.2 整体坐标系下桥梁结构运动方程

- 2.3 车桥耦合系统模型选取与方程建立

- 2.3.1 轮轨接触力

- 2.3.2 轮轨作用下系统运动方程

- 2.4 车桥耦合在ANSYS 动力分析中的实现

- 2.4.1 ANSYS 动力分析介绍

- 2.4.2 ANSYS 模态分析

- 2.4.3 ANSYS 瞬态分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 桥梁与无砟轨道系统的模态分析

- 3.1 桥梁与无砟轨道系统模型的建立

- 3.1.1 桥梁有限元模型的建立

- 3.1.2 无砟轨道有限元模型的建立

- 3.2 系统固有频率与振型

- 3.3 结构参数变化对系统模态影响

- 3.3.1 桥梁弹性模量对桥上无砟轨道自振特性的影响

- 3.3.2 CA 砂浆弹性模量对桥上无砟轨道自振特性的影响.

- 3.3.3 轨道板密度对桥上无砟轨道自振特性的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 高速列车—无砟轨道—桥梁系统动力响应分析

- 4.1 高速列车—无砟轨道—桥梁系统模型建立

- 4.2 高速列车—无砟轨道—桥梁系统动力响应分析

- 4.3 系统参数特性分析

- 4.3.1 车辆不同行驶速度对系统振动的影响

- 4.3.2 扣件对系统振动的影响

- 4.3.3 CA 砂浆对系统振动的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结回顾

- 5.2 进一步的研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].无砟轨道[J]. 泰州科技 2009(03)

- [2].玄武岩纤维对无砟轨道现浇混凝土性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].城市地下铁路无砟轨道施工混凝土工艺及其质量控制探讨[J]. 科技风 2020(10)

- [4].铁路板式无砟轨道底座板高施工精度控制[J]. 设备管理与维修 2020(06)

- [5].京九高铁赣深铁路展开无砟轨道施工[J]. 交通企业管理 2020(03)

- [6].无砟轨道桥梁数值模拟及冲击特性计算[J]. 安徽建筑 2020(05)

- [7].高速铁路无砟轨道施工技术难点分析[J]. 智能城市 2020(10)

- [8].高铁无砟轨道施工技术研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [9].高寒地区高速铁路路基无砟轨道支承层施工技术[J]. 建筑技术开发 2020(07)

- [10].地铁预制板式无砟轨道空间力学特性研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(07)

- [11].便携式无砟轨道板测温靶标研制及应用[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [12].山西中南部铁路通道隧道内无砟轨道铺设方案研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(08)

- [13].桥上纵连板式无砟轨道初始状态特征统计分析[J]. 铁道工程学报 2020(09)

- [14].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 工程技术研究 2018(11)

- [15].无砟轨道差异沉降注胶修复施工工法[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [16].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术核心思路分析[J]. 中国标准化 2019(08)

- [17].高铁无砟轨道施工要点及质量控制分析[J]. 居舍 2019(12)

- [18].高速铁路桥上无砟轨道结构特点与施工技术[J]. 科技风 2018(11)

- [19].两种无砟轨道的结构及造价比较[J]. 科技经济导刊 2018(11)

- [20].昌赣高铁进入无砟轨道板铺设作业[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [21].高铁单元板式无砟轨道大跨梁端适应性对比[J]. 铁道工程学报 2018(05)

- [22].孟加拉帕德玛大桥无砟轨道结构型式适应性分析[J]. 高速铁路技术 2018(04)

- [23].纵连板式无砟轨道对桥梁地震响应的影响参数分析[J]. 兰州交通大学学报 2016(06)

- [24].无砟轨道减振机理及隔振措施分析[J]. 建筑技术开发 2016(12)

- [25].铁路客专隧道内无砟轨道施工技术研究[J]. 低碳世界 2017(16)

- [26].无砟轨道工程标准化施工要点探讨[J]. 中国标准化 2016(17)

- [27].风沙、极干旱戈壁荒漠环境无砟轨道养护工艺[J]. 建设科技 2017(11)

- [28].实测温度下大跨度桥上纵连无砟轨道受力研究[J]. 铁道工程学报 2017(05)

- [29].无砟轨道几何测量仪数学模型及技术原理剖析[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [30].穗莞深城际无砟轨道精调施工相关技术[J]. 门窗 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f95fa8af25812e89e215d333.html