# 不平衡负载下三相四桥臂逆变器的控制与实现

### 论文摘要

在传统三相三桥臂逆变器基础上发展起来的三相四桥臂逆变器,通过第四桥臂为零序电流提供通路,具有外接平衡及不平衡负载能力。如何实现在各种不平衡负载条件下系统三相电压对称输出是本文研究的重点。为方便三相四桥臂逆变器控制系统分析,本文首先建立了三相静止坐标系、三相旋转坐标系下逆变器及负载数学模型。由于第四桥臂与其它三相桥臂共用,形成三相电流回路,因此对其它相开关管的触发产生牵制作用,桥臂上的中性电感又使得逆变器模型相间紧密耦合。文中从控制实现角度出发,针对中性电感影响,对两种坐标系下的数学模型适用性进行分析。重复控制作为一种广泛应用的控制方式,对非线性负载及不平衡负载等周期性扰动信号均具有良好的抑制作用。本文将静止坐标系下结合重复控制的PI-P双环控制策略应用到三相四桥臂逆变器中,仿真和实验结果表明在各种不平衡负载条件下系统均具有良好的动静态性能。根据谐振控制器在系统中构建控制信号内模,对各种频率的交流信号具有无静差跟踪的特性,文中提出一种新颖的旋转坐标系下的PIR-P型双环控制策略。并给出一种基于自动控制系统工程化设计准则的控制器工程化设计方法。文中还对谐振控制器特性及数字化实现方法进行研究,最后通过仿真和实验验证了方案的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 三相四桥臂逆变器概况

- 1.3 本课题主要研究内容

- 2 三相四桥臂逆变器及负载模型

- 2.1 三相静止坐标系下三相四桥臂逆变器数学模型

- 2.2 三相旋转坐标系下三相四桥臂逆变器数学模型

- 2.3 两种模型适用性分析

- 2.4 不平衡及非线性负载数学模型

- 2.5 本章小结

- 3 结合重复控制的三相四桥臂逆变器系统

- 3.1 重复控制器

- 3.2 PI-P 双环逆变器数字控制系统

- 3.3 结合重复控制的 PI-P 双环逆变器控制系统

- 3.4 控制系统改进

- 3.5 仿真结果分析

- 3.6 本章小结

- 4 结合谐振控制的三相四桥臂逆变器系统

- 4.1 带谐振环节的逆变器双环控制系统设计

- 4.2 谐振控制器数字化实现

- 4.3 控制系统性能分析

- 4.4 仿真结果分析

- 4.5 本章小结

- 5 系统主电路设计及实验分析

- 5.1 系统主电路参数选取

- 5.2 静止坐标系下逆变器重复控制实验

- 5.3 旋转坐标系下逆变器谐振控制实验

- 5.4 本章小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f97b11ad73c872b0513cd34f.html