# 非饱和膨胀土的本构模型及在边坡稳定性评价中的应用

### 论文摘要

本文针对非饱和膨胀土的理论、边坡稳定性评价及其加固问题，在回顾和总结前人研究成果的基础上，通过野外监测，非饱和土的室内试验，数值模拟和程序开发等研究手段，提出了土水特征曲线的应用及强度公式，指出Alonso的弹塑性模型的不足，并将其改进。分析了非饱和膨胀土边坡的浅层滑坡特点和原因。本文取得主要研究成果如下： 1) 监测和试验方面：开挖膨胀土边坡的吸力比自然边坡的吸力变化幅度大，分散性大，规律性差。在边坡的不同位置的大气影响深度不同。非饱和土凝聚力和内摩擦角均是吸力的增函数；吸力趋向于无穷大时，凝聚力和内摩擦角为定值。 2) 理论方面：通过野外获取的吸力和饱和度，提出分段的多项式拟合土水特征曲线，其精度高，便于求解非饱和土的剪切强度和渗透系数。室内SWCC不同于野外的SWCC，不易获得进气值和残余含水量。利用一种有效应力和土水特征曲线，本文首次提出了一种新的非饱和土强度公式，试验结果表明该强度公式是有效的。基于实验结果，指出Alonso模型中的p_s=ks的假设不合理之处；Alonso模型中CSL的斜率M是定值与试验结果不符。改进的模型提出了M(s)的非线性表达式，参数易于确定，且被证实可行。改进后的模型认为p_o，M及LC屈服面函数都是随吸力增大而呈现非线性的增大，当吸力为无穷大时，这些值均接近一定值。 3) 边坡稳定性方面：开发非饱和土膨胀土边坡稳定性的计算程序，从吸力、分层以及裂隙等角度分析边坡滑坡的浅层特点，计算膨胀土边坡的稳定性需考虑分层。因气候膨胀土堑坡表层出现强度分层，这致使路堑边坡发生浅层失效，且后缘多出现在坡顶；坡表大量裂隙是滑坡后缘出现在坡腰的症结所在。蠕变反映了滑坡孕育和发展的时间效应。它们共同决定膨胀土滑坡的特点。 4) 工程加固及应用方面：基于受力分析，结合数值模拟和监测结果，认为锚杆框架梁是加固膨胀土边坡的有效方式，框架梁设计完全依据膨胀力是欠合理的；建议采用Winkler假设和半无限弹性体理论计算框架梁的内力。根据锚杆框架梁的受力和变形研究锚杆内力分布规律。提出了锚杆框架梁的优化设计方案，对工程具有指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 非饱和膨胀土的本构模型理论研究现状

- 1.2.2 非饱和膨胀土的土水特征曲线的研究现状

- 1.2.3 非饱和膨胀土边坡稳定评价

- 1.3 研究内容和技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.4 论文创新点

- 第2章 非饱和膨胀土边坡吸力和饱和度的野外监测

- 2.1 研究区域概况

- 2.2 自然地理概况

- 2.2.1 地理位置

- 2.2.2 地形地貌

- 2.1.3 降雨及气候

- 2.3 区域地质概况

- 2.3.1 地层

- 2.3.2 地质构造

- 2.3.3 地震

- 2.3.4 水文地质条件

- 2.4 膨胀土的基本工程特性

- 2.4.1 膨胀土的成因

- 2.4.2 破坏类型

- 2.4.3 膨胀土的特性

- 2.5 吸力和饱和度的监测

- 2.5.1 观测的设计及布设

- 2.5.2 监测数据分析

- 2.6 土水特征曲线

- 2.6.1 自然边坡的 SWCC

- 2.6.2 开挖边坡的SWCC

- 2.7 小结

- 第3章 非饱和膨胀土的本构关系模型

- 3.1 吸力和有效应力的概念

- 3.2 非饱和土的本构模型简述

- 3.2.1 弹性模型

- 3.2.2 弹塑性模型

- 3.2.3 考虑水力滞后的弹塑性模型

- 3.3 Alonso改进模型

- 3.4 非饱和膨胀土的实验方案

- 3.4.1 实验装置介绍

- 3.4.2 试样制备

- 3.4.3 实验方案

- 3.5 改进模型参数的确定

- 3.6 小结

- 第4章 非饱和膨胀土的强度

- 4.1 研究目的和内容

- 4.2 基于GDS实验的计算饱和度的方法

- 4.2.1 非饱和土的密度

- 4.2.2 非饱和土饱和度的测量

- 4.3 土水特征曲线的影响因素

- 4.3.1 土的矿物成分与结构

- 4.3.2 应力状态的影响

- 4.4 土水特征曲线的表达及滞后性

- 4.5 非饱和土的强度公式

- 4.6 非饱和膨胀土的强度试验

- 4.7 基于SWCC的非饱和膨胀土强度

- 4.7.1 非饱和膨胀土的强度求解

- 4.7.2 非饱和膨胀土的渗透系数求解

- 4.8 非饱和土的新的强度

- 4.9 小结

- 第5章 非饱和膨胀土的边坡稳定性评价

- 5.1 研究内容和目的

- 5.2 非饱和膨胀土的强度

- 5.3 非饱和膨胀土边坡稳定性的评价

- 5.3.1 饱和膨胀土边坡稳定性的评价方法

- 5.3.2 非饱和膨胀土边坡稳定性的评价方法

- 5.4 非饱和膨胀土边坡程序的编制

- 5.4.1 程序特点及功能

- 5.4.2 程序的主要假设

- 5.4.3 程序变量说明

- 5.5 非饱和膨胀土路堑边坡的稳定性分析

- 5.5.1 吸力强度应用于非饱和土边坡的稳定性计算

- 5.5.2 新的非饱和土强度应用于土坡的稳定性计算

- 5.6 小结

- 第6章 膨胀土边坡工程加固应用

- 6.1 膨胀土滑坡特点和破坏机理

- 6.1.1 FLAC3D介绍

- 6.1.2 分层模拟

- 6.1.3 裂隙模拟

- 6.1.4 流变模型模拟

- 6.2 框架梁加固膨胀土路堑边坡

- 6.2.1 框架梁的受力分析

- 6.2.2 锚杆的受力特点和加固机制

- 6.2.3 工程实例

- 6.3 锚杆框架梁的优化及加固效果评价

- 6.3.1 模型的建立

- 6.3.2 模拟结果和分析

- 6.4 小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].非饱和土中热-湿-盐耦合作用的稳态分析[J]. 岩土力学 2019(06)

- [2].非饱和土的黏弹塑性本构模型研究[J]. 北京工业大学学报 2018(03)

- [3].非饱和土三轴仪应用及展望[J]. 四川建材 2018(02)

- [4].一维稳态流下非饱和土静止土压力系数的铅直分布[J]. 中国科技论文 2017(01)

- [5].含水量对非饱和土强度影响的试验分析[J]. 江苏科技信息 2015(13)

- [6].非饱和土强度特性试验[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(11)

- [7].非饱和土与特殊土力学及工程应用研究的新进展[J]. 岩土力学 2019(01)

- [8].非饱和土中弹性波的传播特性[J]. 兰州理工大学学报 2019(01)

- [9].非饱和土中热湿盐多场耦合过程分析[J]. 岩土工程学报 2019(05)

- [10].非饱和土坡中平均有效饱和度分布模拟[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].第二届全国非饱和土与特殊土力学及工程学术研讨会(第三号通知:会议日程与回执)[J]. 岩土工程学报 2017(06)

- [12].第6届亚太非饱和土学术会议在桂林召开[J]. 岩土工程学报 2015(12)

- [13].一种可测定变温下饱和-非饱和土水力学参数的实验装置[J]. 南水北调与水利科技 2016(04)

- [14].降雨入渗作用下非饱和土堤稳定性分析[J]. 科技创新与应用 2016(32)

- [15].非饱和土与特殊土力学的理论与实践[J]. 后勤工程学院学报 2011(04)

- [16].非饱和土有效应力公式验证[J]. 地下空间与工程学报 2018(06)

- [17].非饱和土层厚度与充气压力对截排水效果的影响[J]. 自然灾害学报 2017(04)

- [18].胶济客专非饱和土地基沉降特性试验研究[J]. 铁道工程学报 2012(05)

- [19].非饱和土实用化研究中的参数选择分析[J]. 云南农业大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [20].黄河大堤饱和-非饱和土渗透特性研究[J]. 人民黄河 2009(04)

- [21].非饱和土等效固结变形特性与一维固结变形分析方法[J]. 岩土工程学报 2009(07)

- [22].利用多步流动试验预估非饱和土平衡时间的理论研究[J]. 江科学术研究 2018(01)

- [23].基于饱和-非饱和土理论的病险土坝稳定性分析[J]. 人民黄河 2018(12)

- [24].基于土颗粒级配预测非饱和渗透系数函数的物理方法[J]. 岩土力学 2019(02)

- [25].基于文献计量学的近20年国内非饱和土研究综合分析[J]. 铁道标准设计 2019(11)

- [26].非饱和土的渐进破坏数值分析[J]. 工程勘察 2019(11)

- [27].基于非饱和土理论的黄土路基毛细水现象简析[J]. 山西交通科技 2015(06)

- [28].非饱和土的新非线性模型及其应用[J]. 岩土力学 2016(03)

- [29].用非饱和土渗透理论分析降雨对边坡稳定的影响[J]. 土工基础 2013(04)

- [30].非饱和土的渗透性函数试验研究[J]. 科技信息 2012(35)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f97e225c82fb396056dc9237.html