# 杨木化机浆制浆工艺对成浆纤维束含量影响

### 论文摘要

在造纸工业蓬勃发展的今天,各种新型的制浆方法相继涌现,化学机械法制浆已经成为了这些制浆方法中不可或缺的一部分。纤维束数量的控制一直是造纸过程中一个令人棘手的问题,纤维束含量过多会对造纸过程造成干扰,最终成纸性能也会受到影响,而在化机浆这种高得率浆生产中纤维束的数量控制尤为重要,纤维束的存在会引起许多纸病,如涂布刮痕、亮斑、鱼眼等,而这些因素会限制化机浆的应用。为了解决纤维束问题对化机浆生产及应用带来的影响,本论文选用了速生杨木作为实验原料,对杨木化机浆制浆工艺对纤维束的影响进行了研究。探讨杨木CTMP制浆化学浸渍工艺条件、磨浆工艺条件、杨木APMP制浆化学浸渍工艺条件对纤维束的影响,本实验也将磨浆比能耗作为一个重要的参数进行研究。实验发现,杨木CTMP制浆过程中,消耗相同的磨浆能耗情况下,化学浸渍NaOH用量越高,成浆的纤维束含量越低。90℃化学浸渍温度下改变化学浸渍Na2SO3用量对成浆纤维束含量的影响很小,而提高温度至120℃后,相同磨浆比能耗下,化学浸渍Na2SO3用量越高,成浆纤维束含量就越低,磨浆效率越高。通过对杨木CTMP制浆磨浆工艺条件的研究发现,增加磨浆浓度会使成浆纤维束含量升高,低磨浆浓度下进行磨浆,成浆纤维束含量较少,磨浆比能耗也很低,但是在低磨浆浓度下所制得浆料的强度特性却不是很理想,20%的磨浆浓度是制浆磨浆工艺条件中的一个较优参数。在相同磨浆通过段数下,小磨浆间隙越小成浆纤维束含量越少,在相同的小磨浆间隙下,磨浆通过段数越多,成浆纤维束含量越少。相同的磨浆通过段数下,0.10mm磨浆间隙下进行磨浆得到的成浆纤维束含量几乎与在0.05mm磨浆间隙下进行磨浆所得到成浆纤维束含量相同。喂料转速对成浆纤维束含量的影响很明显,随着喂料转速的增加,成浆纤维束含量会减少,磨浆比能耗也会降低,而当喂料转速上升到152r.min-1时,效果尤为明显。通过对杨木APMP制浆化学浸渍工艺条件的研究发现,增加化学浸渍NaOH用量可以使最终成浆纤维束含量降低,磨浆比能耗也会降低。增加APMP制浆第一段化学浸渍NaOH用量对成浆纤维束含量的影响更加显著,磨浆时在消耗相同的能量情况下,成浆纤维束含量会更低。APMP制浆中化学浸渍H2O2用量对成浆纤维束含量以及磨浆比能耗几乎没有什么影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1. 前言

- 1.1 问题的提出

- 1.1.1 国际造纸工业的发展现状

- 1.1.2 国内造纸工业的发展现状

- 1.2 林纸一体化的形成与发展

- 1.2.1 发展林纸一体化的重要性

- 1.2.2 我国林纸结合的过程

- 1.2.3 国内林纸一体化发展的特点

- 1.2.4 我国目前发展林纸一体化的具体情况

- 1.3 杨木制浆的研究近况

- 1.3.1 杨木现有的制浆方法

- 1.4 杨木制浆方法的发展趋势

- 1.5 三倍体无性系毛白杨

- 1.5.1 三倍体毛白杨简介

- 1.5.2 三倍体毛白杨的特点

- 1.5.3 三倍体毛白杨的研究现状

- 1.5.4 三倍体毛白杨与其他树种的比较

- 1.5.5 三倍体毛白杨的化学组成

- 1.6 关于纤维束

- 1.6.1 纤维束以及纤维束问题对制浆造纸过程的影响

- 1.6.2 纤维束产生的机理

- 1.6.3 纤维束的评价方法

- 1.6.4 目前对纤维束的研究进展

- 1.7 本课题的研究内容及意义

- 1.7.1 本课题的研究内容

- 1.7.2 本课题的研究意义

- 2. 杨木CTMP制浆化学浸渍工艺条件对成浆纤维束的影响

- 2.1 实验材料与方法

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验药品

- 2.1.3 实验仪器与设备

- 2.1.4 制浆及纤维束含量测定的实验流程

- 2.1.5 实验方法及参数

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 化学浸渍药品用量对纤维束、成浆性能及磨浆比能耗的影响

- 2.2.2 化学浸渍温度对成浆纤维束含量的影响

- 2.3 本章小结

- 3. 杨木CTMP制浆磨浆工艺条件对成浆纤维束的影响

- 3.1 实验材料与方法

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验药品

- 3.1.3 实验仪器与设备

- 3.1.4 制浆及纤维束含量测定实验流程

- 3.1.5 实验方法及参数

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 磨浆浓度对成浆性能以及磨浆比能耗的影响

- 3.2.2 最小段磨浆间隙及浆料通过段数对成浆纤维束和打浆度的影响

- 3.2.3 喂料转速对成浆纤维束含量以及磨浆比能耗的影响

- 3.3 本章小结

- 4. 杨木APMP化学浸渍工艺条件对成浆纤维束的影响

- 4.1 实验材料与方法

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验药品

- 4.1.3 实验仪器与设备

- 4.1.4 制浆及纤维束含量测定实验流程

- 4.1.5 实验方法及参数

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 第一、二段化学浸渍NaOH用量对纤维束以及磨浆比能耗的影响

- 2O2用量对纤维束以及磨浆比能耗的影响'>4.2.2 第一、二段化学浸渍H2O2用量对纤维束以及磨浆比能耗的影响

- 4.3 本章小结

- 5. 全文总结

- 5.1 杨木CTMP制浆化学浸渍工艺条件对成浆纤维束的影响

- 5.2 杨木CTMP制浆磨浆工艺条件对成浆纤维束影响

- 5.3 杨木APMP化学浸渍工艺条件对成浆纤维束影响

- 5.4 本论文的创新之处

- 6. 展望

- 7. 参考文献

- 8. 攻读硕士期间发表论文情况

- 9. 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].新型圆柱磨的原理与磨浆特性[J]. 中华纸业 2020(14)

- [2].东北农家炒盐豆[J]. 今日辽宁 2017(03)

- [3].纤维分级和低浓磨浆后纤维形态如何影响纸的性能[J]. 中华纸业 2015(12)

- [4].磨浆理论研究进展[J]. 纸和造纸 2014(03)

- [5].高浓-高浓与高浓-低浓磨浆的比较[J]. 国际造纸 2013(05)

- [6].锥形磨浆机磨盘间隙对磨浆性能的影响[J]. 湖南造纸 2012(02)

- [7].磨浆的新技术及发展趋势[J]. 国际造纸 2012(05)

- [8].高浓磨浆机磨盘结构对磨浆性能的影响[J]. 中华纸业 2011(18)

- [9].锥式磨浆机中锥角对磨浆效果的影响分析[J]. 机电工程 2010(07)

- [10].“鹰牌”阔叶木浆中浓磨浆的应用效果[J]. 上海造纸 2009(01)

- [11].阔叶木浆中浓磨浆技术的生产应用实践[J]. 湖北造纸 2009(02)

- [12].磨浆过程在线测量的研究情况[J]. 纸和造纸 2014(12)

- [13].腐竹是豆制品营养冠军[J]. 开心老年 2009(05)

- [14].利用高速摄像技术对中浓和低浓磨浆过程差异性的研究[J]. 中国造纸 2013(06)

- [15].美卓推出创新的低浓纤维磨浆技术[J]. 造纸化学品 2010(04)

- [16].浆料磨浆工程节能方案[J]. 中华纸业 2016(16)

- [17].化学机械浆选择性磨浆前纤维束预处理研究[J]. 中国造纸学报 2017(03)

- [18].低浓刨花磨浆[J]. 天津造纸 2015(04)

- [19].高速摄像技术用于中浓磨浆过程的研究[J]. 纸和造纸 2013(02)

- [20].一种新的磨浆理论[J]. 中华纸业 2010(14)

- [21].酶促磨浆概述[J]. 国际造纸 2010(06)

- [22].磨浆对卫生纸性质的影响[J]. 国际造纸 2009(03)

- [23].酶促进了磨浆领域的发展[J]. 造纸化学品 2009(04)

- [24].磨盘结构和转速对磨浆强度及纤维结构的影响[J]. 中华纸业 2008(18)

- [25].烟草原料磨浆性能对再造烟叶性能的影响[J]. 湖北农业科学 2017(16)

- [26].提高废纸浆强度的新热分散技术和高浓磨浆技术[J]. 中华纸业 2012(22)

- [27].盘磨机磨盘间摩擦力矩及磨浆功率的计算[J]. 纸和造纸 2010(01)

- [28].纤维素酶辅助磨浆的增强节点研究[J]. 中华纸业 2017(10)

- [29].造纸污泥有机改性制备磨浆助剂的方法[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [30].OptiFiner Pro——创新性低浓磨浆技术[J]. 中华纸业 2010(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f98e5c51b235a2077c0b8ac9.html