# 氧化—絮凝耦合工艺处理染料废水的研究

### 论文摘要

本论文针对染料废水的处理,提出了两种氧化-絮凝耦合工艺:高锰酸钾/聚硅硫酸铁（PFSS）氧化-絮凝耦合工艺和H2O2/聚硅硫酸亚铁（PFSSⅡ）类Fenton氧化-絮凝耦合工艺。采用高锰酸钾/PFSS氧化-絮凝耦合工艺处理酸性大红废水,当氧化阶段反应时间为10min、聚硅硫酸铁的铁硅摩尔比为1∶3、高锰酸钾和聚硅硫酸铁（n（Fe）/n（Si）为1∶3）的投加量分别为20mg/L和15mg/L（以Fe3+计）时,活性艳红的脱色率可达到94%以上。通过观察絮体形貌、分析酸性大红在水溶液中的Zeta电位、测定反应产物的紫外与红外光谱对本方法机理进行了探讨。在常温下按最佳条件在连续流工况下对酸性大红进行处理,脱色率达到94.5%,COD的去除率达到55.2%。采用H2O2/PFSSⅡ类Fenton氧化-絮凝耦合工艺处理活性艳红废水,当PFSSⅡ的铁硅摩尔比为1∶3、双氧水和聚硅硫酸亚铁（n（Fe）/n（Si）为1∶3）的最佳投加量分别为10mg/L和15mg/L（以Fe2+计）、氧化阶段反应时间为30min时,活性艳红的脱色率可达到98%以上。通过氧化动力学分析、反应产物的紫外与红外光谱分析,对本方法机理进行了探讨。在连续流工况下用H2O2/PFSSⅡ类Fenton氧化-絮凝耦合法处理经过一道絮凝后的染料中间体废水,脱色率接近100%,COD的去除率达到94.8%,浊度去除率达到94.6%。研究表明这两种氧化-絮凝耦合工艺均能在处理染料废水时取得优异效果,且成本并不高。连续流工况模拟实验结果也证明这两种方法具有实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 染料废水概述

- 1.1.1 染料废水的来源与危害

- 1.1.2 染料废水特点

- 1.2 染料废水处理技术

- 1.2.1 染料废水处理的生物法

- 1.2.2 染料废水处理的物理法

- 1.2.3 染料废水处理的化学法

- 1.2.4 染料废水处理的组合工艺

- 1.3 本论文研究目的、主要内容和创新点

- 1.3.1 研究目的及主要内容

- 1.3.2 论文创新点

- 第二章 实验材料与检测手段

- 2.1 实验药剂及仪器

- 2.2 检测分析

- 第三章 高锰酸钾/聚硅硫酸铁氧化-絮凝耦合处理染料废水的研究

- 3.1 高锰酸钾/聚硅硫酸铁（PFSS）氧化-絮凝耦合实验方法

- 3.1.1 PFSS 的制备

- 3.1.2 PFSS 絮凝实验

- 3.1.3 高锰酸钾氧化实验

- 3.1.4 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合实验

- 3.2 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合处理酸性大红效能研究及工艺条件优化

- 3.2.1 PFSS 絮凝处理酸性大红的效果

- 3.2.2 高锰酸钾氧化处理酸性大红的效果

- 3.2.3 废水的pH 值对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.2.4 氧化反应时间对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.2.5 聚硅硫酸铁的n（Fe）/n（Si）对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.2.6 高锰酸钾的投加量对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.2.7 聚硅硫酸铁的投加量对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.2.8 温度对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 3.3 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合处理酸性大红反应历程与机理分析

- 3.3.1 氧化-絮凝耦合实验过程观察与分析

- 3.3.2 絮体的形貌观察与分析

- 3.3.3 紫外-可见吸收光谱分析

- 3.3.4 红外光谱分析

- 3.3.5 酸性大红GR 模拟废水的Zeta 电位分析

- 3.3.6 机理分析

- 3.4 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合处理酸性大红连续流工况试验研究

- 3.4.1 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合连续流工况试验设计

- 3.4.2 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合连续流工况试验结果

- 3.5 高锰酸钾/PFSS 氧化-絮凝耦合法对各种染料的处理效果比较

- 3.6 小结

- 第四章 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理染料废水的研究

- 4.1 类Fenton 氧化-絮凝耦合实验方法

- 4.1.1 类Fenton 催化-絮凝剂的制备

- 2O2 氧化实验'>4.1.2 H2O2氧化实验

- 4.1.3 类Fenton 氧化-絮凝耦合实验

- 4.1.4 预处理絮凝实验

- 4.1.5 氧化动力学分析

- 4.2 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理活性艳红效能研究及工艺条件优化

- 2O2 氧化活性艳红脱色效果的影响'>4.2.1 pH 值对H2O2氧化活性艳红脱色效果的影响

- 4.2.2 催化-絮凝剂的种类对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 4.2.3 聚硅硫酸亚铁（PFSSⅡ）的n（Fe）/n（Si）对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 4.2.4 双氧水投加量对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 4.2.5 PFSSⅡ投加量对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 4.2.6 氧化阶段反应时间对氧化-絮凝耦合处理效果的影响

- 4.3 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理活性艳红反应历程与机理分析

- 2O2/PFSSⅡ类Fenton 试剂的氧化动力学分析'>4.3.1 双氧水及H2O2/PFSSⅡ类Fenton 试剂的氧化动力学分析

- 4.3.2 紫外-可见吸收光谱分析

- 4.3.3 红外光谱分析

- 4.3.4 机理分析

- 4.4 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理实际染料中间体废水连续流工况试验研究

- 4.4.1 聚硅铝铁镁投加量对絮凝预处理效果影响

- 4.4.2 双氧水投加量对氧化-絮凝耦处理染料中间体废水的影响

- 4.4.3 PFSSⅡ投加量对氧化-絮凝耦处理染料中间体废水的影响

- 4.4.4 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理实际染料中间体废水连续流工况试验设计

- 4.4.5 类Fenton 氧化-絮凝耦合处理实际染料中间体废水连续流工况试验结果与分析

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].不同生境对棕鞭藻自絮凝的影响[J]. 陕西科技大学学报 2020(01)

- [2].污水中絮凝细菌的分离及鉴定[J]. 食品工业科技 2019(22)

- [3].絮凝过滤在石化废水深度处理中的应用研究[J]. 科技与创新 2016(05)

- [4].机械絮凝与折板絮凝冬季运行对比分析[J]. 给水排水 2020(05)

- [5].絮凝方式及搅拌速度对污泥回流强化絮凝的影响[J]. 中国给水排水 2014(19)

- [6].啤酒酵母提前絮凝的研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2015(05)

- [7].絮凝菌株Shinella sp.xn-1对铜绿微囊藻的絮凝效果[J]. 微生物学通报 2017(08)

- [8].类芽孢杆菌产絮凝多糖发酵条件优化及成分分析[J]. 环境科学研究 2014(05)

- [9].絮凝菌中絮凝基因的研究综述[J]. 商情(财经研究) 2008(03)

- [10].气能絮凝预处理合成橡胶废水工程调试及问题分析[J]. 中国给水排水 2016(22)

- [11].劣化淬火油的絮凝实验研究[J]. 广州化工 2016(10)

- [12].加载絮凝对微污染水的治理效果及应用前景[J]. 环境工程 2016(S1)

- [13].加载絮凝在水处理中的应用进展[J]. 能源环境保护 2011(05)

- [14].絮凝微生物的功能定位及其絮凝成分分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [15].多步絮凝吸附法处理高浓度有机废水[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报 2019(04)

- [16].水性涂料重涂过程中的特征弊病:絮凝起粒[J]. 涂料工业 2008(09)

- [17].氧化—絮凝耦合法处理酸性大红废水的研究[J]. 水处理技术 2008(09)

- [18].絮凝细菌投加量对好氧颗粒污泥性能影响的研究[J]. 环境科学 2010(05)

- [19].氧化-絮凝耦合处理酸性大红废水的机理研究[J]. 环境工程学报 2008(08)

- [20].基于超级絮凝的超细尾砂絮凝行为优化[J]. 工程科学学报 2019(08)

- [21].聚二甲基二烯丙基氯化铵的合成及水处理絮凝效能[J]. 南方农机 2015(12)

- [22].一种新型絮凝反应器的设计[J]. 化工管理 2018(16)

- [23].磁种絮凝-磁滤分离水处理装置的设计及验证[J]. 科技致富向导 2010(36)

- [24].选择性絮凝分离磷灰石和石英的影响因素研究[J]. 矿冶 2013(02)

- [25].絮凝-氧化处理含硫废水[J]. 江西化工 2012(02)

- [26].恒化培养过程中酵母絮凝性状退化行为[J]. 化工学报 2009(08)

- [27].工程废浆的絮凝及固结特性试验研究[J]. 水电能源科学 2017(12)

- [28].酵母超前絮凝因子检测方法的优化研究[J]. 中国酿造 2010(04)

- [29].高岭土悬液絮凝形态研究[J]. 科技情报开发与经济 2008(24)

- [30].水库泥沙絮凝机理研究[J]. 泥沙研究 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f9bbcc70238f44db221409b5.html