# 建筑工程框架剪力墙结构施工技术研究梅安东

关键词：建筑工程；框架剪力墙；施工技术

一、框架剪力墙结构概述

框架剪力墙结构又称为框剪结构，这种结构是由框架结构和剪力墙结构共同组成的承重结构，其在建筑工程建设中运用很广，是一种较为常见的工程结构体系。在施工过程中，由于框剪结构具有空间布置灵活、方便使用、荷载力强、抵抗水平高等优点，其在整个建筑工程领域受到很大的重视。

（1）框剪结构概念。框架剪力墙结构指的是框架结构中布置一定数量的剪力墙，运用剪力墙来承受工程水平方向与垂直方向的荷载，有效控制结构的水平力，增强工程的整体性。钢筋混凝土墙板能够承担水平方向与竖向的荷载，并且它的刚度大，空间整体性较好，室内不存在露梁露筋情况，有利于房间内家具的摆设，利于分割房间布局，方便使用室内空间[1]。框剪结构是当前高层住宅使用最广泛的一种结构形式，也是现代建筑工程建设中备受关注的施工环节。

（2）框剪结构受力特点分析。框架剪力墙结构的受力特点，是由框架与剪力墙结构两种不同的抗侧力结构构成的新的受力形式，因此，框剪结构在运用过程中，既不同于纯框架结构中的框架，剪力墙也不同于纯剪力墙结构中的剪力墙，而是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合，吸取了两者的长处，既能为建筑平面的布局提供较大的使用空间，同时，其又具有较好的抗侧力性能。由于在结构下部，剪力墙的层间位移较小，具有很好的抗拉强度，因此其能承受很大部分的水平荷载力，而在建筑结构的上部则与此相反，剪力墙结构位移越来越大，有向外扩展的趋势，而框架结构则出现内收趋势，框架拉剪力墙按剪切型曲线变形，框架除了要承担外部的水平荷载力，还要承受将剪力墙拉回来的水平力，这使得结构上部剪力很小，为建筑工程的质量安全提供保障。

（3）框架剪力墙结构施工优势分析。框剪结构是一种综合性的建筑结构，综合了剪力墙结构与框架结构的优点，应用优势明显，在建筑工程中能够达到扬长避短的作用。在施工过程中，布置了一定数量的剪力墙体系，能够在室内形成自由、灵活的可用空间[2]，满足了现代化社会中人们对于个性化、多样化的生活需求，也为建筑工程建设的发展提供了良好的基础保障。

二、框架剪力墙结构施工技术分析

1、优化放线测量技术

针对施工中出现的放线测量问题，施工方及时对放线测量技术进行了优化。以建筑工程施工的相关法规为指导，严格按照设计图纸进行施工测量，参照国家制定的相关标准，在测量中应用了先进的设备仪器，比如全站仪、经纬仪等。在施工测量中，注意对轴线控制网的测量，采用轴线质量控制技术。先以工程的部分的基准，测出四条轴线，然后画出与之垂直的线，再在工程外侧选择基线进行定位。对测量的情况进行及时的标注，最好对测量结果进行反复的核查，提高测量结果的准确性，从而满足了设计要求。

2、合理应用混凝土

由于施工条件以及工程特点等方面因素所产生影响，在框架剪力墙内部浇筑混凝土时应当选择楼层梁柱墙所使用方式，也就是一次性浇筑方式。在实际施工过程中，应当将高强混凝土相关规定作为前提，因此，对于框架剪力墙结构而言，其内部对混凝土进行浇筑的方式主要包括四种。第一种方式为垫层混凝土，对于该种混凝土而言，在进行实际浇筑过程中应当实行基槽验收，确定合格之后才能够浇筑，另外在振捣混凝土时应当选择平板式振捣器，最后利用常规方式进行操作；第二种为梁板混凝土，该种混凝土在进行浇筑过程中应当依据框架格的顺序，之后依据每个框架格所形成阶梯型，根据以不同高度分层进行浇筑，在进行浇筑过程中，应当注意使虚铺厚度与墙板厚度相比较而言稍大，从而才能够使混凝土浇筑保证稳定；第三种为墙柱混凝土，该种混凝土在浇筑过程中重点就是在浇筑之前应当在混凝土中填充比例相同减石子砂浆，其厚度大约3―5cm，之后实行分层浇筑以及分层振捣；第四种为阶梯混凝土，该种混凝土在振捣过程中所选择的为自上而下方式，首先应当对底板进行振捣，在到达踏步位置之后才能够共同浇筑踏步位置，并且要将木抹子随时准备好，将踏步以及楼梯栏杆的预埋件抹平，从而使浇筑能够顺利进行。

3、钢筋施工技术

钢筋施工在建筑工程施工中占据着重要的位置，钢筋也是工程建设中的主要工程材料。在钢筋施工中，应严格把控钢筋质量关口，使其满足工程标准，并配有科学的检验报告。同时，还应有效控制搭接长度、位置、连接形式，切实保障剪力墙结构的施工质量。对于框架剪力墙结构中所使用的主要钢筋，应借助预制砂浆快，确保捆绑牢固。如若某一梁柱节点，梁的穿过方向超出四种时，出现梁面筋保护层厚度不满足标准的可能性较大，这将会大大影响梁的负载能力，一旦遇到此种问题，应及时报告给设计人员，参照实际情况，再次计算梁的负载能力，并依据梁面筋的具体位置合理设定梁箍筋高度。在实际建筑施工活动中，通常会强行抬高跨越中心地带的梁面筋，此种操作不仅不能增强梁的负载能力，还会增加施工经费的投入力度。

在框架剪力墙结构施工中，在钢件搭接环节常常使用捆绑搭接以及电渣压力焊接技术，在具体的施工过程中，参照钢筋的具体搭接情况，应选用合理搭接形式以及技术。在搭接钢筋时，一定要满足相关标准，进而为钢筋施工提供基础保障。对于框架剪力墙结构中的柱筋接头，应按照交叉排列的样式进行布设，还应确保箍筋拐角位置以及竖筋交叉位置垂直。在捆绑柱节点加密箍筋的过程中，应依据剪力墙结构工程的实际情况，合理选择捆绑工艺，有序开展捆绑工序。

4、设计模板工程

对于框架剪力墙中所存在大型模板而言，在施工进行之前由于框架剪力墙之后连梁施工所产生影响，将会造成门窗或其它洞口接缝中有质量不合格问题出现。所以，在实际施工过程中，应当对框架剪力墙中模板刚度以及强度耐用性加强注意，同时还应当注意使其具备稳定性比较强，除此之外，在实际施工过程中应当使内外墙之间的连接部分加强拉结坚固程度，从而防止由于连接不当而导致墙模板之上的口出现向外移动情况。

结束语

在科学技术高度发展的今天，不仅提升了建筑工程的性能，还提高了建筑工程的质量。框架剪力墙作为一种应用广泛的的施工技术，其在建筑工程中的大力应用，显著提高了建筑施工水平。然而，因建筑施工规模日益扩大，施工结构更加复杂，使得框架剪力墙面临新的挑战，因此，我们应加大在其施工技术方面的研究力度，充分利用最新技术，切实保障建筑施工质量。

参考文献

[1]何伟飞.浅谈新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].城市建设理论研究.2012，8（13）：59.

[2]贺海洋.剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用[J].建材与装饰.2012，5（21）：37.

[3]胡建萍.浅议建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].城市建筑.2013，12（10）：12-13.

[4]何剑锋.浅谈建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].科技致富向导.2013，9（03）：26.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f9e4e0b1c81e5c6ff3071803.html