# DF7柴油机曲轴设计开发

### 论文摘要

曲轴是内燃机中主要的运动部件之一。它的尺寸参数在很大程度上决定并影响着内燃机的整体尺寸和重量，内燃机的可靠性和寿命也在很大程度上取决于曲轴的强度。近年来随着对车用柴油机动力性和可靠性的要求不断提高．同时伴随着新的汽车法规的实施，气缸内最大燃烧压力不断提高，曲轴强度和扭振的问题变得更加重要。因此，在进行新机型开发时，必须优化曲轴的结构,对曲轴的扭振和强度进行严格计算分析和安全考核。本文结合东风商用车公司一款中重型柴油机的开发，对其曲轴进行设计开发。首先，本文根据整机开发目标要求，参照相关机型经验确定曲轴基本参数和基本结构，利用DAIL软件对曲轴进行平衡分析，依据平衡分析结果，结合轴承润滑计算结果，确定了曲轴平衡块布置方案和结构。利用PRO/E软件和Hyperworks软件及相关经验公式，确定了当量参数，建立曲轴轴系的多自由度当量系统扭振分析模型；利用MATLAB语言编制的DAIL软件完成轴系自由扭转振动和强迫扭转振动的计算分析；结合台架测试，确定扭振减振器设计方案。最后利用Hyperworks有限元分析软件及DAIL软件进行曲轴应力计算，基于可靠性方法进行了曲轴强度计算和可靠性分析，结合曲轴单品疲劳试验结果进行了验证。计算分析和试验结果表明，曲轴的强度满足整机可靠性要求。通过本课题的完成为以后的曲轴轴系的设计验证建立一套标准化的工作流程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 课题目的和意义

- 1.2 国内外有关研究状况和技术进展

- 1.2.1 曲轴轴系扭振计算研究状况和技术进展

- 1.2.2 曲轴强度计算研究状况和技术进展

- 1.3 本课题的研究内容和方法

- 第2章 DF7柴油机曲轴的结构设计及平衡计算

- 2.1 曲柄连杆机构的运动与受力分析

- 2.2. 曲轴基本结构参数设计

- 2.2.1 曲轴结构型式和材料

- 2.2.2 曲轴基本尺寸

- 2.2.3 曲轴油道

- 2.2.4 曲轴平衡块布置

- 2.2.5 曲轴前后端结构

- 2.3 曲轴的平衡性分析与平衡块布置

- 2.3.1 平衡块的布置方案和结构设计

- 2.3.2 两种平衡块方案平衡性分析

- 2.3.3 两种平衡块结构曲轴的初步轴承润滑分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 DF7柴油机曲轴扭转振动分析及试验

- 3.1 发动机轴系扭振计算基本原理

- 2.3.1 发动机曲轴轴系扭振模型

- 3.1.2 无阻尼自由振动——固有频率和主振型

- 3.1.3 强迫扭转振动计算

- 3.2 DF7 柴油机曲轴轴系扭振模型的参数确定

- 3.2.1 DF7 柴油机轴系扭振模型

- 3.2.2 转动惯量和扭转刚度

- 3.2.3 阻尼系数

- 3.2.4 扭振减振器的初步结构设计及参数确定

- 3.2.5 轴系扭振的激励力矩

- 3.3 DF7 柴油机曲轴轴系扭振分析

- 3.3.1 无阻尼自由振动

- 3.3.2 有阻尼强迫振动

- 3.3.3 曲柄销上的扭振附加应力

- 3.3.4 飞轮的转速波动

- 3.3.5 曲轴前后端联接可靠性

- 3.4 DF7 柴油机轴系扭振的台架测试及减振器的设计确认

- 3.4.1 轴系扭振的台架性能测试

- 3.4.2 硅油减振器可靠性验证

- 3.5 本章小结

- 第4章 DF7 柴油机曲轴强度及可靠性分析

- 4.1 曲轴工作应力计算

- 4.1.1 曲轴圆角弯曲应力

- 4.1.1.1 曲轴弹性支承变刚度连续梁模型

- 4.1.1.2 曲轴弹性支承变刚度连续梁模型参数

- 4.1.1.3 曲轴弯曲应力计算

- 4.1.2 曲轴扭转应力计算

- 4.1.3 曲轴过渡圆角处 Von.mises 应力的计算

- 4.2 DF7 柴油机曲轴可靠性分析

- 4.2.1 曲轴可靠性分析基本概念

- 4.2.2 DF7 柴油机曲轴可靠性分析

- 4.3 DF7 柴油机曲轴疲劳强度试验

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].某型柴油机曲轴热处理工艺开发[J]. 金属加工(热加工) 2020(01)

- [2].6DSM-22SL型柴油机曲轴故障维修[J]. 现代矿业 2020(03)

- [3].某柴油机曲轴三维有限元分析与优化[J]. 南通航运职业技术学院学报 2020(02)

- [4].某型柴油机曲轴系统动力特性研究[J]. 科技创新导报 2019(06)

- [5].柴油机曲轴易损部位分布规律的研究[J]. 中国修船 2017(03)

- [6].6DK-36L型柴油机曲轴常见故障原因分析及解决方案[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [7].基于42CrMoA柴油机曲轴的故障分析[J]. 农业装备与车辆工程 2020(06)

- [8].某柴油机曲轴的失效分析[J]. 内燃机与动力装置 2017(04)

- [9].农用柴油机曲轴疲劳极限测定[J]. 农业工程 2015(06)

- [10].柴油机曲轴改进设计及有限元分析[J]. 中国农机化学报 2015(02)

- [11].基于ANSYS的6300柴油机曲轴的模态分析[J]. 煤矿机械 2012(02)

- [12].测量柴油机曲轴拐档差应注意的几个问题[J]. 科技信息 2012(06)

- [13].ТЭМ2ПД型柴油机曲轴出现裂纹的原因分析[J]. 国外机车车辆工艺 2009(06)

- [14].柴油机曲轴断裂分析[J]. 汽车实用技术 2020(14)

- [15].基于ANSYS的小型风冷柴油机曲轴优化设计[J]. 内燃机与配件 2020(17)

- [16].某型号柴油机曲轴关键加工工艺研究[J]. 国防制造技术 2020(02)

- [17].柴油机曲轴检测与维修方法探讨[J]. 农机使用与维修 2019(07)

- [18].柴油机曲轴静强度有限元分析与优化[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [19].农用柴油机曲轴的有限元分析[J]. 农机化研究 2012(01)

- [20].小型柴油机曲轴生产线新工艺设计及应用研究[J]. 现代制造技术与装备 2010(03)

- [21].柴油机曲轴模态的三维有限元分析[J]. 科学技术与工程 2008(02)

- [22].基于ADAMS的柴油机曲轴仿真分析[J]. 船海工程 2008(05)

- [23].低速柴油机曲轴结构强度计算研究[J]. 内燃机 2016(06)

- [24].柴油机曲轴扭振多体动力学分析与研究[J]. 现代制造工程 2017(10)

- [25].柴油机曲轴损伤原因分析与延长曲轴使用寿命的措施[J]. 农机使用与维修 2016(10)

- [26].船舶柴油机曲轴扭矩监测系统研究[J]. 中国水运(下半月) 2015(10)

- [27].柴油机曲轴磨损原因分析与检查修理方法[J]. 农机使用与维修 2013(12)

- [28].船舶柴油机曲轴振动监测及不平衡量提取[J]. 舰船科学技术 2013(05)

- [29].195柴油机曲轴有限元分析及其优化[J]. 内燃机与动力装置 2013(04)

- [30].船舶柴油机曲轴轴线状态评估系统开发与运用[J]. 船舶工程 2011(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa0107dae0f06f94e637cb13.html