# 伽利略卫星信号处理及其仿真研究

### 论文摘要

卫星定位系统在军事和生活中的应用已日益广泛,继美国的GPS等卫星定位系统之后,由欧盟发起、世界十多个国家参与的伽利略计划正在验证和开发,我国也和欧盟签署了中国参与GALILEO计划的技术合作协议。在这种国际卫星导航系统发展背景下,研究GALILEO卫星信号将具有十分重要的意义。论文从GALIELO系统的总体结构和组成出发,介绍GALILEO系统的信号结构及其服务方式,讨论系统的通信基础-扩频通信理论及系统的定位原理,并对采用的BOC调制方式所带来的影响作了分析与仿真。在扩频通信中,信号处理的关键是实现扩频信号的快速捕获与可靠跟踪。在参考国内外大量关于卫星导航和扩频接收机资料的基础上,本文提出一种基于延迟与累积结构的快速捕获方案,从理论和数学推导上给予阐述,仿真证明了该方案的可行性。在未知载波频率和伪码相位的情况下,采用非相干超前-滞后数字锁相环（DDLL）和数字科斯塔斯环（DPLL）实现对伪码和载波的可靠跟踪。详细研究了DDLL环的数学模型,对其线性特性进行了深入分析。基于伽利略BOC调制方式带来的自相关函数多峰性的问题,本文提出了一种构造新的相关函数的方法来解决该问题。接着本文研究了伽利略卫星信号在接收过程中的多径效应,提出了两种探测和消除多径误差的方法。在前几章的基础上,设计与开发了GALILEO接收机的软件仿真器,产生卫星信号,对卫星信号实现捕获、跟踪与导航信息解调,为GALILEO接收机的研制提供必要的仿真数据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源及意义

- 1.2 卫星导航国内外发展概况及发展趋势

- 1.2.1 GPS 系统

- 1.2.2 GLONASS 系统

- 1.2.3 GALILEO 系统

- 1.2.4 中国双星定位系统

- 1.2.5 卫星导航的发展趋势

- 1.3 本文研究内容与篇章结构

- 第二章 GALILEO 系统原理分析

- 2.1 GALILEO 系统的卫星信号

- 2.1.1 GALILEO 系统卫星信号的产生

- 2.1.2 GALILEO 系统的服务

- 2.2 GALILEO 系统通信基础

- 2.2.1 扩频通信的理论基础

- 2.2.2 扩频通信的基本特点

- 2.3 GALILEO 系统BOC 调制分析

- 2.3.1 BOC 调制原理

- 2.3.2 BOC 调制信号的复合相关特性

- 2.3.3 BOC 调制信号的频谱特性

- 2.4 GALILEO 系统定位原理

- 2.4.1 伪距观测方程与定位解算

- 2.4.2 定位精度的影响因素

- 2.5 本章小结

- 第三章 GALILEO 信号的捕获

- 3.1 捕获的概念

- 3.2 串行捕获

- 3.2.1 载波估计

- 3.2.2 BOC 码捕获

- 3.2.3 多用户接收

- 3.3 快速捕获方法

- 3.3.1 基于FFT 的并行捕获

- 3.3.2 基于延迟与累积结构的快速捕获

- 3.4 捕获性能分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 GALILEO 信号的跟踪

- 4.1 自动跟踪环路的基本原理

- 4.1.1 锁相环路PLL

- 4.1.2 锁频环路FLL

- 4.1.3 最优化环路滤波器的设计

- 4.2 伪码跟踪

- 4.2.1 非相干DDLL 数学模型

- 4.2.2 DDLL 线性化模型分析

- 4.2.3 BOC 扩频码的考虑

- 4.3 载波跟踪

- 4.4 本章小结

- 第五章 GALILEO 接收机中的多径效应

- 5.1 多径效应的基本概念

- 5.2 多径效应的特点与误差模型

- 5.3 多径效应引起的环路跟踪误差

- 5.3.1 引起的伪码相位跟踪误差

- 5.3.2 引起的载波相位跟踪误差

- 5.4 减小多径误差的方法

- 5.4.1 天线设计与安装的考虑

- 5.4.2 接收机设计的考虑

- 5.5 本章小结

- 第六章 GALILEO 接收机软件仿真器的设计

- 6.1 仿真器设计的关键技术

- 6.1.1 图形用户界面（GUI）

- 6.1.2 GUIDE 组件类型

- 6.2 仿真器的设计流程

- 6.3 仿真器的实现与功能描述

- 6.4 仿真器捕获与解调仿真

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结和展望

- 7.1 论文主要工作总结

- 7.2 后续工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].Galileo卫星星载原子钟性能分析[J]. 导航定位学报 2020(01)

- [2].GPS/QZSS/Galileo兼容频率定位性能分析[J]. 江西测绘 2020(02)

- [3].基于初始运行阶段Galileo PPP国际时间传递[J]. 时间频率学报 2019(02)

- [4].GPS/Galileo实时天顶对流层延迟估计研究[J]. 大地测量与地球动力学 2019(07)

- [5].基于矢量信号发生器的Galileo E1信号模拟与验证[J]. 电子科技 2018(06)

- [6].Analysis of the history of modern science:about Galileo Galilei[J]. 校园英语 2020(06)

- [7].近代科学之父——伽利略（英文）[J]. 阅读 2020(37)

- [8].Galileo卫星星钟故障前后信号质量分析[J]. 飞行器测控学报 2017(06)

- [9].Galileo在轨卫星钟性能评估与分析[J]. 中国惯性技术学报 2020(01)

- [10].Galileo导航系统观测值的质量分析[J]. 测绘地理信息 2019(03)

- [11].GPS/Galileo实时精密单点定位精度分析[J]. 大地测量与地球动力学 2019(08)

- [12].Galileo系统上行注入探析及思考[J]. 计算机与网络 2013(07)

- [13].Galileo系统时间保持与溯源技术分析[J]. 地理空间信息 2014(01)

- [14].Galileo全球导航卫星系统发展述评[J]. 数字通信世界 2012(02)

- [15].新Galileo在轨验证卫星将于10月发射升空[J]. 全球定位系统 2012(04)

- [16].Galileo OS SIS ICD导航电文设计解析[J]. 测绘科学技术学报 2011(01)

- [17].Galileo系统及其搜救服务[J]. 航海技术 2008(04)

- [18].Galileo系统伪随机序列生成及其FPGA实现[J]. 微计算机信息 2008(26)

- [19].基于高增益接收系统的Galileo E1信号质量评估方法研究[J]. 电子学报 2019(08)

- [20].Galileo/GPS精密单点定位收敛时间与定位精度的比较与分析[J]. 测绘科学技术学报 2018(02)

- [21].BDS/Galileo对多系统精密单点定位贡献分析[J]. 测绘科学技术学报 2018(03)

- [22].Galileo空间信号误差和标准定位性能初步分析[J]. 大地测量与地球动力学 2016(04)

- [23].Passive GNSS-based SAR imaging and opportunities using Galileo E5 signals[J]. Science China(Information Sciences) 2015(06)

- [24].Galileo系统新落成两座地面站并开始搜救测试[J]. 全球定位系统 2013(06)

- [25].2012年欧洲GALILEO系统发展综述[J]. 卫星应用 2013(02)

- [26].Galileo系统明年年底前试运行[J]. 全球定位系统 2013(04)

- [27].GALILEO原始观测数据仿真研究[J]. 系统仿真学报 2009(19)

- [28].China Galileo Test Range and Its Critical Technologies[J]. Transactions of Tianjin University 2009(06)

- [29].Galileo系统PRS服务安全架构分析[J]. 地理空间信息 2019(06)

- [30].Galileo卫星导航系统单频模拟软件信号源的设计[J]. 信号处理 2012(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa339c53cc6690ab0114cf84.html