# 磁性纳米材料改性及固定化脂肪酶的研究

### 论文摘要

脂肪酶（lipase E.C.3.1.1.3）是一类甘油三酯水解酶,可以催化多种反应,在工业中应用广泛。游离脂肪酶在工业生产中不可回收重复利用,浪费严重。目前纳米四氧化三铁材料的工业合成技术成熟,如果对其加以修饰改性,用于固定化脂肪酶,可在外加磁场下实现快速分离,能在工业生产中重复使用,有效节约成本。利用工业生产的纳米四氧化三铁材料为磁原料,分别用γ-氨丙基三乙氧基硅烷（APTES）、十六烷基三甲氧基硅烷作修饰剂,通过直接接臂修饰的方法制备了Fe3O4-APTES氨基磁性纳米载体和Fe3O4–十六烷基疏水性纳米载体;以正硅酸乙酯（TEOS）、γ-氨丙基三乙氧基硅烷为单体,分别通过先包埋再接臂的方法和共聚包埋的方法制备了Fe3O4/SiO2–APTES氨基磁性纳米载体和MNC氨基磁性复合载体;以壳聚糖为包埋剂,以戊二醛作双功能偶联剂,通过反相悬浮交联技术包埋纳米四氧化三铁,制备了Fe3O4/CS磁性复合载体。通过电子投射显微镜（TEM）、傅里叶变换红外光谱仪（FT-IR）、X-射线衍射仪（XRD）、振动样品磁强计（VSM）分别对上述载体进行表征分析,实验表明,Fe3O4-APTES、Fe3O4–十六烷基载体的粒径大小均一,约为20nm,球形结构,分散性良好,同时表面具有相应的修饰基团,磁性基本没有改变,比饱和磁化强度分别为47.59emu/g、45.74emu/g,具有超顺磁性;Fe3O4/SiO2–APTES载体粒径稍有增加,但仍属于纳米范畴,分散性好,表面具有氨基基团,磁性有所减小,比饱和磁化强度为32.94emu/g,具有超顺磁性;Fe3O4/CS与MNC载体为粒径较大,分散好,表面具有所修饰的基团,比饱和磁化强度下降较大,分别为10.76emu/g、15.16emu/g,但仍具有超顺磁性。上述合成的五种酶载体在分别活化后,进行了脂肪酶CRL的初步固定化实验,结果表明,利用MNC氨基磁性复合载体制备固定化脂肪酶,所得固定化脂肪酶活力最高,固定化效率较高。结合MNC载体合成的产量相对最高,我们选择MNC载体作脂肪酶CRL的固定化研究,优化分析了脂肪酶CRL的固定化条件,主要研究了单位载体的给酶量、固定化时间、固定化温度对固定化效率和固定化酶活力的影响,通过单因素实验分析,获得了优化后的最佳固定化实验条件。在固定化反应体系pH7.0的条件下,单位载体的给酶量为75mg/g,机械搅拌固定化时间为1.5h,固定化体系温度为20℃,脂肪酶的固定化效率为63.8%,固定化脂肪酶的活力为32.48KU/g。以最佳固定化条件制备的固定化酶为样品,以聚乙烯醇橄榄油乳化液为模式底物,对固定化脂肪酶酶促反应的最佳条件进行了考察,确定了固定化脂肪酶CRL的性能指标。实验表明,固定化脂肪酶CRL的最佳催化温度为45℃;最佳催化pH为7.0;重复催化水解底物8次后,其剩余活力为83.7%,具有优良的重复使用性;在4M尿素浓度下,催化水解底物的相对酶活高达78.1%。与游离脂肪酶相比,固定化脂肪酶的最适温度升高5℃,最适pH升高0.5个单位,对温度和变性剂尿素的耐受力得到了明显的提高,重复使用性好,为今后工业应用提供了参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 脂肪酶概述

- 1.1.1 脂肪酶的结构特点

- 1.1.2 脂肪酶的催化特性

- 1.1.3 脂肪酶的工业应用

- 1.1.4 生物柴油与脂肪酶

- 1.2 酶的固定化方法

- 1.2.1 吸附法

- 1.2.2 包埋法

- 1.2.3 交联法

- 1.2.4 共价法

- 1.3 载体材料与固定化酶

- 1.3.1 无机材料载体

- 1.3.2 有机材料载体

- 1.3.3 复合材料载体

- 1.4 选题意义

- 2 实验材料和方法

- 2.1 实验用试剂

- 2.2 实验用仪器

- 2.3 基本溶液

- 2.3.1 0.1M，pH7.0 的PBS 缓冲液

- 2.3.2 2%的PVA 溶液

- 2.3.3 底物PVA-橄榄油乳化液的制备

- 2.3.4 ZD-3A 自动电位滴定仪pH 标定液（优级纯试剂）配制

- 2.3.5 0.05M 的标准NaOH 溶液的配制

- 2.4 实验原理和方法

- 2.4.1 载体合成方法

- 2.4.3 脂肪酶CRL 固定化

- 2.4.4 酶活测定方法

- 2.4.5 脂肪酶固定化条件的优化方法

- 2.4.6 固定化脂肪酶性质测定

- 3 结果与分析

- 3.1 载体的合成分析及表征

- 3O4-APTES 氨基磁性纳米载体的表征分析'>3.1.1 Fe3O4-APTES 氨基磁性纳米载体的表征分析

- 3O4 –十六烷基疏水性载体的表征分析'>3.1.2 Fe3O4–十六烷基疏水性载体的表征分析

- 3O4/SiO2 –APTES 氨基磁性纳米载体的表征分析'>3.1.3 Fe3O4/SiO2 –APTES 氨基磁性纳米载体的表征分析

- 3O4/CS 载体的表征分析'>3.1.4 Fe3O4/CS 载体的表征分析

- 3.1.5 MNC 载体的表征分析

- 3.2 脂肪酸滴定终点的测定

- 3.2.1 pH-V 曲线

- 3.2.2 ΔpH/ΔV～V 曲线

- 3.3 几种载体固定化脂肪酶效果的对比

- 3.3.1 固定化效率比较

- 3.3.2 固定化脂肪酶活力比较

- 3.4 MC-CHO 载体固定化CRL 条件优化

- 3.4.1 给酶量对固定化效果的影响

- 3.4.2 固定化时间对固定化效果的影响

- 3.4.3 固定化温度对固定化效果的影响

- 3.5 固定化酶性质测定

- 3.5.1 固定化酶最适温度测定

- 3.5.2 固定化酶最适pH

- 3.5.3 固定化酶热稳定性

- 3.5.4 固定化酶重复使用性

- 3.5.5 固定化酶抗变性能力

- 4 讨论

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa506c7e1f14496cf45f41d8.html