# 铜尾矿有价元素资源化应用基础研究

### 论文摘要

矿产资源属于不可再生资源，是人类生存和发展的重要基础原料。随着工业的迅速发展，对矿产资源的需求不断增加，尾矿产量随之日益增多，导致尾矿坝逐年增高，管理工作面临巨大的困难。尾矿堆存不仅占用土地、污染环境，而且存在潜在的溃坝、漫坝危险，同时尾矿中含有共（伴）生有价资源，综合回收潜力巨大。在矿产资源日益匮乏、环境问题凸显的今天，尾矿资源的回收和利用成为当前矿山经济可持续发展的重要课题。因此，对尾矿资源的减量化、资源化和安全化研究具有十分重大的意义。目前国内外关于铜尾矿分选技术相关研究主要集中在工艺方面，基础性机理研究极少。鉴于此，课题将系统研究矿石中矿泥的表面性质、矿泥与颗粒间作用能、矿泥吸附量及动电位、矿泥的团聚互凝行为，为浮选脱泥提供基础理论依据，并结合铜尾矿特性和浮选效果预期，针对性地提出采用依次梯度优先分离工艺新方法，为铜尾矿中有价金属及硫的高效回收与利用奠定坚实的理论基础。精细原料物性是高效回收的前提和基础。本文首先从工艺矿物学角度出发，全面查清试料的化学组分、物相组成、粒度组成、嵌布粒度、赋存状态等，通过对铜尾矿物相特征、成分存在形态等信息进行精细辨识与表征，获得铜尾矿多元复杂体系的结构、特点、组元行为等，构建多维多系统相互补充的铜尾矿物性精细辨识新模式，研究结果为诠释工艺机理、制定工艺方案和实现工艺优化提供矿物学依据。根据矿泥对矿物浮选影响机理，借助药剂和矿物作用过程、吸附量和动电位变化，发现矿泥在浮选矿浆中吸附浮选药剂，降低药剂的有效浓度；运用DLVO理论及扩展的DLVO理论，揭示颗粒间作用能及发生矿泥团聚罩盖的原因，为浮选脱泥提供基础理论依据。在因素试验环节考察捕收剂、pH值、调整剂、矿泥含量、矿泥粒度、表面吸附量、ζ电位、颗粒间EDLVO理论计算等因素，综合评价三种矿泥（石英、地开石、菱铁矿）对黄铜矿浮选行为的影响度，结果指出粒级越细影响越大，适量调整剂可以消除矿泥干扰，矿泥组成、矿泥含量影响表面吸附量、ζ电位的程度依次为地开石、菱铁矿、石英；通过计算黄铜矿与三种矿泥颗粒间总EDLVO势能，确定黄铜矿与矿泥表现为吸引即发生颗粒凝聚行为；根据细粒浮选试验，指出为保证良好的分选效果，需尽量排除细粒矿泥的干扰，即优先脱泥再进行泥、砂分选。在单因素试验确定最佳选别条件的基础上，采用脱泥、组合使用对矿泥具有高效分散作用的调整剂六偏磷酸钠+水玻璃+碳酸钠，对铜金具有高效捕收能力的BK+Z200药剂，在凤凰山铜矿林冲尾矿试样含铜0.14%、硫1.78%、铁24.18%、金0.24g/t、银4.57g/t时，获得铜、硫、铁精矿品位分别为17.62%、41.75%和63.28%，回收率分别为49.80%、78.94%和21.18%，其中铜精矿含金24.49g/t，金回收率40.82%；含银260.10g/t，回收率22.77%，硫精矿含银30g/t，银回收率21.92%，银累计回收率44.69%。论文构建和开发了铜尾矿中有价金属铜、硫、金、银、铁依次梯度优先分离工艺联合新方法，为铜尾矿中有价金属及硫的高效回收与利用奠定坚实的理论基础，为我国同类大型铜尾矿资源的综合回收提供有益的技术支撑。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- Extended Abstract

- 图清单

- 表清单

- 变量注释表

- 1 前言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 课题提出

- 1.3 研究内容及方法

- 2 文献综述

- 2.1 尾矿资源概述

- 2.2 尾矿综合利用国内外现状

- 2.3 铜尾矿利用国内外现状

- 2.4 本章小结

- 3 试样、药剂及研究方法

- 3.1 试样

- 3.2 试验药剂与设备

- 3.3 试验方法

- 4 尾矿工艺矿物学研究

- 4.1 试样的采集

- 4.2 试样化学成分分析

- 4.3 试样物相分析

- 4.4 试样粒度分析

- 4.5 试样的矿物组成

- 4.6 主要矿物嵌布关系

- 4.7 本章小结

- 5 矿泥对矿物浮选行为影响

- 5.1 黄铜矿浮选最佳条件试验

- 5.2 丁黄药作捕收剂矿泥对矿物可浮性影响

- 5.3 Z200 作捕收剂矿泥对矿物可浮性影响

- 5.4 不同矿浆 pH 值，矿泥对黄铜矿浮选行为影响

- 5.5 捕收剂浓度对矿物浮选行为影响

- 5.6 调整剂对矿物浮选行为影响

- 5.7 矿泥与调整剂作用机理

- 5.8 本章小结

- 6 矿泥对矿物表面性质的影响

- 6.1 矿泥含量对药剂吸附量影响

- 6.2 矿浆 pH 值对药剂吸附量影响

- 6.3 矿泥对黄铜矿ζ电位的影响

- 6.4 矿泥影响浮选机理研究

- 6.5 细粒浮选行为

- 6.6 本章小结

- 7 浮选应用研究

- 7.1 工艺流程方案的选择

- 7.2 脱泥对浮选指标影响

- 7.3 铜硫回收工艺研究

- 7.4 磁选试验研究

- 7.5 矿泥浮选试验研究

- 7.6 综合回收有价物质连选试验

- 7.7 本章小结

- 8 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].多级堆排尾矿沉积固结特性实验研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [2].尾矿沉积固结对溃坝后尾矿浆体运动特性的影响探究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [3].钼尾矿资源综合利用最新研究进展概述[J]. 材料导报 2019(S2)

- [4].铜尾矿资源综合利用及研究进展[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [5].尾矿浓缩及输送技术研究[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [6].某锡铜共生矿尾矿再选试验研究及应用[J]. 云南冶金 2020(01)

- [7].关于尾矿输送泄漏自动预警系统[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [8].铜冶炼转炉渣无尾矿选矿的研究与生产实践[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [9].氧化还原生物对石门雄黄矿区尾矿砷释放行为研究[J]. 岩石矿物学杂志 2020(02)

- [10].河北某铁矿尾矿脱水干排系统的应用实践[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [11].黄金尾矿建材化利用的研究现状及展望[J]. 金属矿山 2020(03)

- [12].二乙烯三胺五甲叉膦酸酸解磷尾矿的实验探究[J]. 环境工程 2020(02)

- [13].某铁矿尾矿分级浓缩及流变特性研究[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [14].浓密尾矿管道输送的研究现状及展望[J]. 安全与环境学报 2020(01)

- [15].中低品位磷矿及磷尾矿的综合利用现状[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(06)

- [16].锡尾矿的资源现状、特点与再选研究进展[J]. 矿冶 2020(02)

- [17].高海拔地区循环冻融尾矿抗剪强度及细观分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [18].某尾矿库尾矿泄漏事故分析与修复[J]. 工程建设 2020(03)

- [19].富硅钼尾矿的疏水改性[J]. 硅酸盐学报 2020(05)

- [20].武山铜矿解决选硫粗粒浮选尾矿管路堵塞的生产实践[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [21].氰化尾矿无害化处理工艺生产实践[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [22].对高浓度尾矿小流量远距离连续输送技术的分析[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [23].不同干密度尾矿料压缩特性探究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [24].酸性尾矿生态修复过程的微生物学研究进展[J]. 节能与环保 2020(06)

- [25].我国利用石墨尾矿制备墙体材料的研究现状[J]. 四川建材 2020(06)

- [26].我国铜尾矿资源综合利用研究进展[J]. 西部资源 2020(05)

- [27].铜浮选尾矿再磨系统工艺改进研究[J]. 世界有色金属 2020(07)

- [28].稀土尾矿矿物学分析及微波焙烧对其催化脱硝性能的影响[J]. 材料导报 2020(16)

- [29].汞尾矿同步高效浸出汞锑规律[J]. 有色金属科学与工程 2020(04)

- [30].某矿山氰化尾矿浆无害化处理工艺研究[J]. 黄金 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa84aaacf07cec826e32f571.html