# 电流驱动型数模转换器设计以及自适应线缆驱动器的实现

### 论文摘要

伴随着新型半导体技术和数字通信技术的发展,众多先进的电子产品在各行各业中层出不穷。例如,在无线通信领域,将移动电话和高清晰数字电视(HDTV)结合在一起的手机电视(Mobile TV),是在手机终端上安装微波数字电视接收模块,可以不通过移动通信网络的链路而直接获得数字电视信号,这是未来几年最具创新的技术。其他的诸如网络设备、汽车电子等领域,同样也出现了许多令人关注的新技术和新产品。由于人类感知外界的方式是模拟的,所以几乎所有电子系统最终得到的结果往往需要再转换回到模拟信号的形式,以便控制各种机电设备,或作为各种视频音响设备的输入,来满足人们视听的要求。所以可以说,数模转换器(DAC)在电子处理系统中起到了关键作用,影响到系统的可行性、可靠性及稳定性,并且直接影响到人们对整个系统评价。文章首先介绍了DAC的基本概念和分类,对每种DAC的优缺点进行了简要分析,并选取分段式(Segmented)电流驱动作为DAC设计的主体架构;然后,分析了电流驱动型DAC的随机误差、系统误差,给出Matlab仿真结果,并根据所得数据确定分段比和最小电流单元的面积;最后,讨论了电流驱动型DAC的电路图和版图设计,并给出仿真结果。同时在很多应用中,DAC重建后的模拟信号利用线缆来传输,一般来说需要专门的线缆驱动器(Line Driver)进行驱动。在本论文中,首先介绍了传输线的物理模型,然后阐述了普通的CMOS甲乙类输出级及其一些改进方法,最后在不增加额外电路和额外功耗的情况下实现了输出缓冲和线缆驱动,并且在没有损失信号电压电流的情况下实现自适应匹配。整个设计采用Charter 0.35μm,DAC可以实现10bit,100MHz采样频率,在3.3v电源条件下,100MHz采样频率时SNDR为61.1dB@4.9MHz。而线缆驱动器可以实现45～80Ω自适应阻抗,并其SFDR都小于50dB@5MHz。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 DAC发展概述

- 1.2 论文结构

- 第二章 DAC概述及各种拓扑结构

- 2.1 DAC功能定义

- 2.2 DAC性能指标

- 2.2.1 理想传输曲线

- 2.2.2 积分非线性

- 2.2.3 微分非线性

- 2.2.4 失调和增益误差

- 2.2.5 分辨率和精度

- 2.2.6 输出毛刺

- 2.2.7 建立时间

- 2.3.8 谐波失真

- 2.2.8 无杂散动态范围

- 2.3.9 信噪比

- 2.3.10 静态性能影响因素

- 2.2.11 本论文设计DAC指标

- 2.3 DAC常用结构

- 2.3.1 电阻分压型DAC

- 2.3.2 开关电容型DAC

- 2.3.3 电流驱动型DAC

- 2.3.4 其他拓扑结构

- 第三章 DAC的总体设计方案

- 3.1 单个MOS管匹配特性

- 3.2 二进制编码DAC随机误差

- 3.3 温度编码DAC随机误差

- 3.4 分段编码DAC随机误差

- 3.5 分段比的确定

- 第四章 DAC电路设计

- 4.1 电流源阵列和电流源单元总体设计

- 4.2 电流单元偏置

- 4.3 电流源及电流开关设计

- 4.4 时钟驱动和所存器设计

- 4.5 编码电路设计

- 4.6 电路总体仿真

- 第五章 DAC版图实现

- 5.1 版图总体布局

- 5.1.1 保护环的设置

- 5.1.2 版图设计的模块性与对称性

- 5.1.3 电流源中电源布线的分布

- 5.1.4 边缘效应

- 5.1.5 重要信号的特殊考虑

- 5.1.6 尽量减少金属布线通过晶体管的有源区。

- 5.2 电流单元布局

- 5.3 偏置电路的布局

- 5.4 锁存器和时钟驱动电路的版图实现

- 5.5 编码电路的版图实现

- 第六章 自适应阻抗匹配的线缆驱动器

- 6.1 引言

- 6.2 传输线缆物理模型

- 6.3 三级管甲乙类输出级

- 6.4 CMOS甲乙类输出级

- 6.5 具有误差放大的共源极结构

- 6.6 能实现阻抗匹配的CLASSAB结构

- 6.7 能实现自适应阻抗匹配的电路

- 6.7.1 ClassAB输出级

- 6.7.2 跨导放大器

- 6.7.3 线性可调电阻

- 6.7.4 反馈运放

- 6.8 仿真结果

- 第七章 总结及展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].粒子群算法及其在线缆行业中的应用[J]. 电线电缆 2019(06)

- [2].线缆测试技术的发展综述[J]. 计算机测量与控制 2019(12)

- [3].挤吹线缆架结构优化设计[J]. 轻工机械 2020(01)

- [4].一种防止架空线缆拉断的保护装置及方法[J]. 中国新通信 2020(03)

- [5].新能源充电线缆的高空核电磁脉冲响应[J]. 电子科技 2020(02)

- [6].列车供电线缆的压降状态研究[J]. 铁道机车车辆 2020(02)

- [7].多种线缆线束电磁耦合分析的FDTD普适性模型与验证[J]. 无线电工程 2020(05)

- [8].标准线缆计米器的研究[J]. 计量与测试技术 2020(04)

- [9].工业机器人线缆服役可靠性加速实验系统[J]. 实验室研究与探索 2020(04)

- [10].线缆耐磨性能试验研究[J]. 内燃机与配件 2020(12)

- [11].数控线缆试样制作一体化装置的研究与应用[J]. 电工技术 2020(10)

- [12].车端线缆疲劳试验台的设计[J]. 科学技术创新 2020(25)

- [13].线缆端接方式与阻值偏移对信号影响仿真分析[J]. 计算机仿真 2020(07)

- [14].通信线缆收放装置的改良及设计[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(01)

- [15].天线线缆产品缺陷分析与改进研究[J]. 产业科技创新 2020(09)

- [16].城轨车辆轴端接地线缆故障分析与处理[J]. 铁道车辆 2020(08)

- [17].远供电线缆的计算与应用[J]. 数字通信世界 2020(08)

- [18].力传感器线缆维修过程中的分类方法[J]. 工程与试验 2020(02)

- [19].通信线缆自动架空装置设计[J]. 制造业自动化 2020(09)

- [20].射频识别技术在广电设备和线缆管理中的应用[J]. 广播与电视技术 2020(09)

- [21].变革:亨通线缆这五年[J]. 智能建筑与智慧城市 2016(12)

- [22].光电线缆铺设“信息丝路”[J]. 中国对外贸易 2016(11)

- [23].淮南新光神光纤线缆有限公司[J]. 军民两用技术与产品 2017(03)

- [24].亨通线缆贺沪昆客专贵阳—昆明段和云桂铁路云南段顺利开通[J]. 中国铁路 2017(01)

- [25].元通线缆“流通4.0”模式营造[J]. 浙江经济 2017(05)

- [26].一种多功能通用线缆自动检测设备设计[J]. 科技经济导刊 2017(09)

- [27].亨通线缆通过国家安标二级期满复评[J]. 智能建筑与智慧城市 2017(08)

- [28].拖拽下大变形柔性线缆力学特性分析与测试[J]. 机械工程学报 2015(23)

- [29].安防线缆标准不日出台 力促行业健康发展[J]. 中国安防 2016(03)

- [30].江苏永鼎股份有限公司荣获2015年中国线缆产业最具竞争力50强企业[J]. 现代传输 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fac0d75693f96d5a2c0658a8.html