# 强力熔体剪切下LM24及Magsimal-59合金压铸参数优化及定性分析

### 论文摘要

高压压铸（HPDC）（High pressure die cast）通过高压压力将合金熔体射入金属模具而制造金属铸件,是一种快速而经济的合金铸造技术。HPDC可用于铝合金、镁合金、锌合金的铸造,广泛应用于汽车、电器、电子零件及家用产品的成型。在高压压铸过程中,不合理的熔体充型可导致铸件中气孔和收缩等缺陷（ESCs）的形成,从而大大降低铸件的机械性能。因此,严格控制射料与充模工艺对HPDC铸件的质量起着决定性的作用。本文通过阶梯模具MC–HPDC（Melt conditioning high pressure die cast）铸造获得的样品,比较LM24铝硅合金中的气孔率,对其高压压铸参数进行优化。实验结果表明,在射料压力为60%,射料位置为200mm,触发压力为70bar条件下铸造的LM24合金,在光学显微镜下观察,MC-HPDC样品组织中含有较少的枝晶,等轴晶的增加对提高铸件的机械性能有着必然的影响。同时,对Magsimal-59铝镁合金进行强力熔体剪切后,采用常规压铸工艺制备铸件,组织结构及力学性能的研究实验结果显示:熔体强力剪切对Magsimal-59合金组织的影响主要有两方面,首先,由于熔体强力剪切的双螺旋旋转机制的强烈搅拌作用,在使合金凝固组织更加均匀,并形成显著的除气效果。同时,这也可能导致引入新的夹杂物和卷气。因此,熔体强力剪切和低浇注温度都会导致合金组织中存在较高的ESCs面积百分比,进而减少成分偏析带的厚度,使得外层偏析带内移。这些都导致了铸造样品具有较低的延展率。显然,在未经优化的HPDC工艺参数下制备的Magsimal-59铸件不能满足使用性能的要求,熔体强力剪切后HPDC工艺参数的优化是十分必要的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 简介

- 1.1 背景

- 1.2 研究目的

- 1.3 论文结构

- 第二章 文献综述

- 2.1 简介

- 2.2 凝固原理

- 2.2.1 均相成核

- 2.2.2 非均相成核

- 2.2.3 晶体生长

- 2.3 铸造铝合金

- 2.3.1 铝硅铸造合金

- 2.3.2 铸造铝镁合金

- 2.4 HPDC

- 2.4.1 简介

- 2.4.2 HPDC 中的缺陷

- 2.4.2.1 气孔

- 2.4.2.2 外部凝固晶体（ESCs）

- 2.4.2.3 缺陷带

- 第三章 实验技术与方法

- 3.1 简介

- 3.2 材料及样品制备

- 3.2.1 LM24 合金

- 3.2.2 Magsimal-59

- 3.3 MCAST 技术

- 3.4 铸造模具

- 3.4.1 TP-1

- 3.4.2 HPDC

- 3.4.3 减压测试（RPT）

- 3.5 成分及组织分析方法

- 3.5.1 化学成分分析

- 3.5.2 显微分析样品制备

- 3.5.3 电化学抛光

- 3.5.4 光学显微镜（OM）

- 3.6 晶体尺寸测定（定量金相）

- 3.7 拉伸测试

- 第四章 LM24 合金HPDC 工艺参数优化结果

- 4.1 简介

- 4.2 参数的优化

- 4.2.1 射料压力

- 4.2.2 射料位置

- 4.2.3 触发压力

- 4.3 参数优化后MC-HPDC 和HPDC 组织比较

- 4.4 结论

- 第五章 熔体强力剪切对 Magsimal-59 凝固过程的影响

- 5.1 简介

- 5.2 成分分析

- 5.3 热力学分析

- 5.4 熔体强力剪切对显微组织的影响

- 5.4.1 Magsimal-59 合金共晶组织

- 5.4.2 TP-1 和MC-TP-1

- 5.4.3 熔体强力剪对晶粒尺寸影响

- 5.5 HPDC 和MC-HPDC 实验结果比较

- 5.5.1 气孔

- 5.5.1.1 减压测试（RPT）

- 5.5.1.2 压铸样品中的气孔

- 5.5.2 ESCS

- 5.5.3 缺陷带

- 5.5.4 拉伸测试

- 5.6 小结

- 第六章 讨论

- 6.1 阶梯模具射料参数优化步骤

- 6.1.1 充型过程优化

- 6.1.2 熔体强力剪切作用对微观组织的影响

- 6.2 Magsimal-59

- 6.2.1 合金成分

- 6.2.2 热力学分析

- 6.2.3 晶粒细化

- 6.2.4 熔体剪切除气作用

- 6.2.5 HPDC 与MC-HPDC 缺陷

- 6.2.5.1 气孔

- 6.2.5.2 ESCs

- 6.2.5.3 缺陷带

- 6.2.6 机械性能

- 6.3 小结

- 第七章 结论

- 第八章 未来工作展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fadce9de45678f6a01e8f334.html