# 高能铁基电池材料（钾盐）改性及电化学性能研究

### 论文摘要

高铁电池自上世纪九十年代末问世以来,即以诸多诱人的优势成为电池领域研究新热点,被认为是电池技术的革命性成果。本文从材料研究出发,对电池阴极材料高铁酸钾制备及其物理和化学性能、结构特征及电化学性能做了较为系统的研究。通过改进的次氯酸盐氧化法——即整个合成过程均以氢氧化钾代替氢氧化钠来制备高铁酸钾晶体,研究制备过程中各种因素对高铁酸钾产率及纯度的影响,并采用亚铬酸盐氧化滴定法分析其纯度。结果表明:KOH 吸收液的浓度在 10.5mo1·L-1、温度在 05℃可获得有效浓度较高的次氯酸盐氧化剂,有效的提高了后续制备高铁酸钾的产率和纯度;选择硝酸铁作为铁源,并控制其投加量在 85%95%之间可获得较高的产率;该方法合成的高铁酸钾晶体纯度均在 94%以上,收率在 80%以上。本文研究了负载、材料纯度等因素对高铁酸钾电池放电性能的影响,结果表明:不添加任何添加剂的高铁酸钾电池,不适合大功率放电,必须对其进行改性来提高其放电性能。本文首次研究系列氟化石墨对高铁酸钾的改性及对其放电性能的影响,并研究高铁电池的贮存能力。结果表明:氟化石墨能改善高铁酸钾的大电流放电能力,其中添加 15%的氟化率为 55%60%的氟化石墨效果最好,该电池在 71.3? 电阻下放电,放电效率可达到 90%以上,在 10.5? 电阻下放电,放电效率可达 50%;高铁电池在饱和 KOH 体系中不稳定,贮存能力差。本文利用 XRD 和 TG/DTA 研究高铁酸钾晶体结晶不同及材料热稳定性;并利用 XRD和 FTIR 技术手段对电池材料进行分析表征,发现膨胀石墨、氟化石墨和高铁酸钾混合后,并没有产生新的峰。

### 论文目录

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 高铁酸盐的结构化学及其基本性质

- 1.1.1 高铁酸盐的结构化学

- 1.1.2 高铁酸盐的红外光谱和拉曼光谱

- 1.1.3 高铁酸盐的热力学性质

- 1.1.4 高铁酸盐的稳定性

- 1.1.5 高铁酸盐的溶解性

- 1.1.6 高铁酸盐的放电特性

- 1.2 高铁酸钾的制备及分析方法

- 1.2.1 高铁酸钾的制备方法

- 1.2.2 高铁酸钾的分析方法

- 1.3 高铁酸钾的应用

- 1.3.1 在水处理方面的应用

- 1.3.2 在有机合成方面的应用

- 1.3.3 在化学电源方面的应用

- 1.3.4 在其他方面的应用

- 1.4 超铁电池研究进展

- 1.5 本论文的研究内容及创新点

- 1.5.1 本论文的研究内容

- 1.5.2 本论文的创新点

- 第二章 高铁酸钾的制备及分析

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 高铁酸钾的制备

- 2.2.2 高铁酸钾的纯度分析

- 2.2.3 材料表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 饱和次氯酸钾溶液制备工艺条件的选定

- 2.3.2 高铁酸钾合成工艺条件的选定

- 2.3.3 高铁酸钾纯化工艺条件的选定

- 2.4 本章小结

- 第三章 高铁酸钾电池的电化学性能影响因素研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 电池材料

- 3.2.2 电解液配制

- 3.2.3 液相掺杂添加剂

- 3.2.4 电池组装

- 3.2.5 电池的放电及数据处理

- 3.2.6 材料表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 负载对高铁酸钾电池放电性能的影响

- 3.3.2 电解液对高铁酸钾电池放电性能的影响

- 3.3.3 高铁酸钾纯度对电池放电性能的影响

- 3.3.4 添加氧氯化锆对高铁酸钾电池放电性能的影响

- 3.3.5 FTIR 分析结果

- 3.3.6 TG/DTA 分析结果

- 3.3.7 XRD 分析结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 氟化石墨对高铁酸钾电池放电性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 电池材料

- 4.2.2 电池组装

- 4.2.3 电池的恒阻放电

- 4.2.4 材料表征

- 4.3 结果与讨论

- 2FeO4 电池放电性能的影响'>4.3.1 添加不同氟化率的氟化石墨对K2FeO4电池放电性能的影响

- 2FeO4 电池放电性能的影响'>4.3.2 氟化石墨的掺杂量对K2FeO4电池放电性能的影响

- 2FeO4 电池放电性能的影响'>4.3.3 添加氟化石墨后不同放电电阻对K2FeO4电池放电性能的影响

- 2FeO4 电池放电性能的影响'>4.3.4 电池贮存时间对K2FeO4电池放电性能的影响

- 4.3.5 XRD 分析结果

- 4.3.6 FTIR 分析结果

- 4.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 中文详细摘要

### 相关论文文献

- [1].自动电位滴定仪在锂电池材料测试中的应用[J]. 化工管理 2019(35)

- [2].高性能锂电池材料的应用趋势探讨[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [3].锂电池材料烧成工艺及装置研究[J]. 佛山陶瓷 2020(07)

- [4].论高性能锂电池材料的应用趋势[J]. 湖北农机化 2020(10)

- [5].2018年全球电池材料市场将增至435亿美元[J]. 电动自行车 2018(06)

- [6].2017中国(义马)锂电池材料产业与技术发展论坛在义马召开[J]. 化工新型材料 2017(05)

- [7].动力十足[J]. 今日重庆 2017(03)

- [8].电池材料粉体加工设备[J]. 电源技术 2019(12)

- [9].柔性电池材料研究现状与前景展望[J]. 电子世界 2020(08)

- [10].聚焦“新”电池,赋能新时代——能源电池材料分论坛侧记[J]. 中国材料进展 2019(10)

- [11].锂电池材料专利分析综述[J]. 中国科技信息 2016(17)

- [12].电池材料烧制设备[J]. 电源技术 2011(02)

- [13].厦门钨业:电池材料将成为新增长点[J]. 股市动态分析 2009(03)

- [14].湖南发展先进电池材料产业的对策研究[J]. 经济研究导刊 2009(33)

- [15].中国研发出低成本新能源电池材料[J]. 化工管理 2016(10)

- [16].中国科学家研发出低成本新能源电池材料[J]. 石油化工应用 2016(05)

- [17].巴斯夫欧洲电池材料工厂建设如期推进[J]. 浙江化工 2020(06)

- [18].巴斯夫欧洲电池材料工厂建设如期推进[J]. 现代化工 2020(07)

- [19].高性能锂电池材料的应用趋势探讨[J]. 当代化工研究 2018(11)

- [20].先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟会员大会召开[J]. 电池 2017(04)

- [21].锂电池材料行业 新能源汽车引爆需求大增长[J]. 证券导刊 2011(04)

- [22].锂电池材料自动称重分选机的应用研究[J]. 决策探索(中) 2020(09)

- [23].锂电池材料的发展过程及改进方向--固态电池材料[J]. 当代化工研究 2019(05)

- [24].《太阳电池材料》应用型课程教学改革研究[J]. 新余学院学报 2016(03)

- [25].中国科学家研发出低成本新能源电池材料[J]. 浙江化工 2016(03)

- [26].2016中国(宁波)车用新能源电池材料产业发展论坛暨投融资交流会[J]. 中国石油和化工经济分析 2016(08)

- [27].先进电池材料——移动信息社会的动力[J]. 化学学报 2017(02)

- [28].高速筛选电池材料[J]. 科技创业 2012(07)

- [29].关于锂镍钴电池材料的改进和性能研究进展[J]. 中国科技财富 2009(06)

- [30].流行市场[J]. 天津经济 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/faec3fa9c96343dd581893ac.html