# 碳纳米材料的制备表征及性能研究

### 论文摘要

近几十年来,碳纳米材料由于其优异的性能和在众多领域潜在的应用价值,吸引了许多科学家的关注。通过二茂铁在较低温度下直接分解,可以制备碳纳米管。透射电镜和扫描电镜图像显示,二茂铁在550℃下反应30h后,可以得到大量非常均匀的碳纳米管。X-射线衍射结果和透射电镜图像共同证明,在碳纳米管顶端包裹有很少量的α-Fe。拉曼光谱说明了产物的石墨化程度比较低。碳纳米管的尺寸可以通过反应温度和保温时间来控制。利用KOH活化前期工作制备好的空心碳纳米球,得到比较纯净的高比表面积碳纳米材料。X-射线衍射结果和拉曼光谱表明,活化后的产物石墨化程度较低。高分辨透射电镜和扫描电镜图像显示,活化产物具有发达的孔隙,表面非常粗糙,球壳壁厚变薄。一般情况下,活化产物的比表面积和孔容都随着KOH用量的增加而增大。但是,如果因为KOH加入过多或者活化时间过长而导致过度活化的话,比表面积和孔容就会减小。同样在800℃活化1h,当KOH:C=6的时候,比表面积最大,为950m2/g；当KOH:C=8的时候,孔容最大,为0.636cm3/g。在空心碳球和KOH的混合物中加入KBr,可以起到促进活化的作用。KBr的加入量越多,这种促进作用越大。K+的作用主要体现在可以大大增加初始微孔的数量；Br-的作用则是促进电了传输,增强各个活化中心的活化能力。如果KBr过多,就会导致活化过度,使比表面积和孔容减小。活化产物的吸波性能主要由其活化程度决定,而不是比表面积和孔容。KOH用量的增加和KBr的引入,都可以增大空心碳球的活化程度,使活化产物的介电常数增大,反射损失增加,吸波性能得到提高。KBr辅助KOH活化空心碳球的产物虽然比表面积和孔容都大大减小,但是由于活化程度比较大,所以吸波性能更好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 碳材料的研究状况

- 1.3 碳纳米管和碳纳米球的制备方法

- 1.3.1 模板法

- 1.3.2 电弧放电法

- 1.3.3 催化裂解法

- 1.4 碳纳米球的活化方法

- 1.4.1 物理活化

- 1.4.2 化学活化

- 1.4.3 复合活化

- 1.4.4 催化活化

- 1.5 碳纳米材料的表征方法

- 1.6 常用的电磁参数的测试方法

- 1.6.1 同轴传输/反射法

- 1.6.2 自由空间法

- 1.7 碳纳米管和碳纳米球的应用

- 1.7.1 用作制备其他材料的模板

- 1.7.2 用作储氢材料

- 1.7.3 用作吸波材料

- 1.8 本课题研究的意义和内容

- 第二章 实验材料和实验方法

- 2.1 化学试剂

- 2.2 实验设备

- 2.3 表征仪器

- 2.3.1 场发射扫描电子显微镜

- 2.3.2 透射电子显微镜

- 2.3.3 高分辨透射电子显微镜

- 2.3.4 X-射线衍射仪

- 2.3.5 拉曼光谱仪

- 2.3.6 比表面和孔隙分析仪

- 2.3.7 网络分析仪

- 第三章 二茂铁作为碳源制备碳纳米管

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验设计

- 3.2.4 实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 反应温度和保温时间对产物形貌的影响

- 3.3.2 X-射线衍射与拉曼光谱分析

- 3.4 机理分析

- 3.5 小结

- 第四章 KOH作为活化剂制备活化碳球

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验药品

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 实验设计

- 4.2.4 实验过程

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 X-射线衍射与拉曼光谱分析

- 4.3.2 活化过程对空心碳球形貌和结构的影响

- 4.3.3 氮气吸附性能测试

- 4.3.4 KOH对活化产物的氮气吸附性能数据的影响

- 4.4 机理分析

- 4.5 小结

- 第五章 KBr作为助活化剂辅助KOH活化空心碳球

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验药品

- 5.2.2 实验仪器

- 5.2.3 实验设计

- 5.2.4 实验过程

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 X-射线衍射与拉曼光谱分析

- 5.3.2 氮气吸附性能测试

- 5.4 机理分析

- 5.5 小结

- 第六章 纳米碳材料的吸波性能研究

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 实验药品

- 6.2.2 实验仪器

- 6.2.3 实验过程

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 活化产物的电磁参数

- 6.3.2 活化产物反射损失的模拟曲线

- 6.4 机理分析

- 6.5 小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文、申报发明专利及所获荣誉

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].日本开发出新型碳纳米材料[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [2].向高端发力 我国碳纳米材料前景可期——几种碳纳米材料的发展现状及建议[J]. 中国粉体工业 2011(05)

- [3].碳纳米材料增强钛基复合材料研究进展[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [4].人工碳纳米材料在环境中的降解与转化研究进展[J]. 当代化工研究 2020(19)

- [5].碳纳米材料在润滑组合物中的分散专利技术综述[J]. 中国资源综合利用 2019(06)

- [6].碳纳米材料的水环境行为及对水生生物毒理学研究进展[J]. 生态毒理学报 2017(05)

- [7].碳纳米材料在癌症诊疗中的应用进展[J]. 中国介入影像与治疗学 2018(02)

- [8].碳纳米材料化学镀镍的研究进展[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [9].人工碳纳米材料的环境转化及其效应[J]. 化学进展 2017(09)

- [10].碳纳米材料与线粒体的相互作用[J]. 山东化工 2017(20)

- [11].有机废弃物制备功能碳纳米材料及其在电化学中应用的研究进展[J]. 功能材料 2016(06)

- [12].南开大学在碳纳米材料方面研究获得重要进展[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [13].新型碳纳米材料在电化学中的应用[J]. 化工管理 2015(34)

- [14].哈工大在碳纳米材料可控组装研究方面取得系列进展[J]. 中国粉体工业 2015(05)

- [15].可控碳化废弃聚丙烯制备镍/碳纳米材料用于高效光蒸气转换（英文）[J]. Science China Materials 2020(05)

- [16].石墨烯的制备及其在电化学中的运用[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [17].碳纳米材料在肿瘤药物递送系统的研究进展[J]. 中国药科大学学报 2019(01)

- [18].新型碳纳米材料在电化学中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(19)

- [19].杂环碳源对合成碳纳米材料形貌的影响[J]. 化工技术与开发 2017(05)

- [20].对碳纳米材料的细胞生物效应分析[J]. 数码世界 2017(10)

- [21].名古屋大学称碳纳米材料可用于癌症治疗[J]. 化工新型材料 2014(07)

- [22].人工碳纳米材料在环境中的降解与转化研究进展[J]. 应用生态学报 2013(02)

- [23].碳纳米材料在环境中的转化[J]. 环境化学 2013(07)

- [24].新型碳纳米材料增强铜基复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(09)

- [25].浅析分散碳纳米材料对有机污染物的吸附[J]. 化工管理 2013(14)

- [26].三维碳纳米材料的研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2012(04)

- [27].碳纳米材料的环境行为及其对环境中污染物迁移归趋的影响[J]. 应用生态学报 2009(01)

- [28].石墨烯在农业中应用前景浅析[J]. 江苏农机化 2020(05)

- [29].产品开发[J]. 广州化工 2017(23)

- [30].碳纳米材料在胃癌治疗中的应用进展[J]. 中国普外基础与临床杂志 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb03f660971b401c7db909a5.html