# 锂电池卷绕设备智能控制系统的设计与实现

### 论文摘要

锂电池以其特有的性能优势在各个领域得到普遍应用,我国的锂电池生产设备还处于相对落后的技术,在控制技术方面和国外有较大的差距,目前大部分的设备是以单纯的PLC控制,对于一些复杂的控制技术,PLC是无法实现的,而且PLC的价格十分昂贵。因此研究一套高性能、低成本的控制系统方案显得很有必要。本课题以锂电池卷绕设备的机械结构和电气控制入手,分析了该设备的功能需求,将整个控制系统分为IO控制模块,张力控制模块,卷绕控制模块,贴胶模块等子模块。采用PLC和DSP相结合的控制技术分别对控制系统的各个模块进行控制,其中PLC选择欧姆龙公司CP1H-XA系列产品,DSP控制器选择TI公司的32位定点高速数字信号处理器（DSP）芯片TMS320F2812作为主控制器。根据锂电池卷绕设备的功能需求,系统的工作模式如下:PLC通过串口将触摸屏设置的运行参数和指令发送到DSP控制模块,DSP控制模块收到参数和指令后,便开始对相应的子模块进行控制,子模块如果出现异常,将异常情况通过串口返回给PLC。通过DSP控制器的CAN总线实现现场设备组网功能,实现对设备运行状况的监视和控制。传统方型卷绕机采用恒定角速度的控制策略,使得料带线速度呈正弦曲线变化,无法实现料带的恒定张力控制。本文在传统张力控制系统的基础上,提出了恒定线速度、变角速度的控制策略;实现对方型锂电池卷绕机的恒定张力控制,从根本上解决锂电池电芯变形的难题,大大提高了锂电池的性能。目前,该方案设计的锂电池卷绕机已通过项目验收,所研制的DSP控制系统能够实现锂电池制作工艺的贴胶纸、全自动收放料、自动纠偏等功能,并且具有较高的效率和精度,系统运行情况良好。实现了单独使用PLC不能够达到的性能,同时也降低了开发成本和开发时间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 锂电池设备发展与现状

- 1.2.1 锂电池设备行业的现状

- 1.2.2 锂电池设备生产工艺

- 1.2.3 设备控制方式的发展

- 1.3 课题研究意义及目的

- 1.4 课题研究内容

- 第二章 锂电池卷绕设备控制系统的总体方案设计

- 2.1 锂电池卷绕设备的工作原理及机械结构

- 2.1.1 锂电池卷绕机系统结构

- 2.1.2 锂电池卷绕设备的工作原理

- 2.2 控制系统的功能需求分析

- 2.2.1 设备功能需求

- 2.2.2 设备主要性能指标

- 2.3 卷绕机的总体控制系统方案

- 第三章 DSP/CPLD 控制系统的硬件设计

- 3.1 DSP/CPLD 控制系统硬件组成

- 3.2 DSP 控制器部分的设计

- 3.2.1 数字信号处理器

- 3.2.2 TMS320F2812 芯片简介

- 3.2.3 TMS320F2812 最小硬件系统

- 3.3 CPLD 部分设计概述

- 3.3.1 CPLD 复杂可编程逻辑器件简介

- 3.3.2 CPLD 内部功能模块设计

- 3.4 系统外围电路设计

- 3.4.1 电磁阀控制输出电路

- 3.4.2 直流电机控制输出电路

- 3.4.3 高速差分脉冲输出电路

- 3.4.4 张力传感器输入电路

- 3.4.5 正交编码输入电路

- 3.4.6 通信接口设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 锂电池卷绕设备系统软件设计

- 4.1 卷绕机系统软件结构

- 4.1.1 卷绕机工作流程

- 4.1.2 系统控制任务分配

- 4.2 PLC 与DSP 控制器之间通信

- 4.2.1 IO 命令交互

- 4.2.2 参数信息交互

- 4.3 DSP 控制器软件系统

- 4.3.1 DSP 开发工具CCS

- 4.3.2 DSP 控制器软件整体设计

- 4.3.3 主程序设计

- 4.3.4 DSP 中断程序设计

- 4.4 CAN 现场总线组网

- 4.4.1 CAN 总线概述

- 4.4.2 TMS320F2812 内嵌ECAN 模块

- 4.4.3 CAN 通信程序设计

- 4.4.4 CAN 通信应用层协议

- 第五章 系统恒定张力控制算法的实现

- 5.1 张力控制系统的分析

- 5.1.1 张力控制系统的结构

- 5.1.2 张力系统的动力学方程

- 5.2 方型卷针卷绕模型分析

- 5.2.1 卷绕动态模型分析

- 5.2.2 方型卷针变转速辨识简化模型

- 5.3 张力控制系统原理及其改进

- 5.4 算法实验小结

- 论文总结与展望

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于容量增量法的防爆锂电池老化指标分析[J]. 工矿自动化 2019(12)

- [2].通信电池在线检测技术在通信电池巡检中的应用[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [3].电动汽车锂电池模块化热管理系统的设计及实验研究[J]. 西安交通大学学报 2019(12)

- [4].某纯电动低速车的电池箱设计与分析[J]. 电池工业 2019(05)

- [5].锂电池荷电状态估算方法研究[J]. 装备机械 2019(04)

- [6].基于低频噪声检测锂亚电池可靠性的研究[J]. 电子器件 2019(06)

- [7].锂电池负极材料的研究进展及展望分析[J]. 科技风 2020(03)

- [8].电池的热力学研究及探索[J]. 云南化工 2020(01)

- [9].废旧动力锂电池串并联再利用的固定装置[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [10].不同滥用条件下车用锂电池安全性实验研究[J]. 汽车工程 2020(01)

- [11].浅析梯次锂电池在太阳能路灯中的应用[J]. 太阳能 2020(02)

- [12].爆炸痕迹中电池碎片的研究[J]. 广东公安科技 2019(04)

- [13].过渡金属硫化物在锂硫电池中的应用[J]. 云南化工 2020(03)

- [14].全树脂电池：它与新能源汽车更配[J]. 广州化工 2020(05)

- [15].锂电池储能现状及前景研究[J]. 电子测试 2020(06)

- [16].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定电池用磷酸铁中磷含量[J]. 无机盐工业 2020(05)

- [17].探讨锂电池在数据中心的应用[J]. 现代电视技术 2020(03)

- [18].游刃有“鱼”的安全电池[J]. 汽车观察 2020(04)

- [19].低压环境对锂电池热失控释放温度的影响[J]. 化工设计通讯 2020(04)

- [20].电动车退役锂电池回收研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [21].锂电池等效模型的研究与设计[J]. 电动工具 2020(03)

- [22].基于新能源汽车锂电池控制系统的发展与研究[J]. 科技风 2020(17)

- [23].基于客运安全的新能源纯电池动力客船发展分析[J]. 中国修船 2020(03)

- [24].欢迎通过微信公众号订阅《电池》[J]. 电池 2020(03)

- [25].LiNi_xCo_yMn_zO_2/C电池热稳定性模拟研究[J]. 电源技术 2020(07)

- [26].浅谈动力锂电池热管理研究体系[J]. 时代汽车 2020(14)

- [27].三元软包动力锂电池热安全性[J]. 储能科学与技术 2020(05)

- [28].论退役锂电池梯次利用技术[J]. 科技风 2020(26)

- [29].基于长短期记忆网络的锂电池循环寿命预测[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [30].废旧锂电池的回收处理进展及趋势[J]. 玉溪师范学院学报 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb1cc04f37bfc5a7fb23490a.html