# 难切削材料高效切削技术研究

### 论文摘要

镍基高温合金GH4169是火箭发动机和航空发动机广泛采用的金属材料,属于难切削材料。由于切削加工工艺的高难度,GH4169已经成为我国火箭型号研制、批生产加工的瓶颈。本文针对难切削材料GH4169的高效切削技术进行了比较系统的理论、试验及应用研究,具体工作如下:设计了确定GH4169高效铣削参数的试验方案,包括试验材料、试验设备、加工和测量系统的原理。分析了切削镍基高温合金刀具的加工特点、以及用于试验系统中的各种刀具材料与刀具结构。分别选用表面改性处理高速钢、超硬高速钢刀具及镀层硬质合金、未镀层硬质合金等刀具进行了高效铣削GH4169铣削力的试验研究。通过对铣削力的数据进行分析研究,分析了铣削速度、每齿进给量、径向切深、轴向切深等主要因素对铣削力的影响机理,研究了不同铣削参数在冷却和干切两种切削状态下对铣削力的影响,并对这些因素进行了分析,为后续的刀具耐用度试验确定了选择铣削参数的基础。完成铣削力试验研究后,对试验刀具进行耐用度对比试验。首先,对硬质合金刀具进行试验分析,分析比较了镀层和未镀层刀具、密齿和疏齿刀具耐用度的差别及其原因;然后,对高速钢刀具进行试验分析,分别选用表面改性处理高速钢、超硬高速钢刀具进行了磨损对比试验,对其磨损机理进行了分析,寻找出更适合加工镍基高温合金的高速钢刀具,为高速铣削镍基高温合金的铣削参数的优化奠定了基础。依据切削力和刀具耐用度试验的研究结果,对镍基高温合金切削过程的铣削参数进行优化。利用加工总耗时和刀具寿命内材料去除量这两个评价为标准,得到相应的最佳切削速度。基于上述所有试验结果,对试验所用刀具进行了综合评价,对刀具材料、结构进行了分析,选择出高效铣削GH4169的硬质合金及高速钢刀具的材料、结构、以及铣削参数。给出了应用实例,在多个型号上得到应用,并在批生产中发挥了重要作用,较大幅度地提高了生产效率,具有较高的社会综合效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究高温合金高效切削的背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文研究内容与章节安排

- 第二章 试验方案设计

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验设备及加工和测量系统的原理

- 第三章 切削高温合金刀具材料与刀具结构的研究

- 3.1 引言

- 3.2 镍基高温合金的加工特点

- 3.2.1 镍基高温合金的加工性

- 3.2.2 镍基高温合金切加工的主要问题

- 3.2.3 影响镍基合金切削加工的材料特性

- 3.2.4 镍基高温合金的加工实践

- 3.3 刀具材料

- 3.3.1 硬质合金

- 3.3.2 镀层硬质合金

- 3.3.3 高速钢

- 3.4 刀具结构

- 3.5 本章小结

- 第四章 铣削镍基高温合金合金切削力试验研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验系统

- 4.3 镍基高温合金合金铣削刀具切削力试验

- 4.3.1 普通高速钢整体铣刀切削试验

- 4.3.2 Walter F2231.W.032.Z02.08.L仿形铣刀干切切削试验

- 4.3.3 Walter F2231.W.032.Z02.08.L仿形铣刀干切铣削力经验公式

- 4.3.4 Walter F2231.W.032.Z02.08.L仿形铣刀使用冷却液切削试验

- 4.3.5 Walter F2231.W.032.Z02.08.L仿形铣刀使用冷却液切削力经验公式

- 4.4 本章小结

- 第五章 铣削镍基高温合金刀具耐用度对比试验研究

- 5.1 引言

- 5.2 铣削镍基高温合金刀具磨损形态与原因分析

- 5.2.1 刀具磨损形态

- 5.2.2 刀具磨损原因

- 5.3 快速耐用度试验研究

- 5.3.1 快速耐用度的试验方法

- 5.3.2 试验条件

- 5.4 硬质合金刀具的实验研究

- 5.4.1 镀层和无镀层硬质合金刀具的耐用度试验研究

- 5.4.2 八刃和四刃硬质合金刀具的耐用度试验研究

- 5.4.3 硬质合金刀具切削对比试验总结

- 5.5 高速钢刀具的对比试验研究

- 5.6 本章小结

- 第六章 镍基高温合金铣削过程的优化

- 6.1 引言

- 6.3 铣削过程的最优化

- 6.4 最优化目标函数

- 6.5 目标函数的极值

- 6.6 实例计算

- 6.7 本章小结

- 第七章 试验刀具的综合评价及应用实例

- 7.1 引言

- 7.2 试验刀具材料的选择

- 7.2.1 高速钢

- 7.2.2 硬质合金

- 7.3 试验刀具的综合评价及结构选择

- 7.3.1 高速钢刀具的综合评价及结构的选择

- 7.3.2 对有镀层和无镀层硬质合金刀具的综合评价及结构的选择

- 7.3.3 对八刃和四刃硬质合金刀具的综合评价及结构的选择

- 7.4 结果分析

- 7.4.1 高速钢刀具分析

- 7.4.2 硬质合金刀具分析

- 7.5 应用实例

- 7.6 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb1e5f3a2e5f9d66c290f299.html