# 变速恒频风电机组建模与实时仿真研究

### 论文摘要

风力发电是最有发展前途的可再生能源形式之一,对于节约能源、保护环境和促进可持续发展具有重要作用。变速恒频风力发电仿真建模是目前国内研究的热点,也是本文研究的主要内容。本文首先介绍变速恒频双馈风电机组的基本结构和主要部件,说明了变速双馈风电机组实现变速恒频运行的工作原理;然后分析风电机组数学模型,主要包括风速模型、风轮模型、传动链模型、双馈电机模型、变流器模型;利用矢量控制方法得到定子磁链定向下的双馈电机矢量控制方程,并构建了双馈电机发电和并网矢量控制框图;最后在STAR-90仿真支撑平台中建立风电机组及电网仿真模型并进行仿真,从仿真角度验证本文理论分析和控制方法的正确性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 变速双馈风电机组国内外研究现状

- 1.3 研究的主要内容

- 第2章 变速恒频风电机组的结构与运行原理

- 2.1 变速恒频风电机组概述

- 2.2 变速恒频与恒速恒频风电机组比较

- 2.2.1 恒速恒频风电机组

- 2.2.2 变速恒频风电机组

- 2.3 变速恒频风电机组的结构

- 2.4 变速恒频风电机组运行原理

- 2.4.1 变速恒频风电机组运行原理

- 2.4.2 变速恒频风电机组能量流动及平衡关系

- 2.5 本章小结

- 第3章 变速恒频风电机组数学模型

- 3.1 风速数学模型

- 3.2 风轮的数学模型

- 3.2.1 基于叶素理论建模

- 3.2.2 基于公式法建模

- 3.3 机械传动轴系数学模型

- 3.4 双馈电机数学模型

- 3.4.1 双馈电机在三相静止ABC 坐标系下的数学模型

- 3.4.2 同步旋转 dq 坐标系下的双馈异步发电机数学模型

- 3.5 PWM 变流器数学模型

- 3.5.1 网侧PWM 变流器数学模型

- 3.5.2 背靠背变流器中间直流环节的数学模型

- 3.6 本章小结

- 第4章 变速恒频双馈电机空载及并网运行控制策略

- 4.1 定子磁链定向矢量控制基本理论

- 4.2 双馈电机并网运行控制策略

- 4.3 双馈电机空载运行控制策略

- 4.4 本章小结

- 第5章 变速恒频风电机组实时仿真研究

- 5.1 STAR-90 仿真平台介绍

- 5.2 变速恒频风电机组仿真模型

- 5.2.1 风速仿真模型

- 5.2.2 风轮及传动系统仿真模型

- 5.2.3 双馈异步电机仿真模型

- 5.2.4 双馈电机控制仿真模型

- 5.2.5 风电机组辅助系统仿真模型

- 5.3 电网仿真模型

- 5.4 风电场监控仿真系统

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].双馈电机及驱动系统专题特约主编寄语[J]. 电工技术学报 2020(03)

- [2].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2019(05)

- [3].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2018(23)

- [4].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2019(02)

- [5].有刷双馈电机等效电路模型与特性分析[J]. 中国电机工程学报 2018(08)

- [6].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2018(20)

- [7].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2018(21)

- [8].考虑铁耗的双馈电机风力发电最优控制[J]. 电力电子技术 2012(05)

- [9].新型开绕组双馈电机调速系统研究[J]. 电机与控制学报 2018(07)

- [10].双馈电机功率因数控制技术研究[J]. 电力电子技术 2009(02)

- [11].基于S-函数带调节绕组双馈电机的仿真[J]. 河北电力技术 2008(03)

- [12].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2019(04)

- [13].“双馈电机及驱动系统”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2018(22)

- [14].基于高频注入的双馈电机无传感器控制研究[J]. 微特电机 2015(03)

- [15].面向最大风能捕获的双馈电机新型非线性积分滑模控制[J]. 西安交通大学学报 2020(05)

- [16].双馈电机无速度传感器控制算法研究[J]. 电力电子技术 2017(08)

- [17].单片机控制的双馈电机控制技术研究[J]. 自动化与信息工程 2010(01)

- [18].基于模型预测的双馈电机并网策略[J]. 科学技术与工程 2019(23)

- [19].双馈电机矢量控制系统的仿真研究[J]. 实验技术与管理 2018(03)

- [20].双馈电机在升降机中的应用与控制分析[J]. 科技创新导报 2013(09)

- [21].风电场双馈电机无功功率控制[J]. 南昌大学学报(工科版) 2010(03)

- [22].双馈电机风力发电柔性并网方式的分析与比较[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [23].一种宽转速范围的双馈电机调速系统[J]. 电机与控制应用 2009(09)

- [24].并网型双馈电机风力发电系统建模与仿真[J]. 电力系统及其自动化学报 2009(05)

- [25].双馈电机力能指标优化控制策略仿真研究[J]. 测控技术 2018(08)

- [26].双馈电机驱动电动汽车变频器容量最小化[J]. 吉林大学学报(工学版) 2018(06)

- [27].风电系统双馈电机功率优化控制模型仿真[J]. 计算机仿真 2015(02)

- [28].考虑电磁暂态补偿的双馈电机低电压穿越控制及其机电安全分析[J]. 电机与控制应用 2015(07)

- [29].双馈变频器在双馈电机测试台中的应用[J]. 重工与起重技术 2013(03)

- [30].基于MATLAB仿真分析的风电系统双馈电机矢量控制研究[J]. 机电信息 2019(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb34b925de5f3d9bbbab9895.html