# 住宅建筑规划设计中的节能对策

天津市天友建筑设计股份有限公司济南分公司山东济南250000

摘要：随着我国经济的发展，住宅建筑工程行业为我国国民经济的发展发挥了巨大的作用，但随之而来的就是对能源的大量消耗，作为我国当前发展所面临的关键难题，资源危机问题的产生和建筑工程对能源的大量消耗有着一定的关系。所以，为了实现我国在新时代下的可持续发展，确保住宅建筑行业在未来的不断进步，必须要对能源的消耗有更大的重视。为此，在建筑行业的发展过程中，应加大对节能技术的研发投入，从而为住宅建筑行业的发展做出保障，可以说，今后住宅建筑行业的发展，必将和节能技术有着紧密的关联。本文就抓只建筑规划设计的节能展开了分析，针对住宅建筑的规划提出了有效的节能策略，以期能够为抓只建筑行业的可持续发展带来帮助。

关键词：住宅建筑规划；设计；建筑节能

引言

在构建生态型和节约型社会理念的指导下，全国各个行业和领域都相继开展了节能减排工作，并且取得了一定的效果，绿色节能是一项具有较强专业性和复杂性的系统工程，在建筑设计规划中引入生态理念，是行业发展的必然趋势，通过绿色节能设计，可以充分体现建筑的环保效益和节能效益，进而减少能源消耗，对实现住宅建筑行业和生态环境的协同发展具有重要价值和现实意义。

1住宅建筑节能的重要性

1.1构建舒适的住宅建筑环境

通过节能的住宅建筑工程设计，不但能够使得住宅建筑设计更加的简约，还可以有效降低对能源的消耗。就人民生活而言，一个舒适、和谐的住宅建筑环境对其生活质量有着直接的影响，这也是居民能够健康生活的居住要求。在进行对建筑实体的设计时，一定要根据实际情况来把握对建筑的设计，在建筑设计中体现出科学、自然与人类的和谐共存，同时确保建筑的外观及结构符合建筑要求，以此来为人民的生活做出保障。同时，在对建筑实施施工时，要深入结合社会因素，实现社会与建筑设计的联系，使得建筑工程更加科学，为建筑的完整性打下基础。在对建筑的节能进行设计时，应对建筑的多个方面考虑，实现全方位、多角度的节能设计。要打破传统建筑节能设计的思想观念，可以适当的增加对造价工程的节能设计投入，加强对节能设计的规划，从而确保建筑的材料质量达标，为居民的居住提供一个良好的环境。

1.2节约住宅建筑资源

随着我国经济的发展，各个领域得到了巨大的进步，但不可否认，我国在当前仍正在现代化发展的道路上，和发达国家相比存在一定的差距，因此更应该重视经济的可持续发展，正确的认识建筑节能设计，从而为现代建筑企业的进一步发展做出保障，实现对社会资源的有效节约。所以，在建筑施工的过程中，要有正确的节能思想观念，着手对建筑材料浪费现象的解决，为建筑施工的实施发挥更大的作用。为了促使建筑的节能设计更加科学，还要重视对施工方案的节能设计，最大程度的降低工程中对能源的浪费，对各种不可再生资源进行有效的节约，避免对环境造成破坏，从而推动建筑节能设计的科学化、合理化建设。

2住宅建筑规划节能设计原则

与气候相适应的原则。建筑节能设计并非要求设计师依照相关设计理念与方法直接开展设计工作，而是要基于实际情况进行设计。如果直接进行设计工作，在施工完成后，很可能会出现建筑节能措施不能正常发挥的问题，而且在不同的气候里会出现耗能增加的情况。针对该问题，要求在方案设计阶段，对项目施工建设所在地的气候条件做充分的调查了解，准确掌握气候变化规律、当地主导风向以及太阳能、风能等资源的分布情况，应贯彻实行不可再生能源节约利用、可再生能源大力利用的设计理念进行规划及节能设计。对项目所在地区的自然能源进行有效利用，减少电能、煤炭等资源的利用，降低污染，提高空气质量和居住环境，节约能源。在整体规划阶段，需要对住宅建筑规划方案进行多方案对比讨论，从整体全局角度考虑住宅建筑节能技术的应用，并作出科学合理的参数比较，以避免出现考虑不周或无法在实际中应用的情况。对于住宅建筑节能使用过程中需要用到的节能举措、现代化节能设备与材料的运用和实施，应熟悉掌握其技术参数和要点。同时，应综合考虑标准化的建筑采暖、照明以及给排水等系统的节能设计，综合提升住宅建筑物的节能设计效果与价值，实现绿色住宅建筑的有效实施建设。

3住宅建筑节能设计的具体应用

3.1供配电系统的节能设计

在供配电系统设计中，要从整体角度把握好用电设备的功率、布局和负荷容量等，来选择适宜的供配电节能设施。变压器是供配电系统中电能消耗最大的设施，为实现节能设计，必须结合变压器实际负载情况分配变压器负载，同时保证变压器和驱动负载能力相一致，在同一个变电站中变压器可以实现并联工作，并结合自身负载调整使用量，这样可以有效减少电能的消耗，实现半自动化控制。此外，在配电系统中，线路上的损耗量也很大，为解决节能线路问题，首先从材料着手，筛选导线材料，降低导线热量产生，减少导线中的电阻，保障线路上能源的传输量。

3.2住宅建筑物体形设置

通常情况下，住宅建筑物的体形系数越大，那么相应的，其热能损失就越大。在实际情况中，就建筑物单位面积的热能消耗和体形系数的分析研究来看，住宅建筑物的耗热量会随着建筑物体形系数的提升而提升，这一数值会在体形系数提升1%时提升2%-5%，所以，在进行对建筑规划的设计时，一定要考虑到体形系数，对该数值进行科学的控制，确保其始终处于低能耗状态。在多层板式的建筑中这一情况会出现不同的表现，若该建筑层数为六层，单元数大于等于四个，那么就要确保体形系数始终不超过0.3。在目前，许多住宅建筑的相关开发商过于追求西方的建筑样式，往往不根据现实的人文条件而盲目的进行效仿设计，这就使得建筑形态虽然新奇，但其功能性及节能型往往欠缺，无法满足当前对于节能的要求，并且还很容易造成结构上的施工事故。这样的建筑过于注重外表，其外表面积通常较大，因而和外界热量的交换就会加速，对节能有着不利的影响，所以，在进行对建筑的规划设计时，必须要科学的进行节能设计，避免盲目设计而引发的问题，要根据住宅建筑体形的研究来确定规划设计方案。

3.3墙体节能设计

墙体节能设计中首先要做好墙体保温措施，选择强度好、质地轻、透气性好、抗老化性能和耐腐蚀性能好的墙体保温隔热材料，比如选择岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，可降低外墙传热系数。在建筑结构中还可以采用夹心墙填充材料或者采用外墙外保温等方式来提高外墙的保温节能作用。

3.4照明系统的节能设计

住宅建筑设计中的关键一环是照明系统的设计，这也是建筑物的重要组成部分。但是照明系统同样也是导致能源消耗严重的主要因素之一，所以在节能中要注重对自然光线的利用，实现智能化照明系统。第一，在设计时充分利用声感、光感等感应设备，通过对自然光强度大小和声音分贝的感应来实现对照明系统的有效控制，从而实现节能。第二，在安装照明电器设备时要注意优化相关设备的设计，选择高效率的照明设备来保障照明系统的应用效率和质量。

结语

总而言之，在能源消耗不断加剧的今天，住宅建筑行业的节能规划设计是必须且必要的，是住宅建筑行业实现可持续发展的必要手段。对居民的生活而言，住宅建筑行业对其有着较大的影响，因而对住宅建筑规划的节能设计也必将会对居民产生影响。在住宅建筑行业发展的现阶段，节能设计的重要性不断提升，为建筑行业的发展发挥了越了越大的作用，因此，在今后的发展过程中，一定要加强对建筑规划的节能设计，确保建筑规划设计更具节能性，促进我国建筑节能效率的有效提升。

参考文献：

[1]姚远.基于绿色节能角度的住宅建筑施工技术应用分析[J].四川水泥，2017（09）：109-110.

[2]李凌.从绿色节能角度探析住宅建筑施工技术的应用[J].住宅建筑技术与设计，2017（03）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb396cdcc45a6cd87b898ef8.html