# 阐述岩土工程中水文地质勘察的作用

湖北世海建筑工程有限公司湖北441200

【摘要】水文地质勘察是一项系统复杂的工作，它包括多方面内容。在勘察中，为了促进水平提高，全面把握水文地质情况，应该对气候地带、环境湿度、地质构造、地基结构、岩性特征、地下水位分布等进行勘察，从而全面掌握具体情况，为岩土工程施工创造良好条件。本文对岩土工程中水文地质勘察的作用、工程勘察中水文地质的评价内容及措施进行了分析和探讨。

【关键词】岩土；工程；水文；地质；勘察

水文地质勘察结果准确性受到多方面因素的影响，其中最为关键的因素包括仪器设备、勘察方式方法、勘察人员素质等。因此。为确保结果准确，必须加大资金投入，运用先进仪器设备，掌握科学合理方法，并提高工作人员素质，做好数据分析处理工作，促进勘察水平的提高。

1岩土工程中水文地质勘察的作用

（1）全面掌握水文地质情况。水文地质包括多方面内容，这些内容是进行施工方案设计，确保施工顺利进行的依据。因此，为全面把握温度、湿度、地质状况、岩土结构等内容，必须根据工作需要做好地质勘察工作。从而获取更为详细的地质资料信息，有利于采用合理的施工方案，提高施工方案针对性，保障岩土工程建设顺利进行。（2）预防地下水引起的岩土工程危害。在岩土工程施工中，如果地下水没有处理好，往往会给岩土工程带来危害，影响整个工程质量。导致这些危害出现的原因是地下水位变化，水压动水压所致。在岩土工程建设中，地下水的上升、下降都会影响工程质量。同时在人为工程活动影响下，地下水的天然动力平衡条件改变，也工程带来负面影响。例如，引发流砂、管涌、基坑突涌等问题，带来工程质量和安全隐患。为预防这些情况出现，应该加强水文地质勘察，有针对性的采取施工措施，保障岩土工程施工安全。（3）提高岩土工程勘察质量。水文地质勘察包括多方面内容，做好这些工作不仅能够全面把握工程基本情况，还能够为岩土工程设计、施工提供依据。只有这样，才能更好的掌握工程基本情况，提高施工方案的针对性和合理性，有效组织岩土工程施工，促进岩土工程质量的提高。（4）促进岩土工程施工顺利进行。通过做好水文地质勘察工作，全面掌握岩土工程基本情况。在这些工作基础之上，对岩土工程施工进行合理安排，进而有效促进施工顺利进行，更好的完成施工任务，有利于保障工程质量。因此，必须依照相关规范要求，重视水文地质勘察工作，全面掌握岩土工程施工基本情况。

2、工程勘察中水文地质的评价内容

水文地质是工程勘察过程中所包含的一方面内容，工程勘察主要目的是为了明确工程施工现场的所有工程地质资料信息，为在施工中可能出现的问题提供预测和相应的解决措施。但是，我们需要注意，在明确了施工现场的工程地质条件之后，应该结介拟建建筑物的设计结构等来分析获得的工程地质参数，并在研究分析之后预测建筑物和施工现场地质条件之间的关系，为后续的施工提供有力的参考数据。

根据笔者多年的经验，以及参考其他文献资料，可以将目前我国水文地质勘察的评价内容概括为以下几点：

1）充分了解工程周边地下水的分布情况，具体包括地下水的含量和距地表的距离。同时要非常准确地判断工程施工过程中的施工环境是否会影响地下水的变化；地下水又是否会影响工程的基础部分。这些问题对于工程的正常施工以及安全施工都有较大的影响。要避免在工程施工过程中产生的废水废渣影响地下水的质量，因为工程施工过程中可能会产生腐蚀性的废水废渣肖这些废水废渣进入到地下水后便会对地下水周边的地质产生较大的影响从而使得工程的建设没有了基础的保障不利于工程质量的安全性。

2）要勘察工程周边的地层结构和岩土成分，并仔细分析地层结构和岩土成分对工程施工可能造成的影响，然后从中选取较严重的危害。工程水文地质勘察人员以及工程设计人员对这些可能存在的危害进行细致的分析，并依据这些可能存在的危害制定相应的预防措施。在对工程周边地层结构和岩土成分进行分析时，要重点考虑地下水的特点、地下水的分布情况、地下水的腐蚀情况以及地下水的活动情况，通过这些分析来研究地下水对岩土体的影响状况而且分析可能出现的水文地质问题。

3）从工程安全的角度考虑，分析地下水对工程的积极作用和不利影响，而且要根据不同地质条件制定相应的工程设计方案。首先要考虑地下水是否对埋藏在地下水位的地基内的钢筋有腐蚀作用；另外还要考虑所选的地基是否在软质岩石或者膨胀土以及强风化岩等基础之上这些地基基础可能会由于地下水的变化而产生软化或者崩解。

3、岩土水理性质

岩土的水理性质主要包括：透水性（岩土的颗粒越粗、越不均匀其透水性越弱）；给水性（通常采用实验室方法测定，是一项重要的水文地质参数，自接影响建筑场地的疏水时间）；软化性（是判断岩土耐风化的指标，通常用软化系数表示）；胀缩性（造成岩土胀缩的主要原因是岩土表而颗粒因结介水分而变厚；崩解性（岩土在被水浸湿后可以导致岩土强度降低，最终导致岩土结构被破坏。

4、水文地质参数的测定

4.1水文地质参数测定的基本要求。首先，在勘察过程中，遇到含水层，需要进行地下水位测试；在测量过程中，采用测定静比的地下水水位，当勘察工作完全结束后，开始真正进行地下水水位测定（此阶段是测量的最佳时间，受到其他的影响因素最少）。在测量地下水水位过程中，在采用泥浆钻进方法的同时，应该在测水位前将测水管深入到含水层中20cm左右（此为最佳深度）。

4.2测定手段。水文地质参数测定的内容主要包括：地下水位的测定、导水系数的测定以及吸水率、毛细水上升高度等具体参数的测定。针对这些不同的参数，需要结介场地的实际情况来选择测定手段，常规的测定地下水位的手段主要包括两种：一是钻孔；二是借助测压管观测。测定导水系数和单位吸水率的方法主要包括抽水、注水以及采样进行室内渗透实验。

5工程勘察中水文地质问题的应对措施

面对工程地质勘察中日益严重的水文地质问题，我们应当利用以下几种措施：

5.1加强对工程地质勘察规范或者规程的学习

我国的工程地质勘察工作历经数十年的发展，现在已经拥有了完整的规范、规程系统，在这一系列的规范性文件中，都针对岩土勘察工作的目的、任务及其评价内容作了详细的、科学的规定，工程地质的技术人员在做工程地质勘察时，都会以此作为依据。这些规范、规程应当受到各工程地质技术人员的重视，认真学习并掌握该规范的各种要求，只有这样，才有可能在进行工程地质勘察时做到完备的计划，才能测试足够多的原状土样的数据并及时准确地对抗震地段进行划分。工程地质的技术人员应当认真学习规范、规程，在掌握相关的规定后，才能达到提升理论水平、提高实际操作能力的目的。

5.2重视地下水埋藏状况的调查

在进行地下水埋藏状况的调查时，应当把握调查研究的重点对象，创建必须的调查指标体系，明确地下水的类型、地下水的水位、补给及其排泄情况、地下水水位变化的幅度及其规律，与此同时，认真评价地下水的情况以及建筑材料的腐蚀情况，针对基坑工程应当加做抽水试验与压水试验，分析评价土层的渗透性能等。预测并评估地下水可能引起的突涌、管涌以及流砂等破坏，并且针对破坏制定科学的、切实有效的防治措施。

经过深入研究，我们可以了解到，地下水在自然情况下其动水压力作用会变弱，使地面工程产生不良影响的条件变复杂，然而，由于人类越来越多的工程建设活动，尤其是对于大型水利工程的建立，都会使得大范围的水文地质情况发生巨大的改变，从而造成工程产生严重的水文地质灾害。

6结束语

总之，在整个岩土工程施工建设中，为了确保工程质量，促进施工任务顺利完成，必须根据具体工作需要，做好水文地质勘察工作。在开展勘察工作中，要提高思想认识，提高工作人员素质，严格按照规范流程进行水文地质勘察，做好数据处理工作，以确保勘察结果准确性，使其为岩土工程建设发挥更好的作用，促进岩土工程施工顺利进行和工程质量提高。

参考文献：

[1]钟硕祺．岩土工程勘察设计与施工中水文地质问题探析［J］．江西建材，2014（3），230．

[2]郭勇军．岩土工程勘察工作中水文地质问题探析［J］．科技传播，2014（4），139－140．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb3ad63374edc9901138b9bf.html