# 超级电容器NiO及其复合材料的制备与电化学性能

### 论文摘要

超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能元件。与传统静电电容器相比,超级电容器具有更高的能量密度;与电池相比,具有更大的功率密度。超级电容器具有瞬间释放大电流、充放电效率高、循环寿命长等特点。在移动通信、信息技术、消费电子、电动汽车、航空航天和国防科技等领域具有重要和广阔的应用前景,在世界范围内引起了极大关注。国外已经有相应的产品在电动汽车上得到了运用,国内的研究则刚刚起步,因此开展超级电容器的研究对促进我国电动汽车事业的发展具有很大的意义。我们以化学沉淀法合成出NiO材料及NiO基复合材料,采用了X射线衍射、扫描电镜、循环伏安、恒流充放电、交流阻抗、热分析等测试手段,以NiO超级电容器电极材料为研究对象,对其进行结构表征和电化学性能测试,筛选出各方面性能俱佳的NiO基材料。通过这些研究工作,得到以下结论:用化学沉淀法以β-环糊精为模板制备的NiO及NiO/AB复合材料,研究发现掺杂AB可以提高材料的导电性,循环可逆性和比容量;而以β-环糊精为模板制备的材料又进一步提高了产品的循环可逆性和比容量。以β-环糊精为模板制备的复合材料的比容量达到240 F·g-1,循环伏安曲线接近于矩形,相对于文献中关于氧化镍的报道,是一个新的突破。通过化学沉淀法制备的氧化镍/膨胀石墨的复合材料,研究发现不同的热处理条件对材料的形貌和电化学性能均有影响。经过二次膨胀的复合材料具有更小的颗粒粒度,更大的比表面积,电化学性能测试表现的更好,拥有更大的比容量,经过二次膨胀的复合材料的比容量为160 F·g-1,而未经过二次膨胀的比容量为115 F·g-1,容量提高了39.1%。以纳米二氧化硅为载体用化学沉淀法制备出的氧化镍,相对其他体系制备的氧化镍,颗粒粒径大,达到微米级,而其他体系均为纳米级,但是分散性比其他体系高,容量较氧化镍/膨胀石墨高。通过添加不同二氧化硅:氧化镍质量比的二氧化硅,发现当二者的质量比为1:1时,产品具有更小的粒径,分散性更高,极化更小,等效串联电阻和电荷传输电阻更小,具有更优的性能,更适合做超级电容器电极材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 概述

- 1.2 超级电容器的发展历史

- 1.3 超级电容器的基本结构

- 1.3.1 电极材料

- 1.3.2 电解液

- 1.3.3 集电极

- 1.3.4 隔离膜

- 1.4 超级电容器的分类

- 1.5 法拉第准电容器的电极材料

- 1.6 氧化镍作为超级电容器电极材料的机理和研究现状

- 1.6.1 NiO 在超级电容器中的应用机理

- 1.6.2 NiO 超级电容器的研究现状

- 1.6.3 NiO 作为超级电容器材料的前景和展望

- 1.7 选题背景及研究内容

- 第2 章 试验方法及原理

- 2.1 主要原材料及仪器设备

- 2.1.1 主要化学试剂及原材料

- 2.1.2 主要试验设备仪器

- 2.2 材料的电化学性能表征

- 2.2.1 电极的制备与电容器的组装

- 2.2.2 超级电容器电化学性能测试方法和原理

- 2.3 材料的结构分析及表征

- 2.3.1 X 射线衍射分析（XRD）

- 2.3.2 扫描电镜分析（SEM）

- 2.3.3 热重分析（TGA）

- 2.3.4 比表面积测试（BET）

- 第3 章 环糊精体系中NiO 材料的制备及表征

- 3.1 引言

- 3.2 环糊精体系制备NiO 材料及其表征

- 3.2.1 样品的制备

- 3.2.2 电极的制备

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.3 本章小结

- 第4 章 化学沉淀法制备NiO/EG 复合材料及表征

- 4.1 引言

- 4.2 试验部分

- 4.2.1 样品的制备

- 4.2.2 电极的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 材料的XRD 衍射分析

- 4.3.2 材料的扫描电镜分析

- 4.3.3 材料的电化学性能研究

- 4.4 本章小结

- 第5 章 纳米二氧化硅水体系中NiO 的制备和表征

- 5.1 引言

- 5.2 试验部分

- 5.2.1 样品的制备

- 5.2.2 电极的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 二氧化硅的量对活性物质容量的影响

- 5.3.2 样品的X 射线衍射分析

- 5.3.3 样品的扫描电镜分析

- 5.3.4 样品的循环伏安测试分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb5fdb44b6bc7015ffd3e90b.html