# 太阳能电池最大功率点控制算法的研究及其并网逆变

### 论文摘要

目前世界范围内太阳能利用技术发展迅速,但是系统效率低、成本高,仍然是制约光伏发电普及的一个重要因素。针对这一问题,本文首先对太阳能电池的输出量进行了精确的测量,目的是为了得到太阳能电池串联电阻的近似表达式,并将所测得的数据用电脑软件Mathematica进行处理,并求得串联电阻的近似表达式。在此基础之上,在以往的研究成果基础之上建立起新的太阳能电池等效模型,并在Matlab软件中进行仿真并得到了较好的效果。这为后面研究最大功率点跟踪奠定了准确的太阳能电池虚拟模型基础。其次,从提高光伏逆变效率出发,通过对现有的最大功率点跟踪控制方法分析比较后,在最大功率点跟踪(MPPT)控制方法上,提出常用的功率扰动法和电导增量法存在的缺点,即误判断现象。通过对升压电路的仿真研究,发现可以利用升压电路的开关器件的占空比对太阳能电池的输出功率进行调节,这样就将以往的太阳能电池输出功率随输出电压的变化曲线,转换成输出功率随开关器件占空比变化的曲线。进而提出了模糊控制方式,利用模糊控制来控制升压电路开关占空比来调节太阳能电池的输出功率。模糊控制在响应速度上要比前两种方法有着巨大优势,并且在Matlab/simulink环境下建立了相应的仿真模型：取得了初步实验进展。最后,在逆变器并网控制技术上,利用不连续的SPWM调制方式取代了传统的SPWM调制方式对逆变器进行控制。这样可以减少一半的开关损耗、开关器件的使用寿命延长一倍、电磁干扰减少一半,并且通过利用傅立叶变换分析了与传统SPWM调制方式输出量的不同,其中两者的基波相同,只是谐波特性稍有不同。在开关频率方面还与传统电流滞环控制方法进行了对比,仍具有明显的优势。仿真结果基本符合同频同相的要求,电流谐波总畸变率THD满足国际标准。最后用主动频移法对并网逆变器的孤岛检测进行了研究,并取得了非常好的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 太阳能发电技术的发展现状

- 1.2.1 太阳能电池最大功率点跟踪技术的国内外研究现状

- 1.2.2 太阳能并网逆变器国内外发展现状

- 1.3 本课题所作的工作

- 第二章 太阳能电池的特性分析

- 2.1 太阳能电池特性

- 2.1.1 太阳能光伏电池光电转换原理

- 2.1.2 太阳能电池输出特性

- 2.1.3 太阳能光伏电池等效电路

- 2.2 太阳能电池的实际测量分析

- 2.2.1 太阳光模拟器和太阳能电池的选择

- 2.2.2 实验及结果分析

- 2.3 基于Matlab的太阳能模型的建立

- 2.3.1 改进的模型方程式

- 2.3.2 基于S函数的光伏电池模型的建立

- 2.4 本章小结

- 第三章 太阳能电池最大功率跟踪方法的研究

- 3.1 最大功率点跟踪方法的研究

- 3.1.1 电压反馈法

- 3.1.2 功率扰动观察法

- 3.1.3 增量电导法

- 3.2 最大功率跟踪的模糊控制

- 3.2.1 模糊控制系统的组成

- 3.2.2 模糊控制系统的工作过程

- 3.2.3 论域的确定及输入输出的量化

- 3.2.4 确定输入变量和输出变量

- 3.2.5 建立模糊控制规则

- 3.2.6 仿真实验

- 3.3 本章小结

- 第四章 单相光伏并网逆变器的控制策略及仿真实验

- 4.1 单相光伏并网逆变器的简要分析

- 4.1.1 单相光伏并网逆变器的工作方式

- 4.1.2 单相光伏并网逆变器的工作原理

- 4.1.3 滞环比较方式

- 4.2 基于不连续SPWM调制的单相光伏并网逆变器建模与仿真

- 4.2.1 一种可减少开关损耗的不连续SPWM调制策略

- 4.2.2 导抗变换器的理论分析

- 4.2.3 基于锁相环的并网发电系统

- 4.2.4 单相并网逆变器的仿真

- 4.3 单相并网逆变器的孤岛效应防治

- 4.3.1 孤岛效应所带来的危害

- 4.3.2 孤岛效应现象产生的主要方式及撤消方式

- 4.3.3 孤岛效应的检测方法

- 4.3.3.1 被动式检测方法

- 4.3.3.2 主动式检测法

- 4.4 本章小结

- 第五章 单相光伏并网逆变器的设计

- 5.1 PWM控制软件设计

- 5.1.1 控制芯片TMS320C6000 DSP简介

- 5.1.2 PWM定时间隔的计算

- 5.2 逆变器主电路的设计

- 5.2.1 直流侧滤波电路设计

- 5.2.2 滤波电路设计

- 5.2.3 缓冲电路设计

- 5.3 本章小结

- 第六章 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

- 附录2

- 附录3

- 附录4

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].局部遮阴下光伏阵列的最大功率点追踪策略[J]. 电器与能效管理技术 2020(02)

- [2].局部阴影下最大功率点追踪技术应用[J]. 无线互联科技 2020(07)

- [3].对光伏的两种输出最大功率点追踪法分析[J]. 云南电力技术 2020(02)

- [4].光伏系统最大功率点追踪算法研究综述[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].基于多峰状态的光伏组串参数求解与波峰最大功率点计算方法[J]. 太阳能学报 2020(11)

- [6].部分遮挡条件下集成光伏变换器模型最大功率点追踪建模与仿真[J]. 电器与能效管理技术 2017(02)

- [7].改进型滑模控制在光伏最大功率点追踪中的应用[J]. 通信电源技术 2017(01)

- [8].最大功率点追踪技术中国专利申请状况分析[J]. 科技创新与应用 2015(19)

- [9].太阳能供电系统最大功率点的方法实现[J]. 电子质量 2018(05)

- [10].考虑局部阴影的光伏阵列最大功率点追踪优化控制策略[J]. 电气技术 2015(07)

- [11].基于改进型扰动观察法的光伏电池最大功率点追踪算法研究[J]. 电气技术 2012(11)

- [12].光伏系统最大功率点追踪的一种改进方法[J]. 江苏电器 2008(10)

- [13].基于改进爬山算法的风机最大功率点控制策略研究[J]. 四川电力技术 2014(06)

- [14].小型风机最大功率点快速跟踪策略的仿真研究[J]. 电子设计工程 2013(16)

- [15].光伏并网逆变器及其最大功率点跟踪策略[J]. 电子世界 2019(07)

- [16].光伏并网系统中的最大功率点追踪控制[J]. 电子工业专用设备 2008(11)

- [17].独立光伏发电系统最大功率点建模的研究[J]. 能源与节能 2017(03)

- [18].一种新型光伏阵列最大功率点预测模型的研究[J]. 电气自动化 2014(03)

- [19].基于英飞凌单片机对太阳能最大功率点监测及控制[J]. 现代商贸工业 2012(03)

- [20].基于物理特性的光伏电池建模仿真及验证[J]. 工业控制计算机 2020(02)

- [21].基于电导增益的光伏最大功率点的跟踪算法及仿真[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [22].光伏系统最大功率点追踪的一种改进方法及其仿真[J]. 电工电气 2009(09)

- [23].基于抛物线极值求解的太阳电池最大功率点计算与跟踪方法[J]. 太阳能学报 2016(08)

- [24].太阳能电池最大功率点的模糊控制方法[J]. 应用科技 2008(03)

- [25].新型光伏阵列等效串联电阻的计算模型[J]. 中国测试 2019(12)

- [26].光伏系统最大功率点追踪方法的改进[J]. 电力自动化设备 2009(06)

- [27].基于SABAS不同环境下的MPPT控制方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [28].一种改进的光伏发电MPPT控制策略[J]. 精密制造与自动化 2016(04)

- [29].一种快速的光伏最大功率点跟踪方法[J]. 电力系统保护与控制 2012(08)

- [30].三相光伏系统中一种新的最大功率点追踪方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb7971ff010a1a3f5f3167e9.html