# 雷达海杂波背景下的恒虚警率目标检测方法研究及实现

### 论文摘要

随着雷达技术的发展,高分辨率雷达技术逐渐成熟。利用高分辨率雷达检测海杂波背景下的目标时,其海杂波模型具有多样性的特点,使利用恒虚警率技术检测海杂波背景下的目标具有了局限性。本文通过分析这种局限性,并且结合国内外恒虚警率检测器的发展方向,在研究海杂波幅值分布特点和恒虚警率检测器原理的基础上,提出了一种适合多杂波模型的恒虚警率目标检测方法,利用这一方法解决了在海杂波背景下进行目标检测时所遇到的检测器杂波模型理论设计值与实际海杂波的分布相背离的问题。这种方法是建立在对海杂波模型进行正确识别基础上的,对杂波背景下的目标不仅能够有效的检测出来,而且能够有效的减小海杂波对于目标检测的干扰。这种检测方法的核心是对杂波幅值分布模型的识别,本文在对各种杂波模型识别方法进行介绍的基础上,分析了它们各自的优缺点,研究了各种海杂波模型的典型特征,提出了一种模型识别方法并利用蒙特卡洛方法来证明这个方法的有效性,同时研究了尾长对于识别率的影响情况。这种识别方法解决了以往识别方法识别率低、涉及数学原理过多的问题,易于工程实现。本文首先在介绍雷达信号恒虚警率处理原理的基础上对杂波模型进行了研究,指出了本文重点关注的杂波模型。然后对恒虚警率检测器的原理及选用原则进行了分析,在遵循这个原则的前提下,为各种杂波模型选择了合适的检测器。本文在中间以大量的篇幅介绍了适合多杂波模型的恒虚警率目标检测方法和杂波模型识别方法及其验证过程。文章最后解决了这种检测方法的实现问题,设计了名为雷达图像目标检测系统的检测软件。这个软件充分融合了本文的各种算法,结合了软件工程学方面的知识,采用模块化设计,通过混合编程的方法实现,实际应用表明,该软件能够准确的检测出雷达图像上的目标。在进行软件设计时,还对雷达图像的终端显示方法进行了研究,通过采用基于Matcom的VC与Matlab的混合编程的方法结合查表法来实现雷达图像的终端显示,这个方法不仅能够提高雷达图像的刷新速度,而且能够保证雷达图像的显示精度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景、目的及意义

- 1.2 雷达信号恒虚警率处理技术的研究现状及发展方向

- 1.2.1 恒虚警率技术的研究现状

- 1.2.2 恒虚警率技术研究的发展方向

- 1.3 海杂波背景下恒虚警率目标检测的局限性

- 1.4 论文主要工作和章节安排

- 第2章 海杂波幅值分布特性研究与恒虚警率检测器原理分析

- 2.1 雷达信号恒虚警率处理原理

- 2.2 海杂波幅值分布特性

- 2.2.1 瑞利分布

- 2.2.2 对数—正态分布

- 2.2.3 韦布尔分布

- 2.2.4 K分布

- 2.2.5 海杂波幅值分布模型比较

- 2.3 雷达恒虚警率检测器原理分析

- 2.3.1 均值类恒虚警率检测器

- 2.3.2 有序统计类恒虚警率检测器

- 2.4 不同杂波模型的恒虚警率处理方法

- 2.4.1 瑞利型单元平均恒虚警率检测器

- 2.4.2 瑞利型有序统计恒虚警率检测器

- 2.4.3 非瑞利型单元平均恒虚警率检测器

- 2.4.4 韦布尔型有序统计恒虚警率检测器

- 2.5 恒虚警率检测器的选用

- 2.5.1 恒虚警率检测器选用原则

- 2.5.2 不同杂波模型恒虚警率检测器的选用

- 2.6 本章小结

- 第3章 海杂波幅值分布模型识别方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 海杂波幅值分布模型识别的必要性

- 3.3 海杂波幅值分布模型识别方法

- 3.3.1 海杂波幅值分布模型识别方法

- 3.3.2 海杂波数据幅值分布的概率密度估计

- 3.3.3 海杂波数据尾长的确定方法

- 3.4 平均距离法准确性分析

- 3.4.1 韦布尔分布时平均距离法的准确性分析

- 3.4.2 对数—正态分布时平均距离法的准确性分析

- 3.5 尾长选取结论

- 3.6 本章小结

- 第4章 海杂波背景下的目标检测方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 海杂波背景下恒虚警率检测的局限性分析

- 4.3 海杂波背景下的目标检测方法

- 4.4 适合多杂波模型的目标检测方法检测效果分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 雷达图像目标检测系统设计

- 5.1 引言

- 5.2 雷达图像目标检测软件总体设计

- 5.2.1 软件功能需求分析

- 5.2.2 系统设计

- 5.3 程序设计的实现

- 5.4 雷达图像终端显示模块

- 5.4.1 查表法

- 5.4.2 雷达图像终端显示模块的编程及实现结果

- 5.5 海杂波幅值分布模型识别模块

- 5.5.1 任务分析

- 5.5.2 海杂波幅值分布模型识别模块程序设计

- 5.5.3 海杂波幅值分布模型识别模块的编程及实现结果

- 5.6 雷达图像目标点检测模块

- 5.6.1 任务分析

- 5.6.2 雷达图像目标点检测模块的程序设计

- 5.6.3 雷达图像目标点检测模块的编程及实现结果

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种主动声呐恒虚警自主检测算法[J]. 声学与电子工程 2018(01)

- [2].雷达信号恒虚警率处理方法分析[J]. 电子世界 2017(21)

- [3].雷达恒虚警率技术的实用分析[J]. 中国科技信息 2013(08)

- [4].恒虚警率采样粒子滤波技术及其应用研究[J]. 应用声学 2013(04)

- [5].全数字雷达仿真系统中恒虚警率建模方法探索[J]. 兵工自动化 2015(08)

- [6].毫米波雷达房间尺寸测量方法研究[J]. 科技视界 2020(11)

- [7].海杂波背景下的目标检测算法[J]. 电脑知识与技术 2016(29)

- [8].一种双通道雷达恒虚警率处理方法[J]. 电讯技术 2008(12)

- [9].高分辨合成孔径雷达图像的耦合传统恒虚警目标检测[J]. 吉林大学学报(工学版) 2018(06)

- [10].背景光对恒虚警下APD探测性能影响评估方法[J]. 半导体光电 2018(06)

- [11].基于空间变迹滤波旁瓣抑制与有序统计恒虚警率的舰船检测算法[J]. 雷达学报 2020(02)

- [12].利用S变换的X射线脉冲星信号恒虚警率检测算法[J]. 宇航学报 2014(08)

- [13].珞珈一号遥感数据在海洋船舶检测中的应用[J]. 遥感信息 2019(05)

- [14].间歇采样转发干扰压制效果分析[J]. 电子信息对抗技术 2014(02)

- [15].有序统计恒虚警率技术综述(英文)[J]. 雷达科学与技术 2012(02)

- [16].非均匀噪声下基于双剔除门限的恒虚警目标检测算法[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [17].雷达在不同杂波背景下的恒虚警率处理[J]. 电脑知识与技术 2015(09)

- [18].分布式自动删除平均恒虚警率检测技术[J]. 自动化学报 2009(07)

- [19].机场跑道异物监测雷达的杂波图恒虚警率检测[J]. 计算机应用 2013(11)

- [20].基于恒虚警率门限的GPS频域窄带干扰抑制算法[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [21].一种对间隔采样转发干扰的效果评估方法[J]. 电子信息对抗技术 2012(05)

- [22].一种用于VTS导航雷达的杂波图恒虚警率处理技术[J]. 雷达与对抗 2013(03)

- [23].基于CFAR-DCRF红外遥感舰船单帧目标检测方法[J]. 红外与毫米波学报 2019(04)

- [24].多目标环境中的自适应学习恒虚警率检测算法[J]. 火力与指挥控制 2017(01)

- [25].无线电引信频域恒虚警率目标检测算法[J]. 探测与控制学报 2010(01)

- [26].多尺度自适应恒虚警率(CFAR)自动检测与重构多方位SAR图像中不同尺度目标物[J]. 遥感技术与应用 2009(06)

- [27].应用GF-3数据对北极油气区海上构筑物遥感监测[J]. 遥感信息 2020(02)

- [28].基于上下文信息的高分辨率SAR图像ROIs提取算法[J]. 数据采集与处理 2010(S1)

- [29].一种子视相干优化的极化SAR船只检测方法[J]. 遥感信息 2016(04)

- [30].基于门限动态调整的最优协作检测方法[J]. 计算机工程 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb7b18c72bba598df491953c.html