# 带混凝土翼板的矩形钢管翼缘组合梁抗弯性能研究

### 论文摘要

钢管-混凝土组合梁是由钢-混凝土组合结构和钢管混凝土结合的新型组合结构。当前普通的工字钢-混凝土组合梁在施工时较容易发生倾覆,纯粹的圆钢管混凝土组合梁又与桥面板之间存在纵向滑移且增加了结构自重,为了改善这一现状,提出了将两种结构结合的带矩形钢管混凝土上翼缘的直腹板钢-混凝土组合梁和带矩形钢管混凝土上翼缘的波折腹板钢-混凝土组合梁。两种结构均带有混凝土桥面板,以方便研究组合梁与桥面板的协作效应。目前,国内外对带混凝土翼板的矩形钢管翼缘组合梁的研究还很少。本文通过对两片组合梁进行静力抗弯试验研究了新型组合梁的抗弯性能,并进行了数值和理论分析,为新型结构的进一步研究和在实桥当中的应用奠定了基础。本文的主要研究工作如下：1.对带矩形钢管混凝土上翼缘的直腹板钢-混凝土组合梁（SCCG-1）和带矩形钢管混凝土上翼缘的波折腹板钢-混凝土组合梁（SCCG-2）进行了抗弯试验,记录实验现象并对试验数据进行分析。2.采用ANSYS建立有限元模型。将试验结果和有限元结果进行对比分析,修正有限元模型,进一步对有限元模型进行变参数分析。3.建立截面抗弯承载力简化计算公式,并将实验结果与计算结果和有限元分析结果进行对比分析。4.设计直腹板管翼缘组合梁实桥方案,并与等效工字形组合梁桥进行对比,研究二者技术与经济性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究钢管-混凝土组合梁的意义

- 1.2 钢管-混凝土组合梁综述

- 1.2.1 钢-混凝土组合梁综述

- 1.2.2 钢管混凝土组合结构综述

- 1.2.3 高性能混凝土介绍

- 1.2.4 波形钢腹板介绍

- 1.2.5 钢管-组合梁的研究进展

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 带混凝土板的矩形钢管-混凝土高性能组合梁试验研究

- 2.1 试验梁编号

- 2.2 直腹板组合梁试验过程

- 2.2.1 直腹板试验梁设计

- 2.2.2 直腹板试验梁测点布置

- 2.2.3 直腹板试验梁加载方案

- 2.2.4 直腹板试验梁加载时实验现象描述

- 2.3 直腹板组合梁试验数据分析

- 2.3.1 直腹板组合梁的变形分析

- 2.3.2 直腹板组合梁的应变分析

- 2.4 波形腹板组合梁试验过程

- 2.4.1 波形腹板试验梁设计

- 2.4.2 波折腹板试验梁测点布置

- 2.4.3 波形腹板试验梁加载方案

- 2.5 波形腹板组合梁试验数据分析

- 2.5.1 波形腹板组合梁的变形分析

- 2.5.2 波形腹板组合梁的应变分析

- 2.6 直腹板组合梁与波折腹板组合梁性能对比

- 2.7 本章小结

- 第三章 带混凝土板的矩形钢管-混凝土组合梁抗弯性能参数分析

- 3.1 有限元分析模型

- 3.1.1 单元选择和材料力学性能的确定

- 3.1.2 非线性分析方法选取

- 3.1.3 本构关系曲线选取

- 3.1.4 钢管与混凝土之间的连接

- 3.1.5 网格划分及荷载约束的施加

- 3.2 直腹板组合梁试验结果与有限元结果比较

- 3.2.1 抗弯承载力

- 3.2.2 跨中荷载-挠度曲线

- 3.2.3 跨中各测点沿梁高的应变分布

- 3.2.4 梁端剪应变分析

- 3.3 直腹板组合梁抗弯性能参数数值分析

- 3.3.1 材料强度的影响

- 3.3.2 含钢率的影响

- 3.4 波折腹板组合梁试验结果与有限元结果比较

- 3.4.1 抗弯承载力

- 3.4.2 跨中荷载-挠度曲线

- 3.4.3 跨中各测点沿梁高的应变分布

- 3.4.4 梁端剪应变分析

- 3.5 波折腹板组合梁抗弯性能参数数值分析

- 3.5.1 材料强度的影响

- 3.5.2 含钢率的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 带混凝土板的矩形钢管-混凝土高性能组合梁承载力分析

- 4.1 带混凝土板的钢管-混凝土组合梁力学性能分析

- 4.1.1 工作原理

- 4.1.2 中性轴位置讨论

- 4.1.3 用Matlab计算积分的方法

- 4.2 矩形钢管-混凝土组合梁抗弯承载力计算公式

- 4.2.1 带混凝土板的直腹板组合梁（SCCG-1）抗弯承载力计算公式

- 4.2.2 带混凝土板的波折腹板组合梁（SCCG-1）抗弯承载力计算公式

- 4.3 本章小结

- 第五章 矩形钢管-混凝土组合梁在桥梁中的应用探讨

- 5.1 桥型方案构思

- 5.1.1 跨径

- 5.1.2 桥型

- 5.1.3 设计参数

- 5.2 桥梁验算

- 5.2.1 有限元模型

- 5.2.2 结果分析

- 5.2.3 应用Midas对比分析

- 5.2.4 管翼缘组合梁与工字形组合梁的对比分析

- 5.3 本章小结

- 结论与建议

- 结论

- 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].截面钢板组合梁施工方案结构性能对比分析[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [2].冷弯U形组合梁长期受力性能研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(06)

- [3].港珠澳大桥钢混组合梁设计与施工技术分析[J]. 安徽建筑 2020(02)

- [4].现浇组合梁抗火性能试验研究与数值模拟[J]. 建筑结构 2020(06)

- [5].分离式叠合板组合梁抗火性能研究与数值分析[J]. 工程力学 2020(05)

- [6].初始缺陷对钢—混组合梁抗火性能影响研究综述[J]. 山西建筑 2020(10)

- [7].波形钢腹板预弯组合梁承载性能影响因素分析[J]. 公路与汽运 2020(03)

- [8].钢-混组合梁钢模板的应用及设计方法研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [9].适用于三车道高速公路钢板组合梁的比选分析[J]. 城市道桥与防洪 2020(05)

- [10].高温下蜂窝组合梁性能试验研究[J]. 工业建筑 2020(05)

- [11].铝-木组合梁受弯性能研究[J]. 科学技术与工程 2020(17)

- [12].装配式群钉组合梁与现浇组合梁对比试验研究[J]. 公路交通科技 2020(06)

- [13].预应力部分外包组合梁有限元模拟分析[J]. 广西科技大学学报 2020(03)

- [14].不对称跨度下钢框架组合梁柱子结构抗倒塌能力分析[J]. 振动与冲击 2020(13)

- [15].不同跨度比组合梁柱子结构抗倒塌性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2020(09)

- [16].京沪高速公路改扩建工程钢混组合梁结构设计及应用[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [17].大跨度变高钢板组合梁施工关键技术[J]. 工程建设 2020(07)

- [18].高墩钢混组合梁无支架大节段吊装及桥面施工技术[J]. 城市建筑 2020(18)

- [19].湛江调顺跨海大桥桥面吊机首吊组合梁架设完成[J]. 世界桥梁 2020(05)

- [20].施工方法对简支钢混组合梁成桥后受力的影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [21].双幅桁架组合梁空间受力研究[J]. 华东交通大学学报 2020(04)

- [22].铝-钢组合梁应力分析与实验[J]. 内江科技 2020(10)

- [23].跨长晋高速简支钢混组合梁施工技术方案研究[J]. 山西交通科技 2020(05)

- [24].新型槽型组合梁构思及应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(03)

- [25].基于初应变法的钢-混组合梁徐变效应电算方法[J]. 特种结构 2017(01)

- [26].充填式钢箱-砼组合梁抗弯性能试验研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [27].体外预应力钢-混组合梁长期滑移计算[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(04)

- [28].新型U型梁与普通组合梁受弯性能对比[J]. 低温建筑技术 2017(03)

- [29].考虑损伤不同模量组合梁的纯弯曲研究[J]. 结构工程师 2017(03)

- [30].海洋工程中组合梁预制质量控制要点[J]. 中国石油石化 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fb84eff52415b009c3684b6a.html