# 直线滚动导轨动力学特性解析及有限元建模

### 论文摘要

直线滚动导轨具有运动灵敏度高、定位精度高、牵引力小、磨损小、润滑维修简便等优点,已逐渐取代了传统的滑动直线导轨(重载机床除外),成为当前数控机床的重要功能部件。直线滚动导轨通常连接着工作台和主轴箱,其动力学特性直接影响着机床的加工精度和加工效率。因而,测试、建模、分析滚动导轨的动力学特性是机床整机动力学分析的基础,对数控机床抗振性及稳定性设计也有着重要的意义。本文以NSK公司生产的LH35型直线滚动导轨为研究对象,重点研究考虑结合部特性的直线滚动导动力学特性建模问题,分别对直线滚动导轨进行了解析建模和有限元建模,并通过多体动力学分析软件及模态实验验证了解析建模和有限元建模的正确性。并将导轨模型应用到整机分析中,考察导轨结合部对整机性能的影响。具体研究内容如下：(1)总结了机床导轨结合部的研究方法和研究现状,对目前学者们提出的各种导轨结合部动力学模型进行了分类,列举了5种导轨结合部的处理方法,包括用弹簧阻尼单元模拟结合部、用解析表达式描述结合部特性、用假想材料模拟结合部特性、用自创的结合部单元来模拟结合部、用接触单元模拟结合部特性,并对5种处理方法进行了简单的评价。(2)在前人动力学模型的基础上,采用弹簧阻尼单元,以LH35型直线滚动导轨为研究对象,对其进行了解析建模。应用拉格朗日方法,建立了五自由度耦合方程,求得直线滚动导轨五阶固有频率的解析表达式,并带入相应的参数,解得五阶固有频率数值,并在ADAMS中进行了仿真验证,验证了解析建模的正确性。(3)应用添加假想材料方法,对导轨进行了静力分析；应用添加弹簧阻尼单元,对导轨进行了模态分析,求得直线滚动导轨的前五阶固有频率及对应的模态振型；对模态分析所用模型,对导轨进行了谐响应分析。(4)应用B&K等设备进行了直线滚动导轨的模态实验,获得滑块响应点的振动响应,得到导轨系统的频响图,进而得到固有频率及阻尼比,并将实验结果与解析结果和有限元分析结果进行了对比,验证了解析建模及有限元建模的合理性。(5)建立了包含导轨的立式铣床简化模型,在不考虑导轨结合部的情况下,对整机进行了静力分析和模态分析。采用添加假想材料方法模拟导轨结合部,在考虑导轨在轻、中预载条件下,考察整机的静力学性能；采用弹簧阻尼单元方法模拟导轨结合部,在考虑导轨在轻、中预载条件下,考察整机的动力学性能；将上述分析结果与不考虑导轨结合部特性的分析结果进行了对比,发现结果差异较大,说明导轨结合部动力学特性对整机性能影响较大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的与意义

- 1.2 机床导轨动力学特性概述

- 1.2.1 直线滚动导轨简介

- 1.2.2 NSK直线导轨简介

- 1.2.3 表征导轨动力学特性的参数

- 1.3 国内外机床导轨结合部的研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 直线滚动导轨结合部动力学建模方法

- 2.1 结合部对机床抗振性能的影响

- 2.1.1 数控机床产生振动的原因

- 2.1.2 数控机床抗振性的定义

- 2.1.3 导轨结合部对机床抗振性能的影响

- 2.2 导轨系统动力学建模方法

- 2.2.1 解析建模

- 2.2.2 实验建模

- 2.2.3 有限元建模

- 2.3 导轨结合部处理方式

- 2.3.1 用弹簧阻尼单元模拟结合部

- 2.3.2 用解析表达式描述结合部特性

- 2.3.3 用假想材料模拟结合部特性

- 2.3.4 用自创的结合部单元来模拟结合部

- 2.3.5 用接触单元模拟结合部特性

- 2.4 本章小结

- 第3章 直线滚动导轨动力学特性解析建模

- 3.1 直线滚动导轨解析建模

- 3.1.1 Lagrange建模概述

- 3.1.2 直线滚动导轨运动方程建立

- 3.1.3 直线滚动导轨固有频率解析表达式

- 3.2 基于解析公式的导轨系统固有特性求解

- 3.3 解析模型有效性验证

- 3.4 本章小结

- 第4章 直线滚动导轨有限元建模

- 4.1 有限元法简介

- 4.1.1 有限元基本概念

- 4.1.2 有限元分析法流程

- 4.1.3 ANSYS软件简介

- 4.2 直线滚动导轨有限元分析

- 4.2.1 采用假想材料建模的直线滚动导轨静力分析

- 4.2.2 采用弹簧阻尼单元建模的直线滚动导轨模态分析

- 4.2.3 采用弹簧阻尼单元建模的直线滚动导轨谐响应分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 直线滚动导轨动力学实验

- 5.1 模态分析技术

- 5.2 导轨模态实验

- 5.2.1 实验目的与原理

- 5.2.2 实验结果分析

- 5.2.3 实验结果对比

- 5.3 本章小结

- 第6章 机床整机有限元分析

- 6.1 整机模型建立

- 6.2 不考虑导轨结合部的整机有限元分析

- 6.2.1 整机静力分析

- 6.2.2 整机模态分析

- 6.3 考虑导轨结合部的整机有限元分析

- 6.3.1 整机静力分析

- 6.3.2 整机模态分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].直线滚动导轨的选型与承载寿命计算[J]. 价值工程 2020(02)

- [2].直线滚动导轨有限元模态分析及参数识别[J]. 中国工程机械学报 2016(05)

- [3].滚动导轨副磨损原因分析以及技改措施[J]. 设备管理与维修 2018(10)

- [4].基于动力学分析的滚动导轨可动结合部参数识别方法研究[J]. 东莞理工学院学报 2018(05)

- [5].滚动导轨智能组合单元结合部动态特性研究[J]. 机床与液压 2012(16)

- [6].滚动导轨副成形磨削加工技术[J]. 金属加工(冷加工) 2010(17)

- [7].基于ANSYS的直线滚动导轨模态分析[J]. 煤矿机械 2011(07)

- [8].基于虚拟介质层的直线滚动导轨结合部动态特性分析[J]. 机床与液压 2015(21)

- [9].直线滚动导轨动态特性的试验研究[J]. 轻工机械 2012(04)

- [10].直线滚动导轨副动态特性分析[J]. 振动与冲击 2012(18)

- [11].自堆式螺旋滚动导轨的结构分析与建模[J]. 机械设计与制造 2018(08)

- [12].数控机床滚动导轨结合面接触静刚度分析[J]. 机械设计与制造 2014(09)

- [13].用于直线滚动导轨垂直安装锁紧装置的设计分析[J]. 世界制造技术与装备市场 2017(06)

- [14].基于拉格朗日方程的直线滚动导轨系统解析建模[J]. 计算机集成制造系统 2012(04)

- [15].直线滚动导轨结合部刚度特性研究与应用[J]. 锻压装备与制造技术 2019(03)

- [16].直线滚动导轨结合部的静刚度解析[J]. 机械设计与制造工程 2014(07)

- [17].直线滚动导轨动力学特性分析方法研究[J]. 制造技术与机床 2011(03)

- [18].直线滚动导轨理论与实验研究现状[J]. 机械管理开发 2018(07)

- [19].滚动导轨工作台结构优化及装配精度调整[J]. 工业设计 2012(02)

- [20].直线滚动导轨副滚动接触应力及变形分析与计算[J]. 内蒙古科技大学学报 2018(03)

- [21].考虑油膜阻力的直线滚动导轨副摩擦力建模与试验[J]. 工程科学学报 2017(11)

- [22].基于有限元APDL参数化分析滚珠直线导轨副[J]. 金属加工(冷加工) 2016(20)

- [23].机床直线滚动导轨结合部静态特性解析方法[J]. 机电一体化 2014(08)

- [24].直线滚动导轨磨损退化对导轨参数的影响[J]. 北京工业大学学报 2017(08)

- [25].机床Z轴滚动导轨副两种安装方式对加工表面质量的影响[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].滚动导轨副成形磨削加工技术[J]. 制造技术与机床 2010(08)

- [27].LM滚动导轨智能组合单元KR[J]. 现代制造 2008(17)

- [28].直线滚动导轨静刚度研究[J]. 机床与液压 2008(04)

- [29].浅谈直线滚动导轨的选材与热处理工艺[J]. 热处理技术与装备 2018(06)

- [30].直线滚动导轨的超音频感应淬火[J]. 金属加工(热加工) 2008(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fba3ed358d3ffa7940d7ae88.html