# 涤纶机织滤布后整理与使用性能关系的研究

### 论文摘要

涤纶机织滤布是最常用的过滤介质,具有优良的过滤特性、良好的物理机械性能、高强度、良好的耐磨性和大范围过滤精度的可调性等特点。在应用过程中,涤纶机织滤布的收缩会带来很多的问题,尤其在板框压滤机和大型箱式压滤机上,问题尤为突出。为了提高涤纶机织滤布在湿热条件下的尺寸稳定性（高温条件下的不收缩性）,需要对涤纶机织滤布进行后整理（热定型处理）。因此研究高温定型对涤纶机织滤布使用性能的影响是很有必要的。本课题研究了热定型工艺条件对涤纶机织滤布物理机械性能、透气性、孔径变化、尺寸稳定性及涤纶纤维结晶度的影响；探讨热定型工艺与涤纶机织滤布使用性能的关系；筛选出最佳热定型工艺条件。通过分析热定型温度、热定型时间及热定型张力对涤纶机织滤布的尺寸稳定性、断裂强力、透气性、孔径及结晶度的影响,得出热定型温度是热定型工艺中影响最显著的因素。在涤纶的熔点温度（255℃）以下,随着定型温度的提高,涤纶纤维的结晶度提高、晶体尺寸变大、晶体的完整性越好。若使涤纶机织滤布获得良好的尺寸稳定性,热定型温度应比使用温度高出20-30℃。此外,透气性和等效孔径随着定型温度的增加而降低。最后,通过二次回归正交设计实验,建立了涤纶斜纹机织滤布的回归模型,得出定型温度为218℃、定型时间为141s、定型张力为10T时涤纶斜纹机织滤布的透气量达到最小值。本课题的研究为滤布的生产和选型提供很好的理论依据和数据参考,根据回归经验方程可以通过热定型工艺对涤纶机织滤布的织物强力、尺寸稳定性、透气性、等效孔径进行有效的控制,方便了滤布的选型和开发,达到节能、降低成本的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 课题简介

- 1.2 机织涤纶滤布后整理的发展现状

- 1.3 本课题研究的目的和意义

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 1.5 本论文的创新点

- 第二章 过滤概述

- 2.1 滤布过滤机理概述

- 2.1.1 滤布过滤的两种形式

- 2.1.1.1 表层过滤

- 2.1.1.2 深层过滤

- 2.1.2 过滤机理

- 2.1.2.1 迁移机理

- 2.1.2.2 分散力机理

- 2.1.2.3 过滤阻力（压力降）

- 2.1.2.4 过滤介质的阻力

- 2.2 滤布的使用性能分析

- 2.2.1 机械性能

- 2.2.2 应用性能

- 2.2.3 过滤性能

- 2.3 影响滤布的使用性能的主要因素

- 2.3.1 纤维及其结构

- 2.3.2 纱线结构

- 2.3.3 组织结构

- 2.3.4 后整理工艺

- 2.4 热定型机理

- 2.4.1 热定型过程中大分子间的作用力变化

- 2.4.2 涤纶机织滤布的热定型机理

- 2.4.2.1 热定型原理

- 2.4.2.2 纤维的微结构的变化

- 2.4.2.3 涤纶的有效温度

- 2.5 热定型设备

- 2.6 涤纶机织滤布在工业上的应用

- 第三章 实验

- 3.1 实验材料

- 3.2 样品准备

- 3.3 热定型实验

- 3.4 热定型面积收縮率试验

- 3.5 滤布尺寸稳定性试验

- 3.6 透气性测试

- 3.7 透水性的测试

- 3.8 孔径测试

- 3.9 涤纶机织滤布的力学性能测试

- 3.10 X-R衍射测试

- 3.11 临界溶解时间测试

- 第四章 结果与讨论

- 4.1 热定型前后纤维分子结晶形态的分析

- 4.1.1 X-R衍射分析图谱

- 4.1.2 热定型对涤纶纤维结晶度的影响

- eff)'>4.1.3 热定型整理后涤纶的有效温度(Teff)

- 4.2 涤纶机织滤布热定型机理分析

- 4.3 涤纶机织滤布使用性能的影响因素分析

- 4.3.1 织物结构对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.1.1 经纬密对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.1.2 织物组织对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.2 热定型温度对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.2.1 热定型温度对涤纶机织滤布断裂强力的影响

- 4.3.2.2 热定型温度对涤纶机织滤布尺寸稳定性的影响

- 4.3.2.3 热定型温度对涤纶机织滤布临界溶解时间的影响

- 4.3.2.4 热定型温度对涤纶机织滤布透气性的影响

- 4.3.2.5 热定型温度对涤纶机织滤布等效孔径的影响

- 4.3.3 热定型时间对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.3.1 热定型时间对涤纶机织滤布物理机械性能的影响

- 4.3.3.2 热定型时间对涤纶机织滤布透气性的影响

- 4.3.3.3 热定型时间对涤纶机织滤布等效孔径的影响

- 4.3.4 热定型张力对涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.4.1 热定型张力对涤纶机织滤布断裂强力的影响

- 4.3.4.2 热定型张力对涤纶机织滤布透气性的影响

- 4.3.4.3 热定型张力对涤纶机织滤布等效孔径的影响

- 4.3.5 热定型工艺对不同织物结构的机织涤纶滤布的使用性能的影响

- 4.3.5.1 热定型工艺对不同经纬密涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.3.5.2 热定型工艺对不同组织结构涤纶机织滤布使用性能的影响

- 4.4 斜纹涤纶机织滤布的二次回归正交设计

- 4.4.1 斜纹涤纶机织滤布热定型工艺最优化设计实验结果

- 4.4.2 回归方程及显著性检验

- 4.4.3 结果分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].压滤机滤布冲洗介质的优化[J]. 化工管理 2020(04)

- [2].加压过滤机滤布压紧螺栓失效分析及改进措施[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [3].糖厂无滤布真空吸滤机技术改造[J]. 轻工科技 2020(08)

- [4].节能型滤布过滤器滤芯清洗装置应用效果评价[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(16)

- [5].进口钻石滤布的国产化替代研发[J]. 通用机械 2019(08)

- [6].湖北三宁工业一铵上半年产量创新高[J]. 中国农资 2020(26)

- [7].过滤布产品现行标准与展望[J]. 产业用纺织品 2009(02)

- [8].单丝滤布优选及悬浮物特性对其过滤性能的影响[J]. 化工环保 2019(06)

- [9].我国过滤布的发展现状[J]. 辽宁丝绸 2014(01)

- [10].滤布材质及微观结构与透水性能的关系[J]. 精细化工 2019(06)

- [11].青霉素洗滤布废水回用处理方法研究[J]. 河北化工 2012(08)

- [12].胶料处理温度对膨体玻璃纤维过滤布性能的影响[J]. 化工时刊 2010(04)

- [13].机织滤布透水性与织物结构参数关系的分析研究[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [14].过滤布产品标准的现状与展望[J]. 中国纤检 2008(01)

- [15].真空皮带脱水机滤布纠偏方法研究[J]. 机械工程师 2008(07)

- [16].基于机器视觉的滤布破损检测与信息管理系统[J]. 工业控制计算机 2014(12)

- [17].“巧”装滤布 节支440万[J]. 中国石油石化 2009(08)

- [18].真空皮带式脱水机与圆盘式脱水机经济性对比[J]. 化工管理 2019(36)

- [19].三套分子筛装置水平带式过滤机滤布跑偏分析及纠偏改造[J]. 化工管理 2015(03)

- [20].滤布检测装置在压滤机中的应用[J]. 煤矿机械 2011(03)

- [21].丙纶机织过滤布过滤性能的测试分析[J]. 棉纺织技术 2010(11)

- [22].编织滤布自身性能对过滤的影响[J]. 过滤与分离 2009(03)

- [23].脱硫真空皮带脱水机新型滤布清扫装置研制[J]. 现代制造技术与装备 2019(06)

- [24].铸造用过滤布在风电铸件上的应用[J]. 铸造设备与工艺 2018(01)

- [25].空调滤布纤维的鉴定[J]. 云南化工 2018(06)

- [26].单丝滤布及其性能的研究进展[J]. 棉纺织技术 2015(10)

- [27].轧光温度对机织过滤布性能的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [28].板框压滤机滤布清洗剂的研究及现场应用[J]. 工业水处理 2019(03)

- [29].高碱度铜精矿滤布的再生清洗[J]. 金属矿山 2014(07)

- [30].新型水处理用滤布的设计[J]. 轻纺工业与技术 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fba9dd1f7884857b05630d06.html