# 渭河流域致洪暴雨的天气学诊断分析与数值模拟研究

### 论文摘要

本文研究了秦岭北麓降雨与渭河洪水的洪峰流量、洪水总量的关系,认为秦岭北麓山区是渭河洪水的重要产流区,利用秦岭北麓降雨和气象部门的降雨数值预报,可以预估渭河下游洪水情况,并通过对渭河流域53次致洪暴雨过程的统计分析,总结了致洪暴雨的发生发展规律,并根据诱发原因和降水分布等特点将致洪暴雨过程分为四种致洪暴雨类型。同时,应用天气学原理和湿有效位能等知识对致洪暴雨个例进行了分析,总结出了致洪暴雨的天气学模型,讨论了暴雨型和天气型之间的对应关系。在此基础上,应用常规气象观测资料、水文实测资料和NCEP全球再分析资料（空间分辨率1°xl°）,对发生在2005年秋季的陕西渭河流域致洪暴雨过程从环流形势、物理量场等方面进行了初步的分析,发现这次暴雨过程是在有利的天气形势下,受500hPa低槽、副高以及中尺度低涡等共同作用产生的,并且涡度、散度等物理量场的高低空配置有利于维持较强的垂直速度,对暴雨的产生和维持有利。通过WRF模式对2005年秋季渭河流域致洪暴雨模拟结果显示,暴雨雨带走向、强降雨中心位置以及强降水出现的时间段等都与实况基本吻合,预报时效可达36-48小时;模式能成功地模拟出暴雨的主要影响系统和不同时段的风场演变变化。另外湿位涡诊断表明:强降水发生时,暴雨区上空低层是MPV＜0的不稳定区,MPV负中心出现在暴雨中心附近,并且有MPV1＜0,MPV2＞0且∣MPV1≥MPV2∣的环境大气,有利于暴雨的产生。最后,通过地形的敏感性试验进一步揭示了地形对致洪暴雨的增幅作用。分析表明,利用WRF模式可以对不同类型暴雨进行机理分析和研究,能够作为客观预报陕西渭河流域致洪暴雨的一种重要技术手段和工具。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 国内致洪暴雨研究现状

- 1.4 数值模式在致洪暴雨研究中的应用

- 1.5 研究的方法和内容

- 1.6 本论文特点

- 第二章 渭河流域致洪暴雨统计分析与天气学研究

- 2.1 渭河流域的地理气候概况

- 2.2 渭河洪水的类型

- 2.2.1 渭河洪水的产流区

- 2.2.2 渭河洪水的类型

- 2.2.2.1 上游型洪水

- 2.2.2.2 中下游型洪水

- 2.2.2.3 泾河来水型洪水

- 2.2.2.4 混合型洪水

- 2.3 秦岭北麓降雨与渭河洪水的关系

- 2.3.1 秦岭北麓降雨与渭河洪峰的关系

- 2.3.2 秦岭北麓降雨量与渭河洪量的关系

- 2.3.2.1 秦岭北麓降雨径流的推算

- 2.3.2.2 秦岭北麓降雨与渭河洪量的关系

- 2.3.3 秦岭北麓降雨与渭河洪峰出现时间的关系

- 2.3.4 用秦岭北麓降雨估算渭河洪峰流量和洪水总量

- 2.3.4.1 洪水总量的估算

- 2.3.4.2 洪峰流量的估算

- 2.4 渭河流域致洪暴雨的统计分析

- 2.4.1 资料与定义

- 2.4.2 统计与分类

- 2.5 致洪暴雨的天气学合成分析

- 2.5.1 上游暴雨型

- 2.5.2 连阴雨中暴雨型

- 2.5.3 叠加暴雨型

- 2.5.4 本区域暴雨型

- 2.5.4.1 东高西低型

- 2.5.4.2 低涡切变型

- 2.5.4.3 副高控制型

- 2.6 2005年秋季渭河流域致洪暴雨的天气学诊断分析

- 2.6.1 降水概况

- 2.6.2 天气形势及影响系统分析

- 2.6.2.1 500hPa环流背景

- 2.6.2.2 700hPa切变与低空急流

- 2.6.2.3 天气形势及影响系统

- 2.6.3 水汽条件诊断分析

- 2.6.3.1 相对湿度垂直分布

- 2.6.3.2 比湿时空变化

- 2.6.3.3 水汽通量及水平输送

- 2.6.4 Q矢量诊断分析

- 2.6.4.1 Q矢量锋生函数

- 2.6.4.2 Q矢量散度

- 2.6.5 动力场诊断分析

- 2.6.5.1 涡度场

- 2.6.5.2 散度场

- 2.6.5.3 垂直运动

- 2.6.6 能量条件诊断分析

- 2.6.7 卫星云图演变分析

- 2.7 小结

- 第三章 WRF预报模式与2005年秋季致洪暴雨数值模拟分析

- 3.1 模式系统简介

- 3.2 控制方程

- 3.3 模式程序结构与计算流程

- 3.3.1 模式程序结构设计

- 3.3.2 WRF程序计算流程

- 3.3.3 模式的动力框架

- 3.4 模式物理方案

- 3.4.1 云微物理过程

- 3.4.2 积云对流方案

- 3.4.3 其他物理方案

- 3.5 数值实验方案及结果检验

- 3.5.1 数值实验方案设计

- 3.5.2 降水过程及模拟降水结果的对比分析

- 3.5.2.1 2005年9月20日和10月1日降水实况

- 3.5.2.2 2005年9月20日和10月1日过程降水的模拟分析

- 3.5.2.3 暴雨落区与降水量的模拟结果评定

- 3.5.3 主要影响系统的模拟分析

- 3.5.3.1 9月20日暴雨过程低涡演变模拟分析

- 3.5.3.2 10月1日暴雨过程低层风场演变模拟分析

- 3.5.4 α中尺度系统分析

- 3.5.5 β中尺度系统分析

- 3.5.6 天气尺度系统分析

- 3.6 对流稳定性分析

- 3.7 动力结构分析

- 3.8 湿位涡诊断分析

- 3.8.1 MPV1分析

- 3.8.2 MPV2分析

- 3.9 小结

- 第四章 地形与致洪暴雨关系分析

- 4.1 渭河流域概况

- 4.2 地形敏感性试验

- 4.2.1 降雨量的分析

- 4.2.2 700hPa流场的分析

- 4.3 小结

- 第五章 结论与讨论

- 5.1 本文结论

- 5.2 尚待解决的问题

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈陇西县渭河流域生态综合治理[J]. 农家参谋 2020(04)

- [2].陕西渭河流域生态保护和高质量发展的思路和对策[J]. 中国水利 2020(13)

- [3].渭河流域生态流量调度实践及展望[J]. 陕西水利 2020(08)

- [4].陕西省渭河流域水生态文明建设探讨[J]. 陕西水利 2017(01)

- [5].渭河流域洪水管理问题探讨[J]. 陕西水利 2014(06)

- [6].渭河流域输沙量变化规律分析[J]. 人民珠江 2014(06)

- [7].渭河流域天水段生态保护与治理对策探讨[J]. 水资源开发与管理 2020(10)

- [8].“幸福河”内涵与实践路径思考[J]. 水利规划与设计 2020(04)

- [9].甘渭河流域综合治理存在问题及对策[J]. 江西农业 2016(23)

- [10].对渭河流域管理信息化建设的思考[J]. 陕西水利 2014(03)

- [11].渭河流域堤防防护新技术的探究[J]. 企业导报 2013(06)

- [12].渭河流域陕西段水环境质量综合评价与对策研究[J]. 干旱区资源与环境 2011(11)

- [13].陕西淘汰渭河流域小造纸企业600余家[J]. 造纸信息 2010(07)

- [14].陕西省渭河流域地表水资源变化成因分析[J]. 陕西水利 2009(01)

- [15].陕西省渭河流域洪水管理研究[J]. 陕西水利 2008(03)

- [16].以防为主 迎接大考——渭河流域管理局备汛工作纪实[J]. 陕西水利 2008(04)

- [17].渭河流域未来干旱研究与预测[J]. 黑龙江水利科技 2018(04)

- [18].渭河流域关中段工业用水效益分摊系数及效益的时空变化研究[J]. 西安理工大学学报 2017(01)

- [19].渭河流域径流变化规律分析[J]. 吉林水利 2014(12)

- [20].陕西省渭河流域近十年用水变化情况分析[J]. 陕西水利 2015(02)

- [21].引汉济渭工程对解决渭河流域缺水及生态环境问题的作用[J]. 中国水利 2015(14)

- [22].渭河流域水环境现状分析与研究[J]. 价值工程 2014(01)

- [23].对渭河流域依法管理的探索与思考[J]. 陕西水利 2013(02)

- [24].陕西省渭河流域水资源可持续利用对策探讨[J]. 陕西水利 2009(01)

- [25].国内外流域管理对渭河流域管理的启迪[J]. 水利科技与经济 2009(05)

- [26].水利水保措施对渭河流域洪水的影响研究[J]. 农家参谋 2019(07)

- [27].陕西渭河流域一次区域性暴雨天气过程分析[J]. 农学学报 2018(06)

- [28].陕西省渭河流域水生态环境状况调查评价[J]. 陕西水利 2016(05)

- [29].渭河流域降水时空变化与干旱特征分析[J]. 南水北调与水利科技 2015(02)

- [30].亚行技援项目“陕西省渭河流域管理模式研究”启动[J]. 人民黄河 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fbf7168d6c61a5d3fdd7f347.html