# 剪切荷载条件下含瓦斯煤细观破坏实验研究

### 论文摘要

随着矿井开采深度的不断增加,地应力和瓦斯压力也在不断地增大,同时伴随着各种各样的问题,而煤与瓦斯突出就是其中比较严重的矿井灾害。煤与瓦斯突出愈发严重,给煤矿职工和煤矿企业带来的危害就越大。从综合作用假说观点来看,煤与瓦斯突出实质上是内外营力综合作用下煤岩体产生剪切破坏所形成的一种矿井动力灾害。研究开采过程中含瓦斯煤的动态变化过程,可以为深入研究煤与瓦斯突出发生机理提供依据,本文利用自主研发的含瓦斯煤岩剪切细观实验装置进行了不同瓦斯压力、不同剪切速率和不同法向应力条件下的含瓦斯煤岩细观剪切实验,为研究和防治煤与瓦斯突出奠定理论基础,通过本文研究,取得了以下研究成果:1)自主研发了含瓦斯煤岩剪切细观实验装置,该装置可以进行不同瓦斯压力、不同剪切速率和不同法向应力条件下煤岩的细观剪切实验;裂纹细观监测系统可以对煤样表面的裂纹实时观测记录;本实验装置具有可靠性高、操作灵活等特点,可以在固-气耦合条件下进行含瓦斯煤岩的剪切实验,揭示含瓦斯煤岩剪切状态下的损伤细观规律,具有很大的使用价值。2)含瓦斯煤的抗剪强度随着瓦斯压力和法向应力的增大而增大,随剪切速率的增大而减小。从细观角度分析,微裂纹最早在煤样上部萌生,并随着荷载的不断增加,裂纹曲折向下延伸;当荷载增加到一定阶段,煤样下端有微裂纹产生,且裂纹向上发展。3)含瓦斯煤微裂纹在煤样上端和下端萌生,随着荷载的不断增加,裂纹向前延伸;型煤裂纹的萌生、延伸和贯通在峰值前完成,原煤微裂纹在峰值前产生,但微裂纹的快速发展和主裂纹贯通是在峰值后;型煤在峰值后几乎失去承载能力,而原煤在峰值后仍然有承载能力。4)垂直层理方向含瓦斯原煤表面存在层理面,层理面和不断增加的荷载造成在剪切方向和层理面的交叉点处有裂纹萌生,同时层理面的存在会造成裂纹发生一定的偏转;而平行层理方向含瓦斯原煤表面层理面不明显。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 煤的力学特性

- 1.2.2 剪切试验研究

- 1.2.3 细观实验研究

- 1.3 研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 2 含瓦斯煤岩剪切细观实验装置研制及实验方法

- 2.1 含瓦斯煤岩剪切细观实验装置

- 2.1.1 实验装置研制的目的

- 2.1.2 实验装置的系统组成

- 2.1.3 实验装置的主要技术参数和技术特点

- 2.2 含瓦斯煤岩细观剪切实验步骤

- 2.3 煤样制备与方法

- 2.3.1 型煤样成型装置

- 2.3.2 型煤样制备

- 2.3.3 原煤样制备

- 2.4 小结

- 3 瓦斯压力对含瓦斯煤细观剪切规律的影响

- 3.1 含瓦斯型煤细观剪切实验

- 3.1.1 含瓦斯型煤荷载-位移曲线

- 3.1.2 含瓦斯型煤的裂纹动态发展演化过程

- 3.1.3 含瓦斯型煤细观裂纹形态特征

- 3.2 平行层理方向含瓦斯原煤细观剪切实验

- 3.2.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 3.2.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 3.2.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 3.3 垂直层理方向含瓦斯原煤细观剪切实验

- 3.3.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 3.3.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 3.3.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 3.4 含瓦斯煤细观剪切实验结果对比

- 3.4.1 含瓦斯煤荷载-位移曲线对比

- 3.4.2 含瓦斯煤的裂纹动态发展演化过程对比

- 3.4.3 含瓦斯煤细观裂纹形态特征对比

- 3.5 小结

- 4 剪切速率对含瓦斯煤细观剪切规律的影响

- 4.1 含瓦斯型煤细观剪切实验

- 4.1.1 含瓦斯型煤荷载-位移曲线

- 4.1.2 含瓦斯型煤的裂纹动态发展演化过程

- 4.1.3 含瓦斯型煤细观裂纹形态特征

- 4.2 平行层理方向含瓦斯原煤细观剪切实验

- 4.2.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 4.2.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 4.2.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 4.3 垂直层理方向含瓦斯原煤细观剪切实验

- 4.3.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 4.3.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 4.3.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 4.4 含瓦斯煤细观剪切实验结果对比

- 4.4.1 含瓦斯煤荷载-位移曲线对比

- 4.4.2 含瓦斯煤的裂纹动态发展演化过程对比

- 4.4.3 含瓦斯煤细观裂纹形态特征对比

- 4.5 小结

- 5 法向应力对含瓦斯煤细观剪切规律的影响

- 5.1 平行层理方向含瓦斯煤细观剪切实验

- 5.1.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 5.1.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 5.1.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 5.2 垂直层理方向含瓦斯煤细观剪切实验

- 5.2.1 含瓦斯原煤荷载-位移曲线

- 5.2.2 含瓦斯原煤的裂纹动态发展演化过程

- 5.2.3 含瓦斯原煤细观裂纹形态特征

- 5.3 含瓦斯煤细观剪切实验结果对比

- 5.3.1 含瓦斯煤荷载-位移曲线对比

- 5.3.2 含瓦斯煤的裂纹动态发展演化过程对比

- 5.3.3 含瓦斯煤细观裂纹形态特征对比

- 5.4 小结

- 6 总结和展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在学习期间发表的论文

- B 作者在学习期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].粒径-温度耦合作用下煤中瓦斯解吸规律试验研究[J]. 煤矿安全 2019(12)

- [2].高瓦斯隧道施工第三方瓦斯监管单位控制要点[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(18)

- [3].分析如何保证救护队在矿井启闭排放瓦斯工作中的安全[J]. 当代化工研究 2019(17)

- [4].不同粒度煤的瓦斯解吸扩散规律实验研究[J]. 中国安全生产科学技术 2019(12)

- [5].不同温度压力下低渗煤体瓦斯的解吸规律[J]. 煤炭技术 2020(01)

- [6].瓦斯隧道施工降效分析研究[J]. 建筑安全 2020(03)

- [7].铁路瓦斯隧道若干技术问题的探讨[J]. 高速铁路技术 2020(01)

- [8].油气田瓦斯隧道通风防灾优化研究[J]. 河南城建学院学报 2020(01)

- [9].阳煤二矿桑掌乏风瓦斯氧化发电工程设计运行[J]. 中国煤层气 2020(01)

- [10].分析矿井通风、防治瓦斯、煤尘及防灭火的发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [11].掘进工作面末端通风及瓦斯管理方式探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [12].煤岩瓦斯动力灾害新分类及诱发转化条件分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [13].分析综采工作面的通风瓦斯管理工作[J]. 当代化工研究 2020(09)

- [14].公路隧道瓦斯工区分级指标研究[J]. 山西建筑 2020(12)

- [15].铁路瓦斯隧道独头施工通风数值模拟分析[J]. 四川建筑 2020(02)

- [16].浅谈通风瓦斯存在的安全问题[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(01)

- [17].高瓦斯隧道施工中设备防爆改装方案探讨[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [18].瓦斯形成类型研究[J]. 当代化工研究 2020(15)

- [19].山区高速公路隧道的瓦斯预测方法及施工技术[J]. 中国公路 2020(13)

- [20].论智慧瓦斯电厂的优越性[J]. 现代工业经济和信息化 2019(08)

- [21].煤样瓦斯多次充气吸附过程温度变化规律[J]. 煤炭工程 2019(11)

- [22].煤岩瓦斯扩散特性试验研究[J]. 水力采煤与管道运输 2018(03)

- [23].不同压力阶段下温度对瓦斯解吸规律实验研究[J]. 煤矿安全 2016(11)

- [24].瓦斯水合物形成过程的电阻特性[J]. 黑龙江科技大学学报 2016(06)

- [25].油气管道瓦斯隧道的设计及施工[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [26].煤储层特征对瓦斯解吸影响[J]. 煤炭技术 2017(01)

- [27].突出煤体的瓦斯解吸特征及其影响因素分析[J]. 矿业安全与环保 2017(01)

- [28].煤中瓦斯包分布特征研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(01)

- [29].新型全自动瓦斯解吸仪的研制与应用[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [30].高瓦斯煤矿采掘中的通风技术及安全管理分析[J]. 技术与市场 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fbfb6c021449ffb6a0877f32.html