# 沙柳、柠条、杨木水解抽取葡萄糖的研究

### 论文摘要

大力发展生物质燃料乙醇技术是解决能源危机的有效途径之一。本文以我国广泛种植的杨木和西北地区特有灌木树种沙柳、柠条为原料,在测试这些木材化学成分的基础上,研究在不同原浆浓度、酸浓度、酸解时间、酸解温度条件下进行全因子稀酸水解试验;在不同酶量、pH值、酶解时间、酶解温度条件下进行正交酶解试验;拟寻找适合三种木材水解转化为葡萄糖的较佳因素水平组合,并使用高效液相色谱法对水解液进行了单糖分离研究。本试验采用先酸解后酶解的两步水解工艺。试验结果表明,沙柳、柠条的纤维素含量要远远高于杨木,均达到50%以上,说明沙生灌木具有水解制取燃料乙醇的天然优越条件;酸水解阶段:酸浓度、水解时间、水解温度对水解效果影响极其显著,原浆浓度对试验结果影响显著;酸水解获得葡萄糖的得率比较结果为:柠条>沙柳>杨木,并得到了后续酶解的较佳因素水平组合。酶水解阶段:通过方差分析探讨了各酶解因素对三种木材水解转化为葡萄糖影响的主次顺序;通过对酶解工艺的优化,得到了适合沙柳、柠条、杨木的酶解因素水平组合。另外,对三种木材酸解液和酶解液进行HPLC法单糖分离结果可见,溶液中均含有木糖和葡萄糖以及其它多种单糖和多糖,柠条酶解液中葡萄糖浓度要高于沙柳,且两种沙生灌木均高于杨木,与前期试验结果良好吻合。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 生物质能源

- 1.1.1 木质生物质能源利用方法

- 1.1.2 生物质燃料乙醇国内外研究状况

- 1.1.3 影响木材水解制取燃料乙醇的影响因素

- 1.1.4 沙生灌木资源开发和利用

- 1.2 研究目的及意义

- 1.3 研究的主要内容

- 2 沙柳、柠条、杨木化学成分测试

- 2.1 沙柳、柠条、杨木

- 2.2 原料的化学成分

- 2.2.1 试验仪器及试剂

- 2.2.2 试验方法

- 2.2.3 试验结果与讨论

- 2.3 本章小结

- 3 稀酸水解试验研究

- 3.1 酸水解机理

- 3.2 主要仪器及试剂

- 3.3 葡萄糖标准曲线的绘制

- 3.3.1 溶液配制

- 3.3.2 还原糖的测定—DNS法

- 3.4 样品处理方法

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 试验结果

- 3.5.2 原料种类对试验结果的影响

- 3.5.3 原浆浓度对试验结果的影响

- 3.5.4 酸浓度对试验结果的影响

- 3.5.5 水解时间对试验结果的影响

- 3.5.6 水解温度对试验结果的影响

- 3.6 本章小结

- 4 酶水解试验研究

- 4.1 酶水解机理

- 4.2 主要仪器及试剂

- 4.3 试验方法

- 4.3.1 斐林溶液的配制

- 4.3.2 斐林溶液的标定

- 4.3.3 未知样品测定

- 4.4 试验结果与分析

- 4.4.1 试验结果

- 4.4.2 酶量对葡萄糖含量的影响

- 4.4.3 PH值对葡萄糖含量的影响

- 4.4.4 酶解温度对葡萄糖含量的影响

- 4.4.5 酶解时间对葡萄糖含量的影响

- 4.5 本章小结

- 5 水解液定量分析

- 5.1 试验方法

- 5.1.1 试验仪器及试剂

- 5.1.2 色谱条件

- 5.1.3 标准曲线绘制

- 5.2 酸水解液HPLC测定

- 5.3 酶水解液HPLC测定

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].高葡萄糖钳夹技术应用初探[J]. 泰山医学院学报 2010(04)

- [2].参芎葡萄糖与前列地尔治疗慢性肾脏病的疗效比较[J]. 医学信息 2020(14)

- [3].葡萄糖的必纠之错![J]. 父母必读 2013(08)

- [4].可穿戴式持续葡萄糖监测设备的研究现状[J]. 中国医学物理学杂志 2020(04)

- [5].五乙酰葡萄糖的合成工艺研究[J]. 科技视界 2012(29)

- [6].氯胺酮对星形胶质细胞葡萄糖吸收的作用及其机制[J]. 山西医科大学学报 2020(03)

- [7].“葡萄糖”教学案例[J]. 化学教学 2010(05)

- [8].基于纳米材料的无酶葡萄糖电化学传感器研究[J]. 化工管理 2017(11)

- [9].基于与实际生活联系的“葡萄糖”课堂教学实录与教学反思[J]. 考试周刊 2019(20)

- [10].葡萄糖“实验—导学”课堂教学案例[J]. 成功(教育) 2008(01)

- [11].一种快速测定α-葡萄糖转苷酶酶活的方法[J]. 轻工科技 2013(12)

- [12].葡萄糖结晶工艺及设备浅析[J]. 干燥技术与设备 2014(05)

- [13].注射用葡萄糖的原料碎米中拟除虫菊酯残留量研究[J]. 食品科技 2013(08)

- [14].扫描式葡萄糖监测在妊娠合并糖尿病患者中的应用效果[J]. 中国卫生检验杂志 2020(14)

- [15].氧化铜纳米材料的制备及其在无酶葡萄糖检测中的应用[J]. 化工时刊 2016(11)

- [16].应用2-脱氧-D-葡萄糖推理选育他克莫司高产菌株[J]. 海峡药学 2015(08)

- [17].蜂蜜中葡萄糖、果糖和蔗糖含量测定方法比较研究[J]. 现代食品 2020(04)

- [18].葡萄糖检验的最佳方案实验探究[J]. 化学教与学 2011(02)

- [19].对葡萄糖两个还原性实验条件的探究[J]. 化学教与学 2018(04)

- [20].“葡萄糖结构和性质”的教学设计[J]. 化学教学 2008(06)

- [21].果糖比葡萄糖更容易使人变胖[J]. 心血管病防治知识 2009(07)

- [22].钙通道和细胞内钙信号对小肠葡萄糖吸收的调节作用及机制[J]. 中国糖尿病杂志 2017(05)

- [23].葡萄糖消耗定量分析法在粪便肠道菌群总数检测中的应用[J]. 国际检验医学杂志 2012(08)

- [24].纤维素在亚临界水中催化水解制取葡萄糖的研究[J]. 化学反应工程与工艺 2012(01)

- [25].N-十二烷基-N-甲基葡萄糖酰胺的合成[J]. 精细化工 2010(01)

- [26].延迟输入对回顾式持续葡萄糖监测系统准确性的影响[J]. 护理研究 2020(09)

- [27].钠葡萄糖共转运体2抑制剂对心肌钠钙离子的调控作用[J]. 心肺血管病杂志 2020(07)

- [28].钠-葡萄糖共转运体2抑制剂研究进展[J]. 中国新药杂志 2016(10)

- [29].钠-葡萄糖共转运蛋白1和2的研究新进展[J]. 世界华人消化杂志 2016(25)

- [30].新型海参硫酸软骨素葡萄糖受体及葡萄糖醛酸受体的高效合成[J]. 合成化学 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc154db355a1cbdaef0c5b58.html