# 水稻秸秆编织物覆盖对坡耕地红壤水土流失的影响

### 论文摘要

地表覆盖物的吸水特性直接影响径流的产生过程,通过室内研究方法,研究了稻草、黄麻、棕榈、棕榈叶的吸水特性。稻草编织物覆盖能有效的减少水土流失,通过冲刷槽模拟试验和自然降雨条件下的径流小区试验,研究了水稻秸秆编织物在坡耕地红壤水土流失控制上的作用,研究结果表明:1、室内吸水试验中,黄麻编织物在浸泡36h时达到饱和,棕榈编织物、棕榈叶编织物在浸水48h达到饱和,而稻草编织物在浸泡72h时达到饱和。四种材料的饱和吸水率依次为:稻草编织物>黄麻编织物>棕榈编织物>棕榈叶编织物,且它们的吸水率分别为,稻草编织物427.9%;黄麻编织物260.72%;棕榈编织物193.62%;棕榈叶编织物163.0%。四种编织覆盖物中的有效拦蓄量分别为:稻草编织物3110.62t/hm~2,黄麻编织物1857.91t/hm~2,棕榈编织物1362.64t/hm~2,棕榈叶编织物1146.83t/hm~2,分别相当于降雨量311.1mm、185.8mm、136.2mm、114.7mm。2、冲刷槽模拟试验中,稻草经人为编织后覆盖于地表的径流量和侵蚀量都低于稻草散状覆盖,三者间径流量和侵蚀量由大到小排列为裸土>稻草散状覆盖>稻草编织物覆盖。3、径流小区种玉米试验中,稻草编织物覆盖的小区径流量为697.67m3,侵蚀量为6.44 t/hm~2,而无覆盖种玉米的小区产生径流量为1728.19 m3,侵蚀量为111.98t/hm~2,无覆盖处理的径流量是稻草编织物覆盖处理的2.48倍,侵蚀量是稻草编织物覆盖的17倍。4、径流小区种草试验中,连续三年监测还表明,随着地表覆盖物使用年限的增加,稻草编织物覆盖种草减少水土流失的效果越好。与无覆盖种草相比,2006年稻草编织物覆盖减少径流量与侵蚀量分别为51.67%和57.63%;2007年效果更明显,分别减少97%和91.8%;2008年分别减少11.94%和66.84%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 水土保持概述

- 1.2 水土保持措施

- 1.2.1 工程措施

- 1.2.2 生物措施

- 1.2.3 农业措施

- 1.3 地表覆盖物概述

- 1.3.1 地表覆盖物定义

- 1.3.2 地表覆盖增加降水入渗的作用

- 1.3.3 地表覆盖物阻缓径流和侵蚀的作用

- 1.3.4 地表覆盖物增强抗侵蚀性

- 1.3.5 覆盖物增加了土壤的有机质含量

- 1.4 地表覆盖物种类介绍

- 1.4.1 稻草

- 1.4.2 黄麻

- 1.4.3 棕榈

- 1.5 研究目的和意义

- 2 材料与方法

- 2.1 吸水性试验

- 2.1.1 供试材料

- 2.1.2 试验设计

- 2.1.3 测定指标及计算

- 2.2 模拟试验

- 2.2.1 试验设计

- 2.2.3 试验处理

- 2.2.4 观测项目及测定方法

- 2.3 径流玉米小区监测

- 2.3.1 试验情况介绍

- 2.3.2 处理设计

- 2.3.3 施肥及田间管理

- 2.3.4 观测项目及测定方法

- 2.4 径流种草小区试验

- 2.4.1 试验材料及设计

- 2.4.2 草地种植及管理

- 2.4.3 观测项目及测定方法

- 3 结果与分析

- 3.1 吸水性试验

- 3.1.1 不同编织覆盖物的饱和吸水量比较

- 3.1.2 不同材料编织覆盖物的持水率动态变化

- 3.1.3 不同编织覆盖物吸水速率的动态变化

- 3.1.4 编织覆盖物对地表径流的拦蓄作用

- 3.2 模拟试验

- 3.2.1 监测期降雨资料

- 3.2.2 地表径流量

- 3.2.3 地表侵蚀量

- 3.3 径流玉米小区

- 3.3.1 2008 年降雨量分析

- 3.3.2 水土流失量

- 3.3.3 不同处理养分流失量

- 3.3.4 降雨量与径流量和侵蚀量之间的关系

- 3.3.5 不同处理对玉米经济性状及产量的影响

- 3.3.6 不同土壤物理性状的影响

- 3.4 径流种草小区

- 3.4.1 2006、07、08 三年的气象资料分析

- 3.4.2 种草小区径流量

- 3.4.3 种草小区侵蚀量

- 3.4.4 土壤颗粒组成、土壤容重变化

- 3.4.5 生物量比较

- 4 讨论

- 4.1 不同编织覆盖物的吸水特性

- 4.2 稻草编织覆盖与散状覆盖对水土流失的影响

- 4.3 稻草编织物覆盖对地表径流量和侵蚀量的影响

- 4.4 稻草编织物对养分流失量的影响

- 4.5 稻草编织物覆盖对产量的影响

- 4.6 稻草编织物对土壤pH 值、含水量、容重和颗粒组成的影响

- 4.6.1 对土壤pH 的影响

- 4.6.2 对土壤含水量的影响

- 4.6.3 对土壤容重的影响

- 4.6.4 对土壤颗粒组成的影响

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].编织物在室内设计中的应用[J]. 科技资讯 2013(28)

- [2].可降解编织物在土壤侵蚀控制和农业生产上的应用[J]. 云南农业大学学报 2009(02)

- [3].风电叶片碳/玻混编织物的性能研究[J]. 玻璃纤维 2019(01)

- [4].多轴向缝编织物[J]. 科技传播 2013(09)

- [5].几种缝编织物的风格评价[J]. 纺织学报 2012(12)

- [6].缝编织物[J]. 军民两用技术与产品 2009(11)

- [7].碳纤维单轴向缝编织物及其复合材料性能影响研究[J]. 宇航材料工艺 2017(02)

- [8].怎样用编织物美化房间[J]. 社区 2011(10)

- [9].双层斜编织物的发现与研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [10].二步法三维编织物仿真模型[J]. 纺织学报 2011(10)

- [11].网络环境下三维编织物参数化仿真探索[J]. 宇航材料工艺 2009(05)

- [12].寻求新材料“答案”——缝编织物——记航天材料及工艺研究所缝编材料技术开发中心[J]. 中国航天 2010(06)

- [13].风机叶片用缝编织物渗透性能评估[J]. 宇航材料工艺 2011(02)

- [14].三维管状编织物的制备及力学性能实验研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2012(03)

- [15].汉晋双层斜编织物的编织工艺研究[J]. 丝绸 2011(09)

- [16].增强体含量及结构对牙科用纤维桩弯曲性能的影响[J]. 产业用纺织品 2020(07)

- [17].改性PET材料编织物引导小鼠BMSC迁移模型的建立[J]. 现代生物医学进展 2013(07)

- [18].玻纤多轴向编织物产品投资分析及前景预测[J]. 企业导报 2011(04)

- [19].基于Web的三维编织物仿真系统研制[J]. 纺织学报 2010(02)

- [20].二步法三维编织物交互设计与仿真[J]. 丝绸 2010(10)

- [21].论王充闾智性散文的互文性[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版) 2008(03)

- [22].针织称谓起源的研究分析[J]. 针织工业 2019(02)

- [23].三门峡库区治理工程推广应用土工编织物的探讨[J]. 山西水利科技 2008(01)

- [24].带有转移线圈的改进型缝编织物[J]. 国际纺织导报 2008(03)

- [25].考虑拉剪耦合的二维编织物各向异性超弹性本构模型[J]. 复合材料学报 2017(06)

- [26].段染纱横编织物花纹预测[J]. 纺织学报 2017(10)

- [27].不同条件制备的血管样蚕丝编织物小口径管状支架及其形态结构与细胞毒性测定[J]. 蚕业科学 2015(02)

- [28].现代壁挂艺术发展之分析[J]. 长江丛刊 2015(19)

- [29].编织癖[J]. 半岛新生活 2008(01)

- [30].四步法十字形三维编织物的工艺研究[J]. 纺织科学研究 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc413d475ea70c4824f208b5.html