# 甘油催化氢解合成丙二醇研究

### 论文摘要

生物柴油是当今能源开发利用的一个发展趋势,生物柴油产业的兴起使得甘油大量过剩,因此甘油的再利用成为科学界的一个研究热点,其中甘油催化氢解制备丙二醇受到了普遍关注,不仅实现了甘油的高值化利用,同时还提高了生物柴油产业的经济性和循环性。本文通过对Cu/Cr催化剂制备过程六个主要因素的考察研究,即Cu/Cr摩尔比、溶液沉淀pH值、老化温度、老化时间以及焙烧温度、焙烧时间,采用XRD、FT-IR、TG-DTA、BET等表征手段考察这些因素对铜铬催化剂催化性能的影响,研究结果表明,Cu/Cr催化剂的主要活性物质是CuCr2O4和CuO,在Cu/Cr摩尔比为0.5,溶液沉淀pH值55.5,老化温度4050℃,老化时间34h,焙烧温度300℃,焙烧时间34h的条件下制备出的催化剂催化性能最好,丙二醇收率达到了36%以上。本文通过对反应参数对甘油氢解反应影响的研究结果表明,在反应温度200210℃,氢压22.5MPa,催化剂用量8%10%（Wt%）,反应时间24h的条件下进行甘油氢解反应,丙二醇的收率最高,达到了46.08%;研究结果还发现,甘油含水量为10%时,丙二醇的选择性最高,达到了70.96%。本文通过向Cu/Cr催化剂中掺杂第三金属元素,对Cu/Cr催化剂进行改性,得出如下结论,在所掺杂的金属元素中,Mn、Ba的加入可以进一步提高丙二醇的选择性,在一定程度上增强了催化剂对甘油氢解反应的催化效果;掺杂金属Mn后,在Cu/Cr摩尔比0.5,MnO含量3%时,催化剂的催化活性最好;掺杂金属Ba后,在Cu/Cr摩尔比0.25,BaO含量在10%12%时,催化剂的催化效果最好,丙二醇选择性最高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 生物柴油副产甘油的生产及利用

- 1.1.1 甘油的性质及生产

- 1.1.2 甘油的利用

- 1.2 丙二醇的性质及生产

- 1.2.1 丙二醇的性质

- 1.2.2 丙二醇的生产

- 1.3 甘油催化氢解制备丙二醇的研究

- 1.3.1 甘油催化氢解制备丙二醇的机理

- 1.3.2 甘油催化氢解制备丙二醇的工艺

- 1.3.3 甘油氢解制备丙二醇催化剂的研究

- 1.4 本论文的研究目的及意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 仪器与试剂

- 2.2 催化剂的制备

- 2.2.1 Cu/Cr 催化剂的制备

- 2.2.2 改性Cu/Cr 催化剂的制备

- 2.3 催化剂反应性能评价

- 2.3.1 催化剂性能评价方法

- 2.3.2 产物分析计算方法

- 2.4 催化剂物化性质表征

- 2.4.1 XRD 晶相分析

- 2.4.2 傅里叶变换红外光谱分析（FTIR）

- 2.4.3 热重-差热分析（TG-DTA）

- 2.4.4 比表面积的测定

- 第三章 铜铬催化剂的制备、表征及性能研究

- 3.1 铜铬催化剂制备条件的筛选

- 3.2 铜铬催化剂制备条件对催化活性影响的研究

- 3.2.1 老化温度的影响

- 3.2.2 老化时间的影响

- 3.2.3 焙烧时间的影响

- 3.2.4 溶液沉淀pH 值的影响

- 3.2.5 焙烧温度的影响

- 3.2.6 Cu/Cr 摩尔比的影响

- 3.3 反应参数对甘油氢解反应的影响

- 3.3.1 反应温度和氢压的影响

- 3.3.2 反应时间的影响

- 3.3.3 催化剂用量的影响

- 3.3.4 甘油含水量的影响

- 3.3.5 反应参数优化

- 3.4 铜铬催化剂的表征

- 3.4.1 XRD 分析

- 3.4.2 FTIR 分析

- 3.4.3 TG/DTG 分析

- 3.4.4 BET 分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 铜铬催化剂改性与甘油氢解反应研究

- 4.1 第三金属组分的筛选

- 4.2 Mn 对Cu/Cr 催化剂改性的研究

- 4.2.1 相同Mn 含量不同Cu/Cr 摩尔比条件下的影响

- 4.2.2 相同Cu/Cr 摩尔比不同Mn 含量条件下的影响

- 4.3 Ba 对Cu/Cr 催化剂改性的研究

- 4.3.1 相同Ba 含量不同Cu/Cr 摩尔比条件下的影响

- 4.3.2 相同Cu/Cr 摩尔比不同Ba 含量条件下的影响

- 4.4 改性后催化剂的XRD 分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].糖醇催化氢解制低级多元醇技术研究进展[J]. 当代化工 2008(04)

- [2].C—N键催化氢解反应研究进展[J]. 化工生产与技术 2012(02)

- [3].复合分子筛对甘油催化氢解反应的研究[J]. 化学工程师 2016(01)

- [4].Cu基甘油催化氢解制1,2-丙二醇催化剂研究进展[J]. 化工管理 2016(29)

- [5].2011年全国高中学生化学竞赛初赛试题赏析(续)[J]. 中学化学教学参考 2012(06)

- [6].愈创木酚催化氢解制取苯酚研究进展[J]. 现代化工 2019(04)

- [7].甘油催化氢解制备精细化学品的研究进展[J]. 物理化学学报 2016(01)

- [8].甘油催化氢解制1,2-丙二醇的研究进展[J]. 浙江化工 2014(11)

- [9].TPR-TPO联用技术表征Cu/SiO_2及其甘油催化氢解性能的考察[J]. 工业催化 2011(11)

- [10].Ru/C催化氢解山梨醇制备C_2~C_3多元醇[J]. 化学工业与工程 2008(02)

- [11].甘油催化氢解合成1,2-丙二醇的催化剂及其进展[J]. 中国科技信息 2009(08)

- [12].美国科学家采用含铂催化剂通过氢解反应将聚乙烯废塑料制成基础油和蜡[J]. 石油炼制与化工 2020(02)

- [13].短孔道Pt/W-s-SBA-15催化剂的合成及甘油催化氢解制1,3-丙二醇性能的研究[J]. 化学学报 2019(10)

- [14].甘油氢解制二元醇的研究进展[J]. 化工时刊 2015(03)

- [15].磷酸肌酸钠的合成[J]. 中国医药工业杂志 2013(08)

- [16].水溶性多西他赛衍生物的合成[J]. 精细化工 2016(03)

- [17].甘油催化氢解制备二元醇的研究进展[J]. 现代化工 2010(12)

- [18].5-O-取代木犀草素衍生物的合成方法[J]. 化学试剂 2009(11)

- [19].绿色化引领下的催化氢解方法[J]. 工业催化 2011(06)

- [20].金属配合物催化氢解脱卤研究[J]. 化学进展 2016(04)

- [21].纤维素催化转化研究进展[J]. 山东化工 2015(10)

- [22].糖醇催化氢解制低级多元醇研究进展[J]. 化工进展 2012(10)

- [23].Ru催化剂氢解甘油制备二元醇的研究进展[J]. 现代化工 2009(S2)

- [24].纤维素催化氢解制取多元醇的研究进展[J]. 新能源进展 2015(06)

- [25].木质素催化解聚的研究进展[J]. 化工学报 2016(11)

- [26].甘油催化氢解制备丙二醇研究进展[J]. 中外能源 2010(03)

- [27].盐酸他喷他多的合成[J]. 中国新药杂志 2013(14)

- [28].利奈唑胺的合成[J]. 中国医药工业杂志 2011(04)

- [29].Ni/C催化剂上山梨醇氢解反应中碱对乳酸形成的影响（英文）[J]. 催化学报 2016(01)

- [30].环(D-天冬氨-D-脯)二肽的合成[J]. 化工技术与开发 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc461db804678e122c480d53.html