# 富铁空心微珠为基的稀土掺杂磁性复合材料的制备与研究

### 论文摘要

本文以富铁空心微珠、稀土氧化物、硝酸铁为主要原料,采用高能球磨机一步固相法,制备出以富铁空心微珠为基、稀土掺杂纳米铁氧体为壳的核-壳型复合材料。当空心微珠含铁量较高时,称其为富铁空心微珠,它来自热电厂的粉煤灰回收,化学组成主要是Fe203和Fe304,其次是Si02和Al203；属于强磁性材料,密度小、力学强度大、稳定性好,平均粒径<75μm。稀土元素由于其独特的4f电子结构,具有高原子磁矩、高磁晶各向异性、高磁光效应、高磁致伸缩系数和低磁有序转变温度（称为“四高一低”）以及复杂的磁有序结构等特点,特别是当稀土元素与其它元素形成配合物时,更具有丰富的电学、磁学及光学特性。本文制备了富铁空心微珠为基的稀土掺杂磁性复合材料,并研究了工艺条件（包括富铁空心微珠预处理、球磨时间、煅烧温度等）对复合材料的物相结构、粒度、形貌的影响。得到制备性能优良的复合材料的关键工艺条件：口高能球磨固相法制备富铁空心微珠为基的复合材料,需要对微珠进行预处理,以清除微珠表面的杂质,提高其相容性及反应活性：②控制球磨条件：当球磨速度为200r/min,球磨时间为30min时,可得到壳层分布均匀、颗粒呈球形、分散性较好的复合材料；③控制煅烧条件：在450℃预热处理1h,然后在800℃回火处理3h,前驱体经过两步热处理,避免生成中间产物α-Fe2O3,提高了产品纯度。利用热重和差热分析仪（TG-DTA）对前驱体进行热分析；利用X射线衍射仪（XRD）和Scherrer公式确定样品的物相和粒度；扫描电子显微镜（SEM）和能谱（EDS）联用观察分析了材料的形貌及成分；用振动样品磁强计（VSM）进行磁性能测量。研究结果表明：在优化工艺条件下制得的富铁空心微珠为基的核-壳型复合材料一方面可以减小复合材料的密度,另一方面通过对微珠的包覆,使微珠中的铁氧化物与稀土掺杂纳米铁氧体形成两相交换耦合的复合包覆层,从而得到轻质、强磁的复合材料,为富铁空心微珠的进一步开发提供理论依据。核-壳型复合材料的磁性能相比于纯相稀土掺杂纳米铁氧体材料有所增强,例如,掺杂稀土钐的核-壳型复合材料相对剩磁增加了0.06,矫顽力达到7.5KOe。此外,高能球磨机一步固相法不使用溶剂,具有高选择性、高产率、工艺过程简单的特点,适用于产业化推广,有一定的实际应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 磁性复合材料的研究现状及发展趋势

- 1.3 核-壳型复合材料

- 1.4 空心微珠/稀土掺杂纳米铁氧体核-壳型复合材料

- 1.4.1 稀土掺杂纳米铁氧体

- 1.4.2 空心微珠

- 1.4.3 富铁空心微珠/稀土掺杂纳米铁氧体核-壳型复合材料

- 1.5 核-壳结构复合材料的制备方法

- 1.6 主要内容和研究意义

- 第二章 实验设备及测试方法

- 2.1 实验试剂及设备

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验设备

- 2.1.3 反应装置分析

- 2.2 实验仪器及测试

- 2.2.1 热分析测定晶化温度

- 2.2.2 X-射线衍射分析

- 2.2.3 扫描电子显微镜

- 2.2.4 振动样品磁强计

- 第三章 稀土掺杂纳米铁氧体复合材料的制备及研究

- 3.1 高能球磨法制备掺Sm纳米铁氧体复合材料的制备及研究

- 3.1.1 样品制备过程

- 3.1.2 样品测试和表征

- 3.1.3 结果与讨论

- 3.2 高能球磨法制备掺La纳米铁氧体复合材料的制备及研究

- 3.2.1 样品制备过程

- 3.2.2 样品测试和表征

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.3 高能球磨法制备掺Nd纳米铁氧体复合材料的制备及研究

- 3.3.1 样品制备过程

- 3.3.2 样品测试和表征

- 3.3.3 结果与讨论

- 本章小结

- 第四章 富铁空心微珠为基的核-壳型复合材料的制备及研究

- 4.1 富铁空心微珠的筛选和预处理

- 4.1.1 富铁空心微珠的筛选

- 4.1.2 富铁空心微珠预处理

- 4.2 富铁空心微珠型稀土Sm掺杂复合材料

- 4.2.1 样品制备过程

- 4.2.2 结果与讨论

- 4.3 富铁空心微珠型稀土La掺杂复合材料

- 4.3.1 样品制备过程

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 富铁空心微珠型稀土Nd掺杂复合材料

- 4.4.1 样品制备过程

- 4.4.2 结果与讨论

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].飞灰空心微珠/铝基复合材料的国内外发展概况[J]. 热加工工艺 2008(06)

- [2].树脂/超细玻璃空心微珠复合材料问世[J]. 工程塑料应用 2008(08)

- [3].通过拉曼光谱研究粉煤灰空心微珠的结构特征和光谱特性[J]. 光谱学与光谱分析 2016(S1)

- [4].树脂/超细玻璃空心微珠复合材料及其制备方法[J]. 技术与市场 2010(01)

- [5].外场作用下硅橡胶/镀银空心微珠复合材料的导电特性[J]. 高分子材料科学与工程 2012(03)

- [6].硫酸铜活化粉煤灰空心微珠的化学镀镍磷[J]. 材料保护 2012(08)

- [7].镍包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯复合材料的制备及其吸波性能研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [8].聚醚醚铜/粉煤灰空心微珠/玻璃纤维复合材料的研究[J]. 化工设计通讯 2018(07)

- [9].表面改性空心微珠吸波材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(09)

- [10].铁-铁氧体复合空心微珠的制备与电磁性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [11].粉煤灰空心微珠在丙烯酸压敏胶中的应用研究[J]. 广州化工 2017(19)

- [12].空心微珠增强铝基复合材料细观力学性能的数值模拟[J]. 热加工工艺 2009(02)

- [13].化学改性空心微珠阻燃热塑性聚氨酯弹性体的研究[J]. 中国安全生产科学技术 2018(02)

- [14].高铝空心微珠在摩擦材料领域的应用前景分析[J]. 价值工程 2014(20)

- [15].SiO_2-Al_2O_3/HA空心微球的制备及相关机理研究[J]. 西安理工大学学报 2011(02)

- [16].加入陶瓷空心微珠对氧化铝空心球轻质浇注料性能的影响[J]. 耐火材料 2016(03)

- [17].采用粉末冶金技术制备的空心微珠分散钛基复合材料的表征及磨损性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(05)

- [18].空心微珠/Al复合材料的动态压缩力学性能和吸能特性[J]. 爆炸与冲击 2014(01)

- [19].纳米Mg(OH)_2包覆粉煤灰空心微珠复合粉体的制备及表征[J]. 中国粉体技术 2018(02)

- [20].银包空心微珠/硅橡胶复合材料在微力场作用下的导电响应行为[J]. 功能材料 2010(12)

- [21].一种固井用空心微珠破碎率的测定方法[J]. 科技视界 2018(08)

- [22].不同粒径钡铁氧体空心微珠的自反应淬熄法制备及其吸波性能[J]. 人工晶体学报 2013(10)

- [23].空心微珠在基础油中的摩擦学性能研究[J]. 润滑与密封 2011(11)

- [24].铝基空心微珠复合材料的阻尼性能[J]. 热加工工艺 2009(10)

- [25].空心微珠轻质陶粒的制备与性能[J]. 硅酸盐学报 2017(03)

- [26].空心微珠在塑料管材中的应用研究[J]. 化学建材 2008(05)

- [27].空心微珠破碎率对水泥浆性能的影响[J]. 科技视界 2016(20)

- [28].空心微珠在塑料管材中的应用研究[J]. 国外塑料 2009(06)

- [29].粉煤灰空心微珠多孔陶瓷的结构与性能[J]. 硅酸盐学报 2015(12)

- [30].FeSiAl软磁合金空心微珠的微观结构控制及其低频吸波性能[J]. 稀有金属材料与工程 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc49089b5310f54cdfdb6713.html