# 滴滤池—人工湿地技术处理农村生活污水应用研究

论文题目: 滴滤池—人工湿地技术处理农村生活污水应用研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 环境工程

作者: 白永刚

导师: 吴浩汀

关键词: 太湖流域,农村生活污水,滴滤池,人工湿地,硝化

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 近年来随着工业排放点源污染的有效治理,太湖的富营养化程度已有所下降,但是太湖流域内的面源污染仍比较突出,且区域内氮、磷污染严重,因此太湖流域内水环境的治理已到了刻不容缓的地步。本研究课题属于863项目的农村生活污水处理技术及示范性工程专题,要求结合农村的实际情况,为治理太湖流域内的农村生活污水提供行之有效的先进处理工艺及技术,并在试验运行的基础上,获得最佳的运行条件,为后续的治理工作提供实践经验。基于此,设计了滴滤池-人工湿地组合工艺处理农村生活污水,并在实际的运行过程中得出以下结论:1.滴滤池内的溶解氧水平与滤池外气温、污水水温相关,滤池内水温对滤池出水溶解氧的影响较大,而气、水温差对其仅有微弱影响。2.滴滤池处理效果受到工艺负荷、水力负荷、回流比等方面的影响,且在COD容积负荷小于0.5kgCOD/m3·d,水力负荷为4.0m3/m2·d,回流比为200%时,滴滤池获得最佳的处理效果;滴滤池内的硝化作用与水温紧密相关,低温会引起亚硝酸盐的累积。3.通过对滴滤池内的生物相的分析发现,滴滤池内细菌数量处于1012cells/g生物膜水平,沿滤层高度呈现先减少后增加的分层分布现象。亚硝酸菌和硝酸菌在整个滴滤池内分布较均衡,滴滤池内硝化作用的效果与滤池中下部保持稳定的硝化菌数量呈正相关。4.对建立的滴滤池简化模型进行试验数据回归,结果表明,对于生活污水,有机物浓度以COD计,滤料为珍珠岩矿渣,滤层高度为2.5m,其反应速率常数k20为1.354d-1,常数n为0.77,温度系数θ为1.021。5.人工湿地对COD、NH4+-N均具有较好的去除效果。湿地系统除氮的主要机制在于微生物的作用,随停留时间的延长湿地系统对氮的去除效率增加,且该作用与波形水流状态所形成的溶解氧交替变化有关。湿地系统除磷的主要机制是介质的吸附沉淀作用,且pH值的沿程降低将不利于磷与石膏介质的吸附沉淀作用。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 引言

1.1.2 课题提出的目的与意义

1.2 农村生活污水处理技术研究

1.2.1 农村生活污水的特点

1.2.2 农村生活污水处理技术

1.2.3 农村生活污水处理示范工程工艺的确定

1.2.4 滴滤池-人工湿地组合工艺技术应用

第二章 试验装置及方法

2.1 试验场地及试验装置

2.1.1 试验工艺流程

2.1.2 滴滤池

2.1.3 人工湿地

2.2 试验期间水质变动分析

2.3 试验内容

2.4 试验测定和分析方法

第三章 滴滤池工艺性能研究

3.1 滴滤池工艺

3.1.1 滴滤池工艺概述

3.1.2 滴滤池污水处理原理

3.1.3 生物滤池的工艺比较

3.1.4 影响滴滤池运行的因素

3.2 滴滤池挂膜的实践

3.2.1 微生物固定化原理

3.2.2 挂膜试验

3.2.3 小结

3.3 溶解氧

3.3.1 滴滤池水温与出水溶解氧的关系

3.3.2 容积负荷与出水溶解氧的关系

3.3.3 滴滤池水温与气温温差与出水溶解氧的关系

3.3.4 小结

3.4 工艺负荷

3.4.1 进水COD 负荷与COD 去除的关系

3.4.2 进水COD 负荷与NH_4~＋-N 去除的关系

3.4.3 进水氨氮负荷与氨氮去除的关系

3.4.4 进水总氮负荷与总氮去除的关系

3.4.5 进水磷负荷与磷去除的关系

3.4.6 水力负荷与COD 去除的关系

3.4.7 水力负荷与氨氮和TN 去除的关系

3.4.8 小结

3.5 温度与硝化

3.5.1 较高温度时的影响

3.5.2 较低温度时的影响

3.5.3 不同温度下的NH_4~＋-N 去除

3.5.4 小结

3.6 回流作用

3.6.1 回流与氨氮去除的关系

3.6.2 回流与TN 去除的关系

3.6.3 小结

3.7 布水周期

3.7.1 布水周期与COD 去除关系

3.7.2 布水周期与氨氮去除关系

3.7.3 小结

3.8 滴滤池内的菌种分析

3.8.1 滴滤池内的生物相

3.8.2 菌种分析检测方法

3.8.3 滴滤池内菌种分析结果

3.8.4 小结

3.9 滴滤池的生物降解模型

第四章 人工湿地工艺性能研究

4.1 人工湿地工艺

4.1.1 工艺概述

4.1.2 基本原理

4.2 人工湿地的运行情况

4.2.1 人工湿地的构造

4.2.2 人工湿地对污水的净化效果

4.2.3 人工湿地除磷能力的改善

4.2.4 人工湿地的脱氮除磷效果

4.3 小结

第五章 TF-CW 组合工艺处理农村生活污水的实践

5.1 TF-CW 组合工艺处理农村生活污水试验性示范工程的设计

5.1.1 背景概况

5.1.2 设计依据

5.1.3 工艺方案选择和设计

5.2 TF-CW 组合工艺的经济分析

5.2.1 处理设施工程概算

5.2.2 运行费用

5.3 TF-CW 组合工艺处理农村生活污水的实践

5.3.1 TF-CW 组合工艺的处理效果

5.3.2 TF-CW 组合工艺的优点

5.3.3 需要改进的地方

第六章 试验结论与建议

参考文献

致谢

附录

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].分层生物滴滤池生物膜特性研究[D]. 张文坤.上海交通大学2013

- [2].蚯蚓生态滤池处理分散式农村生活污水试验研究[D]. 彭俊.重庆大学2016

- [3].改进型生物滴滤池处理农家乐餐饮废水研究[D]. 袁震.安徽理工大学2015

- [4].微动力生物滴滤池处理生活污水填料挂膜及净化规律研究[D]. 王闪闪.西安建筑科技大学2014

- [5].生态滤池的开发及其对低浓度废水的净化研究[D]. 罗义涌.重庆大学2015

- [6].两步脱氮过程的滤池反硝化优化运行及动力学模型研究[D]. 陈文倩.上海师范大学2013

- [7].陶粒滤料蚯蚓生态滤池的工艺性能研究[D]. 杨居川.同济大学2007

- [8].不同工况下蚯蚓生态滤池去除污染物效果研究[D]. 李因梁.复旦大学2012

- [9].水解池—滴滤池—人工湿地处理农村生活污水研究[D]. 余浩.东南大学2006

- [10].复合生物滴滤池处理生活污水的试验研究[D]. 陈蒙亮.中国地质大学（北京）2013

相关论文

- [1].人工湿地对农村生活污水的处理效果研究[D]. 曹杰.浙江大学2007

- [2].厌氧—接触氧化—人工湿地组合技术处理农村生活污水的初步研究[D]. 潘羽忠.东南大学2005

- [3].复合生态塘治理农村生活污水应用示范研究[D]. 韦慧.昆明理工大学2008

- [4].人工湿地污水处理系统及其应用[D]. 范旭红.东南大学2006

- [5].生物生态组合技术处理农村生活污水研究[D]. 刘晋.东南大学2006

- [6].水解—脉冲活性生物滤池处理农村生活污水技术研究[D]. 刘学红.东南大学2006

- [7].人工湿地的运行调控及氮转移规律研究[D]. 黄娟.东南大学2004

- [8].活性污泥—人工湿地组合系统处理农村生活污水的试验研究[D]. 万丽娟.西南大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc504b2be9c3d15524bbd120.html