# 扩频技术在水声遥控中的应用研究

### 论文摘要

随着海洋开发和国防建设的进一步发展,水声遥控系统的研究以及应用越来越广泛。然而,由于海洋信道的复杂性,尤其在浅海信道中,存在严重的多径干扰和海洋环境噪声干扰,实现可靠的水声遥控比较困难。扩频技术是一种能在低信噪比条件下有效抗多径的通信技术,它的隐蔽性和低截获概率性能,也使得它在水声遥控系统中的应用越来越受到重视。本文主要探讨直接序列扩频技术(简称DSSS技术)在水声遥控系统中的应用,目的在于利用扩频技术解决水声信道的多径扩展问题,以提高遥控系统的可靠性,同时获得扩频增益以提高系统的作用距离。本文完成的主要工作包括水声扩频遥控系统方案设计与仿真和数字信号处理平台的软硬件设计与实现两部分。首先,讨论了扩频通信技术的基本原理及发展现状,并对扩频通信中的关键技术进行了重点讨论和仿真。然后,给出了水声扩频遥控系统的设计方案,确定了系统的工作频段,选择了直接序列扩频作为水声遥控系统的扩频方式,采用了m序列作为扩频序列,并在Simulink仿真环境下建立了水声扩频遥控系统仿真模型,对系统的误码率和抗多径性能进行了仿真分析。最后,完成了水声遥控系统接收端软硬件部分的设计,包括基于DSP和FPGA芯片的硬件平台的构建、各接口电路的设计以及接收端数字信号处理程序设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 水声通信的发展与研究现状

- 1.2 水声扩频技术的发展与研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 扩展频谱通信技术

- 2.1 扩频技术的理论基础

- 2.2 扩频的基本方式

- 2.3 直扩系统

- 2.3.1 直扩信号检测原理

- 2.3.2 直扩系统抗多径性能分析

- 2.4 扩频码序列的同步及仿真

- 2.4.1 扩频码序列的捕获

- 2.4.2 扩频码序列的跟踪

- 2.5 扩频信号的Rake接收技术

- 2.5.1 固定抽头Rake接收机

- 2.5.2 动态抽头Rake接收机

- 2.6 本章小结

- 第3章 基于扩频技术的水声遥控系统

- 3.1 水声遥控系统方案设计

- 3.1.1 水声遥控系统基本模型

- 3.1.2 水声遥控系统技术指标和主要参数

- 3.2 系统频段的选择

- 3.2.1 传播损失的计算

- 3.2.2 水听器输出电压范围与信噪比

- 3.3 扩频调制方式的选择

- 3.4 伪随机序列的选择

- 3.5 水声扩频遥控系统仿真

- 3.5.1 水声扩频遥控系统发射部分

- 3.5.2 水声扩频遥控系统接收部分

- 3.5.3 水声扩频遥控系统仿真模型构建

- 3.6 本章小结

- 第4章 水声扩频遥控接收机软硬件实现

- 4.1 水声扩频遥控接收机方案设计

- 4.2 水声扩频遥控接收机硬件设计

- 4.2.1 主要器件的选择

- 4.2.2 电源管理设计

- 4.2.3 接口电路设计

- 4.2.4 系统硬件调试

- 4.2.5 AD误差测量及分析

- 4.3 水声扩频遥控接收机软件设计

- 4.3.1 接收机软件的整体设计

- 4.3.2 DSP上电加载设计

- 4.3.3 解扩译码程序设计

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].无线扩频技术研究[J]. 中国新通信 2018(06)

- [2].扩频技术概述[J]. 电脑与电信 2008(04)

- [3].微波扩频技术在交通系统方面的运用[J]. 才智 2008(08)

- [4].现代扩频技术在航天通信中的应用[J]. 数字通信世界 2019(03)

- [5].一种二次扩频技术的研究与探讨[J]. 科技创新导报 2010(34)

- [6].微波扩频技术在黑河水量调度系统中的运用[J]. 通信电源技术 2008(02)

- [7].Mark XIIA Mode 5系统中的软扩频技术应用[J]. 舰船电子对抗 2012(04)

- [8].无线扩频技术在将军集团的应用[J]. 中国集体经济 2008(24)

- [9].基于无线扩频技术的停车引导系统设计[J]. 测控技术 2019(03)

- [10].无线扩频技术及频谱资源利用[J]. 中国新通信 2018(09)

- [11].基于扩频技术的数字指纹编码系统[J]. 电子科技 2017(02)

- [12].微波中继传输及扩频技术在公路管理中的运用[J]. 内蒙古公路与运输 2012(02)

- [13].时域反相对称与扩频技术的混合技术研究[J]. 西安工业大学学报 2011(03)

- [14].无线扩频技术在地铁屏蔽门控制系统中的应用[J]. 铁路计算机应用 2009(07)

- [15].分析广播电视信号传输与发射中的安全播出问题[J]. 传播力研究 2020(03)

- [16].利用扩频技术减少高速时钟电路的电磁干扰[J]. 电子质量 2008(06)

- [17].时域反相对称与扩频技术的混合技术研究[J]. 现代电子技术 2011(15)

- [18].关于CDMA扩频技术的研究与仿真[J]. 信息通信 2011(04)

- [19].现代通信中两种扩频技术的比较和应用[J]. 装备制造技术 2008(12)

- [20].编码和扩频技术的应用研究[J]. 电子测量技术 2014(11)

- [21].基于扩频的音频水印的研究[J]. 决策探索(中) 2019(03)

- [22].并行组合扩频技术在水声通信中的应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(07)

- [23].微波通信中的扩频技术问题研究[J]. 现代商贸工业 2012(01)

- [24].适用于声学传输的鲁棒交叉扩频水印算法[J]. 计算机工程与设计 2018(02)

- [25].基于扩频技术的智能消防监控系统论述[J]. 数字技术与应用 2018(02)

- [26].无线扩频技术在地震勘探数据采集系统中的应用[J]. 勘探地球物理进展 2009(03)

- [27].基于自适应扩频技术的多址接入协议[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2009(05)

- [28].无线扩频技术及频谱资源利用[J]. 中国信息化 2019(01)

- [29].基于时钟扩频技术改善车载终端中频辐射骚扰[J]. 电子设计工程 2016(06)

- [30].降FBMC系统峰均比的改进DFT扩频技术[J]. 电子技术应用 2019(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc6015af29a432f79c975148.html